ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Государственный заказчик:

Министерство территориального развития

Забайкальского края

Государственный контракт:

№ 412  от 06.12.2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

посёлка городского типа Аксёново-Зиловское

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края, совмещенный с проектом планировки микрорайона для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Том 2

МОСКВА 2011

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Государственный заказчик:

Министерство территориального развития

Забайкальского края

Государственный контракт:

№ 412  от 06.12.2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

посёлка городского типа Аксёново-Зиловское

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края, совмещенный с проектом планировки микрорайона для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Том 2

Первый заместитель

генерального директора	            	                   		           С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству

и проектным работам 	                                                                   И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта	            	                  	     	        В.И. Алехин

Содержание

Введение	5

1. Анализ состояния территории поселка городского типа, проблем и направлений ее комплексного развития	8

1.1 Общие сведения	8

1.2 Природно-климатическая характеристика	10

1.3 Краткая историческая справка	15

1.4 Анализ предшествующей градостроительной документации	17

1.5 Границы населенного пункта	22

1.6 Социально-экономическая ситуация	23

1.7 Земельный фонд посёлка	33

2. Комплексная оценка и направления развития территории поселка и объектов местного значения	35

2.1 Функциональное зонирование территории	36

2.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории	52

2.3 Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения	55

2.4	Транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	70

2.4.1 Анализ и оценка существующего положения	70

2.4.2 Проектно-планировочное обоснование	79

2.5 Инженерная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития	93

2.5.1 Электроснабжение	93

2.5.2 Теплоснабжение	102

2.5.3 Газоснабжение	108

2.5.4 Водоснабжение	109

2.5.5 Водоотведение	118

2.5.6 Создание условий для обеспечения жителей посёлка услугами связи	123

2.5.7 Организация сбора и вывоза бытовых отходов	127

2.5.8 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка	127

2.6 Охрана окружающей среды	129

3. Обоснование предложений по территориальному планированию посёлка	146

3.1 Предложения по административно-территориальному устройству территории	148

3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории	149

3.3 Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения	152

3.4 Предложения по развитию и размещению в границах поселения объектов инженерной инфраструктуры	154

3.5 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры.	162

3.6 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения	165

3.7 Предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов	166

3.8 Предложения по обеспечению территории посёлка местами захоронения	168

3.9 Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	169

4. Основные технико-экономические показатели	171

Состав проекта

| № | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| Приложения. Графические материалы |
| 2 | Проектный план (основной чертеж). Лист ГП 1 | Несекретно |
| 3 | Схема размещения и развития инженерной инфраструктуры. Лист ГП 2 | Несекретно |
| 4 | Схема развития транспортной инфраструктуры. Лист ГП 3 | Несекретно |
| Обосновывающая часть |
| 5 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |
| 6 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка, том 3 | Несекретно |
| Приложения. Графические материалы |
| 7 | Схема современного использования территории (опорный план). Лист ГП 4 | Несекретно |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист ГП 5 | Несекретно |
| 9 | Схема планировочных ограничений, зон с особыми условиями использования территории. Комплексная оценка территории. Лист ГП 6 | Несекретно |
| 10 | Схема охраны окружающей среды. Лист ГП 7 | Несекретно |
| 11 | Схема инженерной защиты территории от опасных природных процессов. Лист ГП 8 | Несекретно |
| 12 | Схема инженерно-геологического районирования. Лист ГП 9 | Несекретно |

# Введение

Проект генерального плана поселка городского типа Аксеново-Зиловское совмещенного с проектом планировки разработан во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина по итогам посещения пгт. Аксёново-Зиловское муниципального района «Чернышевский район»  Забайкальского края 30 августа 2010 года (Поручение Правительства РФ от 2 сентября 2010 года № ВП-П16-6059). Основа поручения – переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали, в том числе значительная часть жителей пгт. Аксёново-Зиловское.

Проект генерального плана поселка городского типа Аксёново-Зиловское Чернышевского  района подготовлен на основании Государственного контракта № 412 от 06.12.2010 г. с министерством территориального развития Забайкальского края и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, законом «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» от 29.12.2008 г. № 113-ЗЗК и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Обосновывающая часть и графические решения Проекта разработаны на основании полученных исходных данных из Чернышевского района и Забайкальского края в целом. Территория и границы Проекта соответствуют  согласованной Концепции генерального плана.

Транспортные решения и инженерно-техническое обеспечение Проекта разработаны с учетом улучшения системы обслуживания транспортными и бытовыми услугами населения всего поселка.

В Проекте разработан раздел представляющий факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на всей территории поселка.

Исходная топографическая съемка была выполнена в 2007 году, в местной системе координат ФГУП «Забайкальское АГП».

Инженерно-геологическая карта была разработана Дальгипротранс Минтрансстрой СССР в 1983 г. Инженерно-геологическое заключение выполнено Забайкалжилдорпроектом на основе архивных данных в сентябре 2010 г.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории посёлка, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития посёлка, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта.

Генеральный план посёлка включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры.

Мероприятия по планировочным площадкам «микрорайон Школьный» и «микрорайон Берёзка», утвержденного Протоколом совещания по рассмотрению «Проекта планировки жилого микрорайона поселка городского типа Аксёново-Зиловское Чернышевского муниципального района Забайкальского края» (разработчик ОАО «Гипрогор», г. Москва), являются первоочередными для настоящего Генерального плана.

В основу проекта генерального плана положены данные за 2009-2010 гг.:

- Паспорт городского поселения «Аксеново-Зиловское»;

- Учетная карточка населенного пункта пгт. «Аксеново-Зиловское»;

- Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения «Аксёново-Зиловское» МР «Чернышевского района» Читинской области на 2008-2020 годы;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории посёлка.

Также, при разработке проекта генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории посёлка, имеющиеся в наличии;

- Реестр Административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края по состоянию  на  01.01.2010 г.;

- Кадастровая информация о собственниках земли в пгт. Аксёново-Зиловское;

- Концепция Генерального плана посёлка городского типа Аксёново-Зиловское Чернышевского района Забайкальского края от 08.11.10 г.;

- Перспективный план развития поселка Аксеново-Зиловское Забайкальской железной дороги. Генплан, совмещенный с проектом детальной планировки. Дальгипротранс, Хабаровск, 1983 г.;

- Инженерно – геологическая карта территории посёлка и станции Зилово;

- Материалы Схемы территориального планирования муниципального района «Чернышевский район» НИПИТерПлан, Чита, 2007 г.

- Материалы Схемы территориального планирования Забайкальского края ОАО «Гипрогор», Москва, 2010 г;

Авторский коллектив – сотрудники мастерской генеральных проектных работ № 6, мастерской территориального планирования № 7, архитектурно-планировочных мастерских №№ 2 и 4 ОАО «Гипрогор».

# 1. Анализ состояния территории поселка городского типа, проблем и направлений ее комплексного развития

## 1.1 Общие сведения

Транспортно-географическое положение

Поселок городского типа (пгт.) Аксёново-Зиловское (рисунок 2) расположен в устье впадения реки Арчикой в реку Белый Урюм и находится в центральной части Забайкальского края на удалении 83,4 км севернее районного центра города Чернышевск. По железной дороге от станции Зилово до краевого центра г. Чита - 472 км, до Москвы – 6669,4 км. Автомобильная связь с центром края и района осуществляется по вновь построенной автодороге общего пользования федерального значения «Амур» (Чита-Хабаровск).

Рисунок 1. Местоположение пгт. Аксеново-Зиловское

Особенностью местоположения поселка городского типа Аксёново-Зиловское является его расположение в непосредственной близости от международного транспортного коридора «Транссиб», в состав которого входит Транссибирская магистральная железная дорога и автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-58 «Амур» (с 1.01 2018 г. Р-297 «Амур»), проходящая в широтном направлении южнее пгт. Аксёново-Зиловское на расстоянии порядка 6 км.

К поселку Аксёново-Зиловское от автомобильной дороги федерального значения  имеется автомобильный подъезд. Пересечение автодорожного подъезда с магистральной железной дорогой организовано в одном уровне в виде железнодорожного переезда. В поселке имеется линейная железнодорожная станция Зилово Могочинского отделения Забайкальской железной дороги с развитым путевым хозяйством и железнодорожный вокзал.

Поселок разделен на отдельные части природными и искусственными препятствиями рекой Белый Урюм с притоком Арчикой и железной дорогой.

На территории поселка находятся на два основных планировочных участка: микрорайоны «Школьный» и «Березка», расположенные соответственно в южной и северной частях пгт. Аксеново-Зиловское.

Планировочный микрорайон «Школьный» занимает площадь 32,3 га. Микрорайон ограничен улицами Железнодорожная и Южная. В границе микрорайона располагается: школа со спортивным ядром, четыре магазина, гостиница, здание РЭС, клуб железнодорожников, два административных здания, недействующая баня, недействующее пожарное депо.

Жилая зона состоит из одноэтажных блокированных с приусадебными участками и секционных двухэтажных жилых домов. Жилая застройка оборудована водопроводными сетями общего пользования, имеются сети электроснабжения и связи. 80% жилого фонда относится к ветхому и аварийному и подлежит сносу.

Планировочный микрорайон «Березка» занимает площадь 18,4 га. В границе микрорайона располагается: аптека, магазин.

Жилая зона состоит из секционных пятиэтажных и двухэтажных жилых домов и индивидуальной одноэтажной деревянной жилой застройки с приусадебными участками. Жилая секционная пятиэтажная застройка имеет полный комплекс инженерного оборудования. Двухэтажная секционная застройка оборудована системой водоснабжения и канализации. Индивидуальная застройка оборудована водопроводными сетями общего пользования. К ветхому и аварийному относится 2% жилого фонда, он подлежит сносу.

Обе территории оборудованы системой ливневой канализации.

Основные учреждения общественно-бытового обслуживания  сконцентрированы вдоль улицы Октябрьская, в центральной части поселка. Кроме этого в центральной части расположена начальная школа и поликлиника с амбулаторией, здесь обслуживается все население поселка.

## 1.2 Природно-климатическая характеристика

Поселок Аксёново-Зиловское находится в центральной части Забайкальского края, в северо-восточной части Чернышевского района. Поселок расположен в межгорном понижении между хребтами Хорьковый и Алеурский, у слияния рек Арчикой и Белый Урюм (приток реки Черная), которые делят поселок на три не равные части. Высота над уровнем моря 665 м.

В геологическом отношении территория поселка входит в состав Западно-Становой структурно-формационной зоны, сложенной разнообразными по составу и возрасту породами. Сила вероятного максимального землетрясения возможна до 6-7 баллов.

Климат

Поселок Аксеново-Зиловское расположен в I климатическом районе, подрайон IД.

Климат рассматриваемой территории довольно суровый: резко-континентальный с большими сезонными перепадами температуры наружного воздуха.

Средняя температура в июле +16 +20 °С (максимальная +37 °С), в янв. –26 –30 °С. Осадков выпадает 300–350 мм/год. Вегетационный период продолжается от 120 до 160 дней. Продолжительность отопительного периода 245 суток.

Зима сухая, солнечная. Снежный покров неравномерный, неустойчивый.

В холодное время года преобладают штили и слабые западные ветры. Направление движения воздушных масс формируются складками местности данного района, вдоль хребта по долине рек Арчикой – Белый Урюм.

Весна сухая, короткая, ветреная. Первая половина лета сухая. Осень сухая, непродолжительная, солнечная.

Рельеф и геология

Пгт. Аксеново-Зиловское расположен в между Алеурским и Хорьковым хребтом в Аксеново-Зиловской (Белоурюмской) впадине.

Впадина расположена в верхнем течении р. Белый Урюм и ее правого притока р. Арчикой. Она относится к небольшим (эмбриональным) впадинам забайкальского типа, заложение которых происходило в мезозое, основное формирование происходило в неоген-четвертичное время. С юга территория пгт. ограничена склонами Алеурского хребта, с севера – Хорькового. Наибольшая ширина до 6 км (в восточной части) самая пониженная часть впадины приурочена к долине  р. Белый Урюм и ее притока р. Арчикой, где урезы воды изменяются от 760 м (на западе) до 610 м (в восточной части); к бортам днище впадины повышается до 700-800 м. В поперечном разрезе впадина ассиметрична: южные борта довольно круто, благодаря разлому, сочленяются с Алеурским хребтом, а северные плавно повышаются в сторону Харьковского хребта, но на границе с ним обнаруживается довольно резкий перелом, связанный с тектоническим разломом у подножья этого хребта.

Хорьковый хребет – расположен в левобережье р. Белый Урюм и в правобережье р. Черный Урюм. Входит в состав нагорья Олекминский становик. Максимальная ширина до 50 км, преобладающие высоты 1200-1500 м.

Алеурский хребет – расположен в левобережной части среднего течения р. Шилка. Преобладающие высоты 800-1000 м. В геологическом отношении расположен в южной части становой структурно-формационной зоны, представленной в основном позднееархейскими и протерозойскими формациями (комплексами пород).

Пойменные отложения представлены толщей гравийно-галечниковых отложений с песком, мощность толщи 3,8-5,5 м. с поверхности на отдельных участках поймы галечники перекрыты маломощным (до 0,4-0,6 м) слоем песка мелкого, суглинка оторфованного, торфа. Правый берег русла до подошвы коренного склона сложен суглинками пыловатыми с галькой, гравием. Под суглинками вскрыты галечники. Ниже галечников с глубины 4,8-5,5 м. залегают граниты. Грунтовые воды поймы заключены в толще рыхлых гравийно-галечниковых отложений. Глубина залегания воды в межень находится на глубине 1,2-1,7 м, во время паводков на реке вся толща обводняется. Верхняя граница вечной мерзлоты находится на глубине 3,0-3,5 м поверхности и только узкой полосой вдоль русла реки Белый Урюм отпускается ниже 5,5 м.

Территория поселка расположена в районе развития сплошной вечной мерзлоты с температурой грунтов от -0,40С на глубине 5,0 м до -1,20С на глубине 10, м. верхняя граница вечной мерзлоты располагается на глубине от 1,7-2,5 м в суглинках до 3,0-3,5 м в дресвяно-щебнистых и гравийно-галечных грунтах. Мощность вечной мерзлоты, по данным артезианских скважин водоснабжения, 100-150 м. В зимнее время сезонная и вечная мерзлота сливаются. Вечномерзлые грунты льдонасыщенные, содержание льда изменяется в широких пределах (от 3-5 до 20-30 и более %) как в плане, так и в вертикальном разрезе. Покровные суглинки и супеси, находящиеся в зоне сезонного промерзания, обладают пучинистыми свойствами, группа грунтов по степени пучинистости IY.

Поскольку вечная мерзлота высокотемпературная, в процессе эксплуатации возведенных сооружений происходит ее деградация, а так как содержание льда в грунтах крайне непостоянное, осадки основания сооружений неравномерные. Вследствие этого деформируются стены зданий.

Гидрография

Основная территория поселка расположена по берегам реки Белый Урюм, которая относится к бассейну реки Шилка. Центральная часть поселка расположена в устье впадения р. Арчикой в Белый Урюм. Река Белый Урюм является третьей по величине рекой Чернышевского района. По типу питания реки относятся к смешанному типу с преобладанием дождевого, доля которого может достигать 82%.

По режиму реки района относятся к ингодинскому типу, у которых сток паводочный, в зимнее время прекращается на длительное время (ввиду перемерзания); к тому же на реках района отсутствует весеннее половодье из-за малых снегозапасов. По гидрохимическому составу вода рек относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием кальциевых солей.

Под жилую застройку и огороды в поселке занято правобережье рек Белый Урюм и Арчикой до ж.д. линии, их междуречье около устья р. Арчикой и вся излучина р. Белый Урюм ниже устья р. Арчикой.

За пределами территории поселка пойма изобилует озерами, протоками, староречьями, представляет собой заболоченный луг с кочками высотой 0,2-0,3 м. во время паводков пойма заливается водой, в поселке по улицам течет вода.

Грунтовые воды коренного склона циркулируют в дресвяно-щебнистых грунтах. В период дождей эти грунты будут полностью обводнены и при раскрытии котлованов вода поднимается на поверхность. Грунтовые воды пойменных отложений заключены в галечниках и имеют непосредственную связь с руслом реки, во время паводков вся толща галечников обводняется.

Растительность и животный мир

Растительность горно-таежная с преобладанием лиственницы, березы, встречаются сосна, кедр. По днищу Аксёново-Зиловской котловины - злаково-разнотравные.

В районе поселка встречаются - барсук, волк, бурундук, заяц, суслик и др. Из птиц - глухарь, рябчик, тетерев, журавль, дрофа и др.

В реках водятся ценные виды рыб: хариус, щука, омуль, осётр, таймень, сиг и другие.

Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая карта (рисунок 2) исследуемой территории была разработана Дальгипротранс Минтрансстрой СССР в 1983 г. На данной карте представлены результаты геологического изучения и бурения поселка в целом и мкр. «Березка» и мкр. «Школьный» в частности.

Согласно письму Забайкалжелдорпроекта № 1880 от 23.09.2010 г. инженерно-геологическое заключение было выполнено на основании анализа архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям прошлых лет для пгт. Аксёново-Зиловское.

Рисунок 2. Инженерно-геологическая изученность территории

В геологическом строении принимают участие аллювиально-делювиальные отложения представленные галечником, гравием, щебнем, дресвой, песком гравелистым, супесью текучей, суглинками от твердой до мягкопластичной консистенции. Многолетнемерзлые грунты встречены повсеместно, нижняя граница которых расположена на глубинах 8,0-25,0 м, мерзлота сливающегося типа массивной и слоистой криотекстуры. При оттаивании пылевато-глинистые грунты от твердой до мягкопластичной консистенции, песчаные и крупнообломочные от малой степени водонасыщения до водонасыщенных. Грунтовые воды встречены в центре площадки в районе 60-ти кв. жилого дома на глубине 9,2-10,5 м., воды не напорные, уровень их зависит от уровня воды в реке. По степени морозоопасности пылевато-глинистые грунты относятся к среднепучинистым, сильнопучинистым и чрезмернопучинистым.

На территории, расположенной на северном склоне Алеурского хребта, в геологическом строении имеются делювиальные отложения, представленные щебнем, дресвой, песком дресвяным, супесью твердой, суглинками от твердой до текучей консистенции, глинами от твердой до текучей консистенций, которые в восточной части подстилаются протерозойскими гранитами. Многолетнемерзлые грунты встречены повсеместно, нижняя граница варьируется от 3,0 до 15,0 м, мерзлота сливающегося типа массивной и слоистой криотекстуры. При оттаивании пылевато-глинистые грунты от твердой до мягкопластичной консистенции, песчаные и крупнообломочные от малой степени водонасыщения до водонасыщенных. Грунтовые воды встречены на глубине 2,3-2,9 м., воды не напорные. По степени морозоопасности пылевато-глинистые грунты относятся к среднепучинистым, сильнопучинистым и чрезмернопучинистым.

Особо охраняемые природные территории посёлка

Особо охраняемые природные территории в поселке городского типа отсутствуют.

## 1.3 Краткая историческая справка

Проектирование трассы Транссиба и поиск переселенческих участков в конце XIX в. активизировали инженерно-геологические и агроклиматические исследования восточной Сибири. Большую роль в изучении физико-географических условий Забайкалья сыграли исследования географов и геологов Российского Географического общества. К этому времени относятся первые составления топографических и геологических карт. Заложены основы знаний о геологическом строении региона, которые позволили понять процессы формирования специфического рельефа Забайкалья. Получены первые систематизированные сведения о распространенности многолетнемерзлых пород.

При строительстве головного участка Амурской железной дороги в 1908 году основана станция Зилово, которая занимала центральное место на этом участке среди других станций. В 1912 году на этом участке была проложена железнодорожная линия. Здесь же были построены главные мастерские Амурской железной дороги.

На станции Зилово в мае 1920 г. японскими интервентами были сожжены в топке паровоза большевики-партизаны Сергей Лазо, Всеволод Сибирцев и Александр Луцкий.

В 1924 г. организована Зиловская дистанция сигнализации связи, а в 1927 г. Указом Верховного Совета СССР посёлок Зилово переименован в Аксёново-Зиловское (рисунок 2),  получив имя забайкальского большевика Г. Н. Аксёнова, казнённого в августе 1919 года.

В 1935 году была закончена постройка второго главного железнодорожного пути.

В настоящее время в поселке Аксёново-Зиловское существует значительное количество ветхого и аварийного жилья (Соцгородок, центр нагорной части, постройки 1910-1935 гг.).

В населенном пункте Аксёново-Зиловское находятся основная и средняя школа с численностью обучающихся 505 человек. Имеется отделение МУ Чернышевской ЦРБ п. Аксеново-Зиловское со стационаром на 20 мест, детский сад «Медвежонок» с численностью 50 мест, железнодорожный клуб, почта, 2 отделения банков, 2 предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия торговли железнодорожного транспорта и частного бизнеса. На территории поселения занимаются выпуском хлеба 2 индивидуальных предпринимателя, ИП Ковалев А.Н. занимается заготовкой и переработкой леса.

Объекты культурного наследия поселка

На всей территории поселка небольшое количество достопримечательностей. В настоящее время в поселке размещаются 4 памятника истории и культуры местного значения.

В Аксёново-Зиловском находятся памятники истории: памятный знак и памятная стела в честь С.Т. Лазо, памятная стела в честь Д.С.Шилова.

На территории средней школы № 70 установлен памятник герою-земляку Герою Советского Союза — Виктору Чалдаеву, погибшему в неравном бою у села Великий Ходачков на Украине.

Также в окрестностях поселка на левобережье р. Белый Урюм расположен комплекс археологических памятников. В составе комплекса — 10 разновременных стоянок и могильник, связанные с террасовидными возвышенностями высотой от 10 до 75 м. Основным памятником является многослойная палеолитическая стоянка Зилово-1. Выявлены 6 культурных слоев, которые датируются в пределах 35—11 тыс. лет назад. Статус и зоны размещения археологических памятников не установлен.

## 1.4 Анализ предшествующей градостроительной документации

Последними градостроительными документами, регулирующими развитие территории посёлка, являются:

- Перспективный план развития поселка Аксеново-Зиловское Забайкальской железной дороги. Генплан, совмещенный с проектом детальной планировки. Дальгипротранс, Хабаровск, 1983 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района «Чернышевский район» НИПИТерПлан, Чита, 2007 г.

Предыдущим градостроительным документом, регулирующим развитие территории поселка Аксеново-Зиловское, является генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки, разработанный проектным институтом «Дальгипротранс» в 1983 году.

Совершенно очевидно, что разработанный более четверти века назад документ устарел, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать его в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют объективную необходимость подготовки документов территориального планирования в установленные сроки. Для поселка Аксеново-Зиловское в качестве такого документа в соответствии с ГрадК РФ определен Генеральный план городского поселения. В соответствии с Градостроительным Кодексом генеральный план разрабатывается не для отдельных населенных пунктов, а для всего городского поселения в целом.

Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки, предусматривалось строительство жилья. Новое строительство намечалось как на свободной территории, так и путем реконструкции сложившейся застройки за счет сноса ветхих строений.

Размещение общественного центра поселка Аксёново-Зиловское в составе:

- клуба на 250 мест;

- библиотеки;

- продовольственного магазина на 27 м2 торг. пл.;

- отделение связи и аптеки.

Размещение новых предприятий в поселке не планировалось.

Численность населения на расчетный срок (2010 г.)принималась в 7000 человек.

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации показал, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

В настоящее время в стадии утверждения находится Схема территориального планирования Забайкальского края, разработанная авторскими коллективами ОАО «ГИПРОГОР» г. Москва и «НИПИТерПлан» г. Чита.

Проектные решения Схемы территориального планирования Забайкальского края на первую очередь являются основанием для разработки документации по территориальному планированию муниципальных районов, сельских поселений, а также для проектов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения Схемы территориального планирования Забайкальского края на расчетный срок являются основанием для планирования и развития крупных систем инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

В составе Схемы территориального планирования Забайкальского края выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Схемы территориального планирования Забайкальского края, на который рассчитаны все основные проектные решения - 2030 год;

- первая очередь Схемы территориального планирования Забайкальского края, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Схемы территориального планирования - 2015 год.

Целью территориального планирования края является создание инфраструктуры, обеспечивающей равные условия для конкурентного саморазвития составляющих его территорий муниципальных образований». Кроме того, в процессе территориального планирования обосновываются необходимые территориальные преобразования, в том числе даются предложения по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления.

Забайкальский край относится к урбанизированным территориям в Федеральном округе и в Российской Федерации. На начало 2008 г. по данным Росстата из общей численности населения Читинской области (1118,9 тыс. человек) в городских населенных пунктах проживало 63,6% (712,1 тыс. человек). Сеть городских поселений области на начало 2008 г. была представлена 10 городами и 38 поселками городского типа (рабочими поселками).

Совершенствование и развитие региональной системы расселения предусматривается путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания.

Основной задачей дальнейшего регулирования развития сложившейся системы расселения является закрепление и совершенствование единой сети существующих в крае тесно взаимосвязанных городских и сельских населенных мест различной величины и специализации экономической деятельности, объединенных связями, общей транспортной и инженерной инфраструктурой, единой сетью центров расселения и социального обслуживания, местами отдыха.

Перспективная численность населения Забайкальского края основывалась на статистических данных Федеральной службы государственной статистики и работе «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

В работе было рассмотрено 3 сценария прогноза численности населения Российской Федерации и ее регионов, в зависимости от разных уровней рождаемости, смертности и механического движения.

Численность населения по России на 2030 г. должна достигнуть:

- по высокому варианту прогноза – 146,8 млн. чел.

- по среднему варианту прогноза – 139,1 млн. чел.

- по низкому варианту прогноза – 127,4 млн. чел.

В работе рассматривается высокий вариант прогноза, как наиболее вероятный в условиях концентрации в последнее время всеобщего внимания на проблеме воспроизводства численности населения страны. Этот вариант прогноза предполагает продолжение тенденции роста уровня рождаемости, который будет происходить на фоне повышения среднего возраста матери при рождении ребенка.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики и выполненными расчётами по высокому варианту (принимаемом в проекте) численность населения Забайкальского края в период 2009 г.- 2029 г. должна увеличиться с 1115,9 до 1147,1 тыс. человек.

Динамика численности населения края основана на прогнозе естественного и механического движения. Рождаемость (в промилле) должна, при некотором росте в середине прогнозируемого периода, снизиться, а смертность снизиться более значительно. В результате ожидается рост естественной убыли. Наряду с этим предполагается улучшение сальдо механического прироста (с -3,6 до 0 тыс. чел.).

Достижение фертильного возраста у женщин малочисленных поколений, рожденных в 90-е годы, приведет к сокращению женщин в репродуктивном возрасте и увеличению доли старших возрастов. Доля лиц младше трудоспособного возраста должна вырасти с 20,8 до 21,8%, лиц в трудоспособном возрасте должна снизиться с 63,0 до 56,3%, а лиц старше трудоспособного возраста увеличиться с 16,2 до 21,9%.

В связи ухудшением возрастной структуры должен увеличиться коэффициент демографической нагрузки, так к 2030г. на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста должны приходиться до 777 лиц нетрудоспособного возраста (современная величина – 587чел.). Это может отрицательно сказаться на формировании общественных фондов, и особенно пенсионного фонда.

В целом следует отметить что стабилизация и увеличение численности населения на 2030 г. на современном уровне связана с предполагаемым выходом Забайкальского края на нулевой уровень миграционного прироста, достижение которого региону нужно поставить в качестве основной цели демографической политики.

Все, выше изложенное, говорит о важности размещения новых объектов капитального строительства всех отраслей экономики, инженерно-транспортной, социальной, рекреационной инфраструктур.

В результате анализа территориальной дифференциации социально-экономического потенциала и сложившегося расселения, на территории края в Схеме территориального планирования было выделено три зоны размещения населения:

- Примагистральная зона;

- Южная зона

- Восточная зона

Территория пгт. Аксеново-Зиловское входит в Примагистральную зону расселения.

Дальнейшее развитие системы расселения края выглядит следующим образом:

При реализации стратегических проектов очевидно существенное смещение центров расселения. В основном это будет обусловлено трудовыми миграциями, связанными с освоением крупных месторождений полезных ископаемых, и созданием в связи с этим социально-востребованных рабочих мест, а также более комфортных жилищных условий.

Появление новых промышленных населенных пунктов на юго-востоке края приведет к внутренним миграционным смещениям населения из прилегающих территорий с более низким потенциалом развития.

В Примагистральной зоне существующее расселение будет преимущественно неизменным. Следует ожидать возможного прироста населения связанного с реализаций туристского проекта, а также с развитием транспортной инфраструктуры края, который территориально позиционирован именно в Примагистральной зоне. Такой прирост может затронуть большую часть населенных пунктов этой зоны. Некоторая убыль населения будет связана с малыми населенными пунктами.

Исходя из прогноза изменений в расселении, динамики численности населения, транспортной инфраструктуры и насыщенности территории профильными объектами, обеспечивающими максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории края – Схемой территориального планирования предлагается следующая градация центров.

Краевой центр (региональный) – г. Чита, центр имеет полный комплекс объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания.

Субрегиональные центры – г. Краснокаменск и формирующийся субрегиональный центр на юго-востоке края.

Межрайонные центры – с полным комплексом объектов периодического, эпизодического обслуживания и отдельными объектами уникального обслуживания.

Принятая ступенчатая система обслуживания предусматривает наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений системы образования, здравоохранения и культуры.

На данный момент утверждена Схема территориального планирования муниципального района «Чернышевский район», разработанная в 2006 г. авторским коллективом «Научно-исследовательского и проектного института территориального планирования и управления» г. Чита.

В основе Схемы лежит обеспечение устойчивого развития, использование современных технологий, эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур района.

Генеральный план поселка разрабатывается в соответствии со Схемой территориального планирования Чернышевского района и учитывает его основные направления развития.

## 1.5 Границы населенного пункта

Границы городского поселения и поселка Аксеново-Зиловское определены в соответствии с законом края от 18.12.2009 г. № 317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края», принятым Законодательным Собранием Забайкальского края 16 декабря 2009 года (в ред. Законов Забайкальского края от 29.03.2010 № 347-ЗЗК, от 06.07.2010 № 389-ЗЗК). При этом в приложении к закону приложение 28 не приводится, отсутствует также приложение 28.15.1, иллюстрирующее положение границ Аксеново-Зиловского поселения и населенных пунктов поселения.

Таким образом, в пгт. Аксеново-Зиловское в настоящее время границы территории и их описание отсутствуют. Поэтому необходимо в качестве первоочередных задач установить границы территории посёлка (подготовить и утвердить «Проект описания границ населенного пункта»).

## 1.6 Социально-экономическая ситуация

Современное состояние рассматриваемой территории (рисунок 2) и анализ современной социально-экономической ситуации основывается преимущественно на материалах Паспорта посёлка за 2009 г. с привлечением статистических данных Росстата и материалов, предоставленных отделами и службами районной Администрации муниципального района.

Краткая характеристика современной социально-экономической ситуации осуществлена в рамках трех основных разделов:

- «население» - раздел, в котором рассматривается динамика численности населения, его движение, возрастной и национальный состав, а также трудовые ресурсы;

- «производственный потенциал» - раздел, в котором основное внимание уделено управлению, торговле и промышленности, как ключевым отраслям экономики посёлка.

- «жилой фонд и жилищное строительство» - раздел посвящен существующей ситуации по жилому фонду, в т.ч. ветхому и аварийному в пгт. Аксёново-Зиловское, первоочередным мероприятиям по переселению граждан и строительству нового жилья, перспективам развития жилищного строительства.

Население и трудовые ресурсы пгт. Аксеново-Зиловское

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал территории.

По данным администрации население всего городского поселения на 01.01.2010 года составляет 4103 человека. Национальный состав населения – 81% составляют русские, 19% - представители других национальностей.

По отношению к 2003 году численность населения сократилась на 4,1 % (172 чел) (Рисунок 3, Таблица 1).

Динамика численности населения в последние годы обнаруживает общие для района и края тенденции: сокращение численности населения, обусловленное уменьшением рождаемости, высокой смертностью, а также отрицательным сальдо миграции. Однако за последние два года численность населения поселения начинает расти, в основном за счет миграционного прироста.

Экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для населения решать свои жилищные и бытовые проблемы обуславливают процесс переселения людей из сельской местности в городскую.

Наличие некоторых бытовых благ делает поселок привлекательным для населения.

Таблица 1. Динамика численности населения

| Численность постоянного населения, чел. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4335 | 4276 | 4187 | 4127 | 4167 | 4149 | 4103 | 4163 |

Рисунок 3. Динамика численности населения городского поселения Аксеново-Зиловское

Таблица 2. Динамика изменения демографических показателей за 2007-2009 гг.

| Показатели | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся за год | человек | 69 | 57 | 51 |
| Число умерших за год |  | 54 | 62 | 63 |
| Естественный прирост(+), убыль (-) населения |  | +15 | -5 | -2 |
| Число прибывших за год |  | 9 | 43 | 34 |
| Число выбывших за год |  | 39 | 51 | 21 |
| Миграционный прирост населения |  | -30 | -8 | 13 |

Из таблицы 2 видно, что за последние три года показатели рождаемости в среднем превысили показатели смертности, что положительно сказалось на естественном приросте населения. Число выбывших за три года превысило количество прибывших, но за последний год миграционный прирост также характеризуется положительной динамикой.

Численность населения самого поселка Аксеново-Зиловское за год также увеличилась с 4008 чел.(01.01.2009 г.) до 4103 чел.(01.01.2010 г.) или на 2,3%.

Возрастные группы населения в поселке Аксеново-Зиловское представлены следующим образом:

-	доля населения в трудоспособном возрасте - 2179 человек:

-	моложе трудоспособного возраста – 822 человек;

-	старше трудоспособного возраста – 1007 человек.

Преобладает население в трудоспособном возрасте.

Таблица 3. Возрастная структура населения в % к общей численности населения

| Возрастная структура населения | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| - дети до 16 лет | % | 20,5 |
| - население в трудоспособном возрасте | % | 54,4 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 25,1 |

Рисунок 4. Половозрастная структура населения

Следующим важным аспектом при изучении населения сельского поселения, является анализ численности и структуры занятых в экономике.

В экономике поселения занято в настоящее время – 1434 человека, что составляет 65,9 % от численности населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 4. Распределение занятых по отраслям экономики

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, занятого в экономике всего | чел. | 1434 |
| промышленность, в т.ч. | чел. | 1026 |
| - энергетика и связь | чел. | 130 |
| - внешний ж/д транспорт | чел. | 868 |
| - транспорт | чел. | 28 |
| здравоохранение, физическая культура, соцобеспечение | чел. | 59 |
| финансы и кредит | чел. | 6 |
| администрация | чел. | 9 |
| образование, культура и искусство | чел. | 121 |
| прочие | чел. | 50 |
| в обслуживающей сфере | чел. | 163 |

Данные таблицы 4 наглядно отображают промышленную специализацию поселения. Подавляющее большинство занятых в экономике работают на железнодорожном транспорте. Также большая доля населения занята в сфере образования, культуры, здравоохранения и в торговле.

Таблица 5. Численность учтенных безработных

| Зарегистрированное число безработных (на конец периода), чел. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | 27 | 20 | 19 |

Стратегической целью социально-экономического развития городского поселения «Аксёново-Зиловское» является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие городского поселения «Аксёново-Зиловское».

В настоящее время человеческий потенциал признается главной составляющей национального богатства и основной движущей силой экономического роста. Соответственно улучшение качества жизни населения будет способствовать развитию поселка. Строительство нового жилья и объектов социальной инфраструктуры увеличит привлекательность поселка для населения.

Проектная численность населения на расчетный срок составит 4450 человек.

Численность населения поселка на I очередь строительства составит 4100 человек.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся  промышленность, учреждения социального обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселке с целью создания условий для закрепления молодёжи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития поселка является организация подготовки и переподготовки кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для лесопромышленного и деревоперерабатывающего комплексов поселения, а также сферы обслуживания населения.

Таким образом, демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки будут способны «реализовать» имеющиеся возможности развития поселка.

Необходима реконструкция системы предприятий социального и коммунально-бытового значения, путем внедрение новых экономических отношений, как в социальную, так и в производственную сферу, развитие новых форм хозяйственной деятельности и совершенствование системы самоуправления.

В перспективный период занятость будет характеризоваться развитием малого бизнеса и непроизводственной сферы, увеличением в неё капиталовложений и ростом численности занятых в ней кадров. Это вызовет перераспределение структуры занятости населения между отраслями материального производства и непроизводственной сферы, между государственным сектором экономики и негосударственным и занятостью в предприятиях различных форм собственности.

Увеличится количество занятых в сфере обслуживания и лесоперерабатывающего производства.

Производственный потенциал

В настоящее время в поселке находятся крупные железнодорожные предприятия НГЧВВ-3,РСП -№37,ПЧ-8, ШЧ-4, ЭЧК -19,ЭЧ, станция, Региональный центр связи и другие, 2 предприятия ЖКХ, предприятия торговли железнодорожного транспорта и частные торговые предприятия. Также здесь работают представители малого бизнеса - три индивидуальных предпринимателя, двое  из них занимаются выпуском хлеба и один – ИП Ковалев А.Н. заготовкой и переработкой леса.

Объем отгруженных товаров собственного производства  и выполненных услуг (без субъектов малого предпринимательства) составил за 2009 год 16,7 млн. рублей.

Посёлок имеет большую часть железнодорожных предприятий, частные предприниматели  в основном осуществляют продажу продовольственных товаров. Крайне неудовлетворительна ситуация на рынке бытовых услуг, таких как ремонт и пошив обуви, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и т. д. В поселении есть база по переработке и заготовке леса. Именно эти сферы могут стать точками роста развития пгт. Аксёново-Зиловское в перспективе. В посёлке расформировали одно из крупных железнодорожных предприятий -  Локомотивное Депо.  Рабочим депо предоставили квартиры в других населённых пунктах. Таким образом, произошло сокращение населения поселения. Уровень безработицы возрос.

Список крупных и средних промышленных предприятий городского поселения «Аксеново-Зиловское»

- РЦС-2 – Региональный центр связи

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Южная 3 а, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – связь;

  - среднесписочная численность работающих – 91 чел.;

- ПЧ-8 – Дистанция пути

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Станционная 2, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 412 человек.

- Зиловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки

  - почтовый адрес - Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Железнодорожная 1 а, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 102 человека.

- РСП – 37 – Рельсосварочный поезд

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Станционная 1, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 179 человек.

- Автоколонна

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Железнодорожная, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – автотранспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 28 человек.

- Материальный склад

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Багульная, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 6 человек.

- Чернышевская дистанция гражданских сооружений

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Западная, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 79 человек.

- ЭЧК – 19 – Энергоучасток 19, Тяговая электростанция

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Энергетиков, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 36 человек.

- ДС – Станция Зилово

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Западная 1, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 32 человек.

- Читапромстройбанк

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Западная 1, форма собственности –ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – финансы и кредит;

  - среднесписочная численность работающих – 32 человек.

- Администрация городского поселения «Аксеново-Зиловское»

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Октябрьскаая 9, форма собственности – муниципальная;

  - отраслевая принадлежность – управление;

  - среднесписочная численность работающих – 9 человек.

- Восстановительный поезд

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Багульная 8, форма собственности – ОАО «РЖД»;

  - отраслевая принадлежность – железнодорожный транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 28 человек.

- ООО ЖТК – Шилкинское торгово-производственное объединение филиала ООО ЖТК

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Калинина;

  - отраслевая принадлежность – торговля;

  - среднесписочная численность работающих – 6 человек.

- Читинское ОСБ 8600/119

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Калинина 1, форма собственности – федеральная;

  - отраслевая принадлежность – финансы и кредит;

  - среднесписочная численность работающих – 2 человека.

- АЗС – Автозаправочная станция

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица 2-Кировский 17;

  - отраслевая принадлежность – транспорт;

  - среднесписочная численность работающих – 6 человек.

- Пожарная часть-51

  - почтовый адрес – Забайкальский край, Чернышевский район, поселок Аксеново-Зиловское, улица Связистов 7а, форма собственности – МЧС;

  - отраслевая принадлежность – МЧС;

  - среднесписочная численность работающих – 14 человек.

Жилой фонд и жилищное строительство

Жилищно-коммунальный комплекс пгт. Аксёново-Зиловское передан в муниципальную собственность, и только начинает заново развиваться. Не хватает необходимого оборудования, техники и специалистов, финансовых ресурсов. Сборы с населения составляют 60-65 % в месяц. Так как 45 % жилого фонда состоит из ветхого и аварийного жилья, население не оплачивает коммунальные услуги.

Таблица 6. Существующий жилищный фонд пгт. Аксёново-Зиловское

| Тип домов | Площадь застройки | Жилая площадь |
| --- | --- | --- |
| Деревянные одноэтажные | 95 126 | 80857,1 |
| Каменные одноэтажные | 6 226 | 5292,1 |
| Каменные двухэтажные | 4810 | 4088,5 |
| Каменные трехэтажные | 6090 | 5176,5 |
| Каменные пятиэтажные | 9655 | 8206,7 |
| Итого: | 121907 | 103620,9 |

Площадь муниципального жилого фонда пгт. Аксёново-Зиловское на 01.01.2010 г. составляет 40101,9 м2. Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в %, оборудованной:

- водопроводом				- 25.4

- канализацией				- 22.8

- центральным отоплением		- 27.4

- газом						- 0

- ваннами (душем)				- 23.4

- горячим водоснабжением		- 19.9

- напольными электроплитами		- 0

Рисунок 5. Распределение жилого фонда по типам застройки

Общая площадь ветхого и аварийного муниципального фонда составляет 16 950 м2. В ветхом и аварийном фонде проживает 336 семей  - 815 человек.

Дома, подлежащие сносу, построены в 1909-1935 гг. и имеют большую степень износа. Населению, проживающему в сносимом жилом фонде, будет предоставлено современное благоустроенное жилье. Повысится уровень и качество жизни населения, а значит, увеличится и привлекательность поселка для молодежи.

## 1.7 Земельный фонд посёлка

В проекте на расчетный срок до 2025 года даны основные предложения по планировочной организации новых площадок строительства, упорядочению промышленно-коммунальных территорий и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Территория пгт. Аксеново-Зиловское, с учётом современного зонирования составляет 501,2 га. Имеется существенная разница с данными паспорта поселения.

Территория поселка пересекается в южной части линией железной дороги Чита-Хабаровск, разделяющей его на две неравные части. В центральной части поселка проходит пойма реки Белый Урюм, сливающаяся с рекой Арчикой.

Планировочная структура населенного пункта пгт. Аксеново-Зиловское находится в стадии формирования и определяется в основном такими факторами как рельеф местности и пойма реки Белый Урюм с притоком Арчикой, направлениями главных дорог в сочетании с особенностями природы и окружающего ландшафта. Въезд на территорию поселка осуществляется с юго-западной стороны по региональной автодороге и не имеет асфальтированного покрытия.

Жилая зона поселка представлена улицами с одно- и двухсторонней застройкой домами усадебного типа. Территория поселка располагается в пойме реки Белый Урюм. Озеленена за счет приусадебных участков. Ценные лесные угодья и близость федеральных дорог позволяет предположить дальнейшее развитие поселка как железнодорожного узла и лесопромышленного центра, способного обеспечить комфортные условия для населения.

Жилищное строительство в поселке ведется за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Предусматривается строительство новых жилых кварталов с расширением территории поселка: в северной части поселка в границу населенного пункта включается один участок под жилищное строительство. В целом граница населенного пункта упорядочивается.

Данные, предоставленные администрацией пгт. Аксеново-Зиловское по земельному фонду и категориям земель не обладают достаточной точностью и их необходимо привести в соответствии с реальным положением дел в городском поселении.

Общая площадь земель пгт. Аксёново-Зиловское, по обмеру чертежа, составляет 501,2 га и относятся к категории земли населенных пунктов. В поселении, согласно представленным данным, в муниципальной собственности находится 5,2 га, в собственности физических лиц – 87,2 га, в собственности Забайкальского края – 0,04 га, в федеральной – 90,5 га (в основном ОАО РЖД).

Таблица 7. Распределение земель пгт. Аксеново-Зиловское по формам собственности

| Форма собственности | Площадь территории, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Федеральная | 90,5 | 18,06 |
| Частная | 87,2 | 17,40 |
| Муниципальная | 5,2 | 1,04 |
| Чернышевского района | 2,1 | 0,42 |
| Забайкальского края | 0,04 | 0,01 |
| Не оформлена в кадастровой палате | 316,2 | 63,08 |
| Итого: | 501,2 | 100 |

63% земель пгт. Аксеново-Зиловское, в настоящее время, не поставлена на кадастровый учет. Необходимо провести полную инвентаризацию всех земель населенного пункта, с постановкой их на кадастровый учет.

# 2. Комплексная оценка и направления развития территории поселка и объектов местного значения

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории в сложившейся социально-экономической ситуации (рисунок 6).

Рисунок 6. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является базовым, наиболее действующим материалом генерального плана, определяющим ограничения и приоритеты использования территории.

Генеральный план поселка характеризуется следующими блоками и объектами:

- Зоны с особыми условиями использования территории, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями;

- Природные условия, определяющие ограничения в использовании территории;

- Физико-геологические и географические условия;

- Транспортные и инженерно-технические условия и ограничения;

- Зоны объектов специального назначения;

- Зонами охраны историко-культурного наследия;

- И др.

Учтенные факторы оценки формируют, в территориальном аспекте систему градостроительных ограничений, обуславливающих природоохранные и санитарно-гигиенические режимы и регламенты хозяйственной деятельности на тех или иных участках. Значительное число ограничений как природного, так и технического характера сконцентрировано в центральной и южной частях поселка, прежде всего в долине рек Арчикой и Белый Урюм и вдоль железнодорожной магистрали.

## 2.1 Функциональное зонирование территории

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план населенного пункта служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории п.г.т. Аксеново-Зиловское произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса городского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории п.г.т. Аксеново-Зиловское. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в п.г.т. Аксеново-Зиловское.

Таблица 8. Существующий баланс территории

| Функциональная зона | Территория, га |
| --- | --- |
| Жилая зона, в том числе: | 204,4 |
| Общественно-деловая зона | 10,7 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 101,1 |
| Производственная зона | 5,9 |
| Зона рекреации | 0,5 |
| Прочие | 178,6 |
| Общая площадь территории | 501,2 |

Жилые зоны

Жилые зоны состоят из малоэтажной застройки усадебного типа (1-2 этажа), занимая от общей площади населенного пункта 40,8 %. Существующая секционная застройка располагается следующим образом: основной массив двухэтажной застройки - в микрорайоне Березка, трехэтажная застройка - в микрорайоне Багульник.

Общественно-деловые зоны

В Общественно-деловых зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначения и стоянки автомобильного транспорта. Общественно-деловые зоны занимают 2,1 % от общей площади населенного пункта.

Производственные зоны

В производственной и коммунально-складской зонах размещаются промышленные, коммунальные и складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.  Производственные зоны занимают 1,2 % от общей площади населенного пункта.

На территории производственной зоны необходимо выполнение комплекса мероприятий по её благоустройству. С целью обеспечения экологической безопасности городского поселения предприятиям необходимо разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур занимают 20,2 % от общей площади населенного пункта.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в п.г.т. Аксеново-Зиловское отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория населенного пункта имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха. Зоны рекреации занимают 0,1% от общей площади населенного пункта.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. В п.г.т. Аксеново-Зиловское зоны специального назначения располагаются за границей населенного пункта.

Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования

Согласно Градостроительному кодексу РФ, в состав зон с особыми условиями использования территорий входят:

охранные зоны, санитарно-защитные зоны;

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия);

водоохранные зоны;

зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

зоны охраняемых объектов;

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность.

Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий (таблица 9).

Таблица 9. Градостроительные регламенты для строительства объектов жилищного строительства, промышленности и рекреации

| Наименование территории с ограниченным режимом использования | Разрешительная градостроительная деятельность | Законодательная база |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса на землях лесного фонда и леса, расположенные на землях иных категорий | Запрещение всех видов строительства. Режимы и регламенты устанавливаются администрацией Забайкальского края | Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65) |
| Санитарно-защитные зоны | Ограничение всех видов строительства, в соответствии с утвержденным регламентом | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ; ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Защитные полосы вдоль федеральных и региональных трасс транспортных коммуникации | Запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса | ФЗ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 “Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования”; СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.02-85 |
| Охранные зоны электрических сетей | Запрещение всех видов строительства | “Правила устройства электроустановок”, изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г.; “Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт” от 26.03.84 г. № 255 |
| Земли населенных пунктов | Возможно строительство в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами | Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ |

В документы территориального планирования, в т.ч. генеральный план населенного пункта, вносится информация об уже утвержденных соответствующими органами государственной власти границах и регламентах использования зон с особыми условиями использования территорий.

В частности, в генеральный план включены мероприятия по:

- Подготовке проектов зон охраняемых объектов;

- Подготовке проектов санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- И иных зон, определенных законодательством;

- А также вынос в натуру водоохранных и иных зон.

Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

На территории п.г.т. Аксёново-Зиловское к ним относятся:

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- санитарные разрывы от линии железной дороги;

- охранная зона воздушных линий электропередач.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

На территории городского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- дистанция СЦиБ станции Зилово и дистанция пути станции Зилово (санитарный разрыв 100 м);

- объекты железнодорожной станции, депо (санитарный разрыв 100 м);

- железнодорожная магистраль (санитарный разрыв 100 м);

- участок автодороги "Амур" Чита-Хабаровск - Аксеново-Зиловское (IV категория, общая протяженность – 34,6 км) с шириной придорожной полосы в 50 м;

- линии электропередач ВЛ-110 (охранная зона 40 м);

- линии электропередач ВЛ-35 (охранная зона 30 м). Устанавливается ГОСТ «Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Также на территории Аксеново-Зиловского городского поселения есть линии электропередач ВЛ-10 (подходят к производственным территориям), ВЛ-0,4, охранные зоны которых не показываются в масштабе 1:5000.

Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

На территории Аксеново-Зиловского городского поселения имеются следующие типы зон:

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории городского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. Размеры санитарно-защитных зон согласованы Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по запросу института «Гипрогор» письмом Министру территориального развития Забайкальского края от 06.12.2010 № 02У-05/10672.

Перечень промышленных предприятий и объектов на территории городского поселения, являющихся источниками негативного воздействия на состояние окружающей среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

- Рельсосварочный поезд № 37 станции Зилово (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Восстановительный поезд ст. Зилово (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Леспромхоз (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- Лесничество (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- Механические мастерские (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Хлебозавод (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- СМП (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- АЗС № 11 (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Угольный склад (класс опасности – 3, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- Склад (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- Топливный склад (ГСМ) (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Пожарное депо (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- Станция подогрева воды (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- РЭС (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м);

- Электроподстанция (класс опасности – 4, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- КНС (нормативный размер санитарно-защитной зоны – 20 м);

- Очистные сооружения (нормативный размер санитарно-защитной зоны – 200 м);

- Поля фильтрации (нормативный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- Песчаные карьеры (нормативный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- Кладбище (класс опасности – 5, нормативный размер санитарно-защитной зоны – 50 м).

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м, 1 пояса охраны – 30 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 года.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для реки Белый Урюм водоохранная зона составляет 200 м, в связи с её общей протяженностью более 50 км, для реки Арчикой - 100 м.

Воздействие природных и техногенных факторов на строительство

На территории п.г.т. Аксеново-Зиловское имеются следующие типы зон:

- зона затопления паводком 1 % обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории;

- зона подтопления грунтовыми водами.

Зона затопления паводком 1 % обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории п.г.т. Аксеново-Зиловское в поймах рек Белый Урюм и Арчикой находится зона затопления паводком 1 % обеспеченности. Площадь затопляемой территории составляет 194,8 га (около 40% населенного пункта).

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками 1% обеспеченности (один раз в 100 лет) является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности рек Белый Урюм  и Арчикой, на территории пгт. Аксёново-Зиловское, попадают значительные застроенные территории, в том числе:

- центральная часть посёлка, расположенная на левом берегу р. Белый Урюм;

- пойменная территория междуречья Белый Урюм  и Арчикой;

- правобережная прибрежная часть рек Белый Урюм  и Арчикой;

Для защиты от затопления были построены отдельные участки дамб обваловании, которые фактически осуществляют защиту территории от ежегодных паводков и не защищают территории от затопления паводками редкой повторяемости, в том числе паводком 1% обеспеченности.

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности, использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

-	отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчётного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне;

-	превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования";

-	за расчётный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

а)	один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

б)	один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Зона подтопления грунтовыми водами

Территории характеризуются переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод, а также неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность, притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В п.г.т. Аксеново-Зиловское заболоченные территории площадью 0.13 га расположены на юг от микрорайона Березка и используются в качестве сенокосов.

Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и грунтовых вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и потерь влаги на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие санитарные условия площадок.

Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами:

-	высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с гидрогеологическими условиями и наличием слабопроницаемых грунтов;

-	подпор со стороны  водохранилищ, рек и других водоёмов, часто связанный с прохождением паводков;

-	нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков;

-	инфильтрация в грунт различных водопотерь;

-	утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;

-	отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и прочие причины.

Подтопление грунтовыми водами вызывает изменение химического состава грунтовых вод, прочностных и деформационных свойств грунтов, неравномерные осадки и деформации зданий и сооружений и даже их разрушение, загрязнение водоносных горизонтов (в том числе используемых для водоснабжения), приводит к сырости в подвальных помещениях, вызывают необходимость частой перекладки подземных коммуникаций.

Борьба с подтоплением территорий – важнейшая государственная задача.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления грунтовыми водами на территории посёлка не проводились.

Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зелёных насаждений. Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения):

-	для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола подвала;

-	для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента;

-	для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной одежды;

-	для зелёных насаждения общего пользования:

1,0-2,0 м – для древесных насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ.

Овражные и прибрежно-склоновые территории

Это территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В п.г.т. Аксеново-Зиловское 129,5 га (26% территории населенного пункта) земель населенного пункта расположено на землях с уклоном более 5-7 градусов.

В целом территория п.г.т. Аксеново-Зиловское благоприятна для градостроительного освоения.

Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий является зоной непригодной или условно-непригодной для градостроительного освоения.

Овражные и прибрежно-склоновые территории отличаются совокупностью сложных неблагоприятных условий: изрезанностью рельефа со значительным процентом крутых оползневых склонов, активным проявлением геологических (размыв и переработка берегов рек и водотоков, интенсивное оврагообразование, гравитационные смещения масс пород разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах водоносных горизонтов) процессов.

Причинами образования овражных и прибрежно-склоновых территорий является активное развитие эрозионных процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, физико-географическими, антропогенными факторами, часто действующими в тесной взаимосвязи друг с другом и проявляющимися по-разному в разных природно-территориальных комплексах и имеющими различную скорость развития.

Геодинамические процессы, происходящие на овражных и прибрежно-склоновых территориях, ущерб, наносимый ими, определяют необходимость целенаправленной, систематической борьбы с опасными геологическими процессами, разработки и осуществления комплекса мер противоэрозионного и противооползневого характера.

В пределах города прибрежно-склоновые территории  имеют значительное распространение и расположены узкой полосой вдоль берега рек.

Овражные территории имеют незначительное распространение.

Инженерная защита овражных и прибрежно-склоновых территорий, в том числе оползневых, подразумевает комплекс мероприятий научно-исследовательского, проектно-изыскательского, строительного и эксплуатационного характера, направленный на ослабление или ликвидацию проявлений опасных геологических процессов или преобразование территорий в пригодные для градостроительства путем проведения инженерной подготовки, направленной на поддержание территории в состоянии, удовлетворяющем нормативным условиям проживания людей и эксплуатации зданий и сооружений.

При проектировании мероприятий инженерной защиты овражных и прибрежно-склоновых территорий должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность развития опасных геологических процессов и обеспечена нормальная эксплуатация зданий и сооружений, а также обеспечена рентабельность градостроительного освоения с учётом возможного ущерба и расходов на специальные изыскания и дополнительные мероприятия.

Для повышения устойчивости склоновых территорий и предотвращения развития оползневых процессов необходимо выполнение мероприятий:

-	строительство удерживающих сооружений;

-	строительство перехватывающего горизонтального или вертикального дренажа с целью перехвата потока грунтовых вод с нагорной части склона;

-	организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона и прилегающей территории.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

Организация поверхностного стока

Сеть дождевой канализации на территории п. Аксёново-Зиловское развита недостаточно, не обеспечивает необходимого сбора и отвода поверхностного стока. Отсутствие системы дождевой канализации приводит к нарушению естественного поверхностного стока, подтоплению территории и, как следствие, возникновению негативных инженерно-геологических процессов.

В настоящее время закрытых коллекторов ливневой канализации в посёлке не существует. Имеются открытые водоотводящие канавы, проходящие по улицам:  Железнодорожная, Садовая, Южная, Северная, вдоль северо-западной границы и некоторым другим участкам общей протяжённостью 4,4 км;

Требуется реконструкция всех существующих водоотводящих канав, либо замена их на закрытые коллекторы.

Система очистки поверхностного стока отсутствует.

Требуется строительство очистных сооружений дождевой канализации.

В результате анализа всех зон ограничений для пгт. Аксёново-Зилово можно сделать следующие выводы: в целом территория пгт. Аксёново-Зилово условно благоприятна для градостроительного освоения. Условиями для градостроительного освоения являются:

- проведение дорогостоящих мероприятий по инженерной подгоовке территории, в связи с затоплением около 40% территории населенного пункта;

- в связи с тем, что 26% территории населенного пункта подвержены эрозийных процессам, необходимо при выборе площадок под строительство проведение инженерно-геологических изысканий;

- переувлажненные территории составляют порядка 0,13 га и находятся в центральной части населенного пункта. Что также ограничивает застройку территории;

- центральную часть посёлка пересекает линия железной дороги и ряд пристанционных объектов высоко класса опасности, что также ограничивает градостроительную деятельность в пгт. Аксёново-Зилово.

## 2.2 Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Архитектурно планировочная организация территории поселка выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселка, а также характер благоустройства населенного пункта.

Основной идеей проекта генерального плана поселка является сохранение масштабности планировочных элементов застройки, формирование новых территорий, необходимых под строительство жилья и объектов соцкультбыта; упорядочение пешеходно - транспортных связей и улично-дорожной сети.

Жилая застройка принята квартальная и одноэтажная с приусадебными участками. Проектируемые жилые кварталы поселка расположены в надпойменной части реки Белый Урюм, поэтому при проектировании была выбрана смешанная пространственная композиция. В ней в единую планировочную структуру соединены кварталы регулярной застройки и кварталы, живописно расположенные вдоль реки.

Жилая зона поселка проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки. Строительство муниципальных жилых домов намечено на свободных и высвобождаемых за счет сноса ветхой застройки территориях между существующими жилыми домами и на участке в северной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром поселка.

Въезд в поселок осуществляется с юго-запада, по автодороге «Чита– Хабаровск» – Аксеново-Зиловское, доходящей до железнодорожного переезда, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и односторонней жилой застройкой 6-квартирными домами.

Главная улица поселка ул. Октябрьская соединяет три общественных центра: существующий, северный, южный и разделяет поселок на две части. Главная улица является композиционной осью генерального плана. Тремя ядрами композиции являются главная площадь поселка, северный подцентр  (мкр. Березка) и южный подцентр (школа по ул. Южная). Главная площадь застроена зданиями почты, сбербанка, кафе и магазинами. Площадь имеет удобную связь со всеми кварталами жилой застройки. В северном подцентре (мкр. Березка) расположены встроенно-пристроенные здания магазина, аптеки, проектируемые здания приемного пункта КБО и магазина. В южном подцентре (школа по ул. Южная) находятся дом культуры, библиотека, гостиница, проектируемые здание поселковой администрации, школьного ФОКа, профессионально-технического училища и магазина. В центральной части поселка запроектирован детский сад на 110 мест. Предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция существующей начальной школы под школу искусств. В районе Соцгородка предусмотрено восстановление недействующего магазина.

Кварталы жилой застройки разнообразны по своей форме. В основном это четырехугольники неправильной формы. Индивидуальные дома имеют приусадебный участок и место для постройки помещений для скота, гаража, и размещения сада и огорода, секционные и блокированные дома запроектированы квартально с дорезкой огородов на территориях двух садоводческих товариществ и организацией мест для стоянки личного транспорта.

При создании жилых кварталов учитывалась потребность жителей в полуобщественных пространствах, то есть речь идет о таких местах, где могло бы происходить общение между отдельными группами жителей. По мере возможности такие места должны быть созданы в каждом квартале в виде небольших скверов, где могут поиграть дети и отдохнуть взрослые жители поселка.

Рекреационные зоны поселка Аксеново-Зиловское планируются в северной и южной частях поселка внутри селитебной территории. Бульвары благоустраиваются и оборудуются. Зона для культурно-массовых мероприятий располагается в парке около СДК.

К северо-востоку от селитебной зоны размещен действующий производственный комплекс лесхоза. Расстояние между производственной и селитебной зоной сохраняет санитарные нормы разрыва. Территория комплекса расширяется.

Развитие производственной зоны возможно за счет предприятий перерабатывающих лес, за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах развития лесного хозяйства.

Улицы и дороги на территории поселка запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенного пункта. Дороги с асфальтовым покрытием предусматриваются на основных улицах населенного пункта.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволят создать на территории городского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределены:

- общего пользования – парк, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Помимо существующих массивов зелени предлагаются такие элементы озеленения как: аллеи вдоль улиц, газоны, полосы декоративного кустарника и отдельные группы живописно расположенных деревьев и кустарников.

## 2.3 Обеспечение объектами социальной сферы, размещение которых необходимо для обеспечения жизнедеятельности населения

В настоящем разделе рассматриваются основные показатели существующего состояния социальной сферы, а также основные планируемые мероприятия.

Согласно Федеральному закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно относится:

В сфере культуры:

- организации библиотечного обслуживания населения;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

В жилищной сфере:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К вопросам местного значения муниципального района относятся:

В сфере образования:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере здравоохранения:

- организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Таким образом, на территории посёлка расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность посёлка  невозможна. Поэтому в рамках генерального плана посёлка рассматриваются и эти вопросы.

В основу предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р, более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику, а также нормы расчета учреждений и предприятий сферы обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений, (далее СНиП 2.07.01-89*).

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством, на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях.

Кроме того, на ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в сфере «Образования» и «Здравоохранения».

Современный уровень развития социального обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Требуется сформировать многоуровневую систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах и с учётом ассортимента услуг.

Жилой фонд и новое жилищное строительство

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина по итогам посещения пгт. Аксёново-Зиловское Чернышевского района Забайкальского края 30 августа 2010 года (Поручение Правительства РФ от 2 сентября 2010 года № ВП-П16-6059) разрабатывается проектная документация в составе: генеральный план пгт. Аксёново-Зиловское и проект планировки двух площадок (мкр. «Березка» и  мкр. «Школьный») для строительства нового жилья и переселения граждан  из ветхого и аварийного жилья пгт. Аксёново-Зиловское. Предложения по развитию жилищного строительства представлены в таблицах 10,11,12.

Проектный объем нового жилищного строительства (Рисунок 7) определен исходя из перспективного функционального зонирования территории жилищного строительства и количества переселяемого из ветхого и аварийного жилья населения.

Подробный расчет первоочередных мероприятий по переселению граждан из верхового и аварийного жилья в пгт. Аксёново-Зиловское Чернышевского района Забайкальского края см. в Проекте планировки том 2, раздел 6.3 «Жилой фонд и жилищное строительство».

Размещение нового жилищного строительства на расчетный срок предусматривается за счет выделения новых участков под жилищное строительство в микрорайонах «Школьный» и «Берёзка».

Рисунок 7. Распределение жилого фонда по типам застройки. Проект

Таблица 10. Жилищный фонд и новое жилищное строительство

| Тип домов | Площадь застройки | Сущ. жилая площадь | Жил. обеспеченность | Снос жилого фонда | Новое строительство, I очередь строительства | Новое строительство, расчетный срок | Жилой фонд, I очередь | Жилой фонд, расчетный срок | Жил. обеспеченность | Сущ.население | Новое население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревянные одно- двухэтажные | 95 126 | 80857,1 | 25,3 | 16668 | 9916,4 | 19935,9 | 74105,5 | 84125,0 | 25,5 | 3202 | 3294 |
| Каменные одноэтажные | 6 226 | 5292,1 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 5292,1 | 5292,1 | 25,5 | 210 | 207 |
| Каменные двухэтажные | 4810 | 4088,5 | 25,3 | 282 | 0 | 0 | 3806,5 | 3806,5 | 25,5 | 162 | 149 |
| Каменные трехэтажные | 6090 | 5176,5 | 25,3 | 0 | 7034,0 | 7034,0 | 12210,5 | 12210,5 | 25,5 | 205 | 478 |
| Каменные пятиэтажные | 9655 | 8206,7 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 8206,75 | 8206,8 | 25,5 | 325 | 321 |
| Итого: | 121907 | 103620,9 | 25,3 | 16950 | 16950 | 26969,9 | 103621 | 113640,8 | 25,5 | 4103 | 4450 |

Таблица 11. Южная планировочная площадка (микрорайон Школьный и центральная часть поселка)

| Тип домов | Площадь застройки, кв.м. | Сущ. жилая площадь, кв.м. | Снос жилья, кв.м. | Новое жил. строительство, I очередь, кв.м. | Всего жилой фонд, кв.м. | Население на первую очередь, чел | Новое жил. строительство, расчетный срок, кв.м. | Всего жилой фонд на расчетный срок, кв.м. | Население на расчетный срок, чел | Сущ. население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревянные одно- двухэтажные | 93 224 | 74579,2 | 16668 | 4712,9 | 62624,1 | 2665 | 9286,92 | 67198,12 | 2754 | 3139 |
| Каменные одноэтажные | 5 628 | 4502,4 | 0 | 0 | 4502,4 | 192 | 0 | 4502,4 | 185 | 189 |
| Каменные двухэтажные | 366 | 292,8 | 0 | 0 | 292,8 | 12 | 0 | 292,8 | 12 | 12 |
| Каменные трехэтажные | 6090 | 4872 | 0 | 7034 | 11906 | 507 | 7034 | 11906 | 488 | 205 |
| Каменные пятиэтажные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 105308 | 84246,4 | 16668 | 11746,9 | 79325,3 | 3376 | 16320,9 | 83899,3 | 3438 | 3545 |

Таблица 12. Северная планировочная площадка (микрорайон Березка и прилегающая территория)

| Тип домов | Площадь застройки, кв.м. | Сущ. жилая площадь, кв.м. | Снос жилья, кв.м. | Новое жил. строительство, I очередь, кв.м. | Всего жилой фонд, кв.м. | Население на первую очередь, чел | Новое жил. строительство, расчетный срок, кв.м. | Всего жилой фонд на расчетный срок, кв.м. | Население на расчетный срок, чел | Сущ. население, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревянные одно- двухэтажные | 1 902 | 1521,6 | 0 | 5203,5 | 6725,1 | 286 | 10648,9 | 12170,5 | 499 | 64 |
| Каменные одноэтажные | 598 | 478,4 | 0 | 0 | 478,4 | 20 | 0 | 478,4 | 20 | 20 |
| Каменные двухэтажные | 4444 | 3555,2 | 282 | 0 | 3273,2 | 139 | 0 | 3273,2 | 134 | 149 |
| Каменные трехэтажные | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Каменные пятиэтажные | 9655 | 7724 | 0 | 0 | 7724,0 | 329 | 0 | 7724,0 | 317 | 325 |
| Итого: | 16599 | 13279,2 | 282 | 5203,5 | 18200,7 | 774 | 10648,9 | 23646,1 | 969 | 558 |

Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневное пользование), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодическое пользование).

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет этими учреждениями. В соответствии с «Методикой…» обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, должна достигать 50 мест на тысячу жителей в городской местности.

В пгт. Аксёново-Зиловское имеется одно муниципальное ДДУ «Медвежонок» на 35 мест, которое фактически посещает 56 детей и две муниципальных школы с общей численностью  1010 мест, общее число учащихся в них – 505 человек.

- Детский сад - улица Связистов 7, форма собственности – муниципальная. Среднесписочная численность сотрудников – 22 человека.

- МОУ СОШ №70 – Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа №70 на 750 мест - улица Южная 3. Среднесписочная численность работающих – 57 человек.

- МОУ СОШ №72 – Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №72 на 260 мест - улица Журавлева 55. Среднесписочная численность работающих – 27 человек.

Обе школы заполнены лишь на 50%. Здание детского сада приспособленное, фактическое количество детей в 1,5 раза выше нормативной емкости. В пгт. Аксеново-Зиловское существует потребность в детском садике большей емкости.

Согласно нормативу, емкость ДДУ по прогнозируемой численности населения на расчетный срок (с учетом всего населения посёлка) составляет 220 мест.

Для дошкольных учреждений установлен радиус доступности 500 м. На схеме зонирования посёлка видно, что радиус обслуживания детских садов в большинстве случаев соответствует нормативному. Тем не менее, в посёлке присутствуют населённые кварталы, не охваченные радиусами доступности детских дошкольных учреждений. В связи с этим Генеральным планом предусмотрено строительство детского сада на 120 мест (6 групп) комплексной жилой застройки микрорайона «Школьный».

С учетом существующих тенденций роста рождаемости и соответственно увеличения количества детей дошкольного возраста, в перспективе возможно строительство нового детского сада до 100 мест в центральной части поселка Наряду с муниципальными, возможно развитие сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Что касается школ, существует норматив числа мест в общеобразовательных учреждениях: 150 мест на 1000 жителей, при условии, что вторая смена составляет 10 %.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, школьники должны иметь доступ к специализированному внешкольному образованию (музыкальная и художественная школа, технический кружок и пр.), исходя из норматива 12 кружковых мест на 1 тыс. жителей. Мощность учреждений дополнительного образования в настоящее время является недостаточной для населения посёлка. Поэтому, проектом предлагается организация в здании МОУ СОШ №72 «Детской школы искусств и детского клуба» с различными образовательными кружками и секциями.

Проектом предлагается, с учетом отсутствия в пгт. Аксёново-Зиловское учреждений средне специального или среднетехнического образования, строительство здания ПТУ, либо технического колледжа с организацией учебного процесса на 30-50 учащихся.

Это позволит молодежи поселка получать образование и в дальнейшем работать на местных предприятиях (лесопереработки, железной дороге).

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневное пользование) и больницы (периодическое пользование). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

В пгт. Аксёново-Зиловское расположена «Узловая больница на ст. Чернышевск-Забайкальский» со стационаром на 20 коек - улица Журавлева 63, форма собственности – муниципальная. Среднесписочная численность работающих в больнице – 59 человек. В больнице нет детского поликлинического отделения.

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического пользования, поэтому могут располагаться в районном центре.

Учреждения культуры и спорта

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневное пользование, к периодическому пользованию относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселке из спортивных объектов имеется спортивный зал, школе №70.

В пгт. Аксёново-Зиловское есть Железнодорожный клуб, принадлежащий ОАО «РЖД» - улица Железнодорожная 1. Среднесписочная численность работающих в клубе -  6 человек. Кроме того, имеются 3 библиотеки с общим количеством в 26.6 тысяч томов.

Таблица 13. Список библиотек пгт. Аксёново-Зиловское

| № | Название | Адрес | Тыс. томов | Мест в читальном зале |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городская муниципальная библиотека | ул.Октябрьская 9 | 12,829 | 10 |
| 2 | Детская муниципальная библиотека | Микрорайон Березка 11 | 3,512 | 4 |
| 3. | Техническая дорожная библиотека | ул.Западная 2 | 10,259 | 12 |

Библиотеки поселка располагаются в приспособленных помещениях.

Общий библиотечный фонд в поселении соответствует нормативному. Требуется обновление библиотечных фондов.

Административно-деловые и хозяйственные учреждения, торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Оборот розничной торговли в пгт. Аксёново-Зиловское за 2009 год составил 154,5 млн. рублей, а оборот общественного питания – 6,5 млн. рублей. Общая площадь торговых площадей – 928 м2.

Таблица 5. Список предприятий торговли пгт. Аксеново-Зиловское

| № | Название | Торговые площади, (м2) | Специализация (по типу товаров) | Количество работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Рогова Л.Н. | 58 | смешанные | 2 |
| 2. | ИП Рогова Л.Н. | 86 | смешанные | 2 |
| 3. | ИП Рогова Л.Н. | 46 | смешанные | 2 |
| 4. | ИП Агаркова О.С. | 60 | смешанные | 4 |
| 5. | ИП Агаркова О.С. | 38 | смешанные | 2 |
| 6. | Тандылшвили Ш.В. | 60 | смешанные | 3 |
| 7. | Тандылшвили Ш.В. | 75 | смешанные | 4 |
| 8. | ИП Болтунов А.В. | 52 | смешанные | 3 |
| 9. | ИП Коломеец О.В. | 71 | смешанные | 4 |
| 10. | ИП Коломеец О.В. | 31 | смешанные | 2 |
| 11. | ИП Димова М.И. | 48 | смешанные | 4 |
| 12. | ИП Димова М.И. | 60 | смешанные | 4 |
| 13. | ИП Бадахова Д. | 60 | смешанные | 3 |
| 14. | ИП Батищева Л.И. | 39 | смешанные | 3 |
| 15. | ИП Батищева Л.И. | 40 | смешанные | 3 |
| 16. | ИП Корнилов М.Н. | 36 | смешанные | 3 |
| 17. | ИП Ветчинов В.В. | 68 | смешанные | 4 |

В поселке существует одно кафе на 8 мест, отсутствуют гостиницы и объекты придорожной и туристической инфраструктуры. Кроме того, в поселке нет комплекса бытового обслуживания населения.

Таблица 14. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | На населенный пункт | Существующ. объекты | Дополнительная потребность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Аксеново-Зиловское – 4008 человек (на 01.01. 2011 г.) -4450 человек на расчетный срок |
| Учреждения образования |
| Детское дошкольное учреждение | место | 50 | 220 | 35 | 120 | На первую очередь, в дальнейшем возможна увеличение ёмкости ДДУ за счет пристройки дополнительной секции здания |
| Общеобразовательная школа | место | 150 | 1010 | 667 | - | Достаточно школы на 750 мест, школу на 260 мест возможно перепрофилировать |
| Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные, художественные, технические, детского творчества) | кружковое место | 10-12 | 183 | 260 | - |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары всех типов | койка | 13,4 | 58 | 20 | 38 |  |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть (детская и взрослая) | посещений в смену | 18,5 | 82 | - | - | Не соблюдён норматив временной доступности для услуг первой медицинской помощи. Необходимо открытие детского отделения |
| Аптека | объект | объект на 10 тыс. чел. | 2 | 2 | - |  |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи (на район) | автомобиль | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. | 1 | 1 | - |  |
| Спортивные сооружения |
| Стадион и спортзал, совмещенные со школьными | м2 площади пола | 60 | 40 | - | спортзал | В школе |
| ФОК | единиц |  | 1 |  |  |  |
| Учреждения культуры |
| Клубы и дома культуры | зрит. место | 300 | 1320 | н/д |  | Дом культуры» |
| Библиотеки | тыс. ед. хр. | 4,5 | 20,0 | 26,5 | - | Обновление фондов, капитальный ремонт |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины, всего | м² торг. площади | 280 | 1250 | 928 | 322 | Потребность в специализированных магазинах |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 8 | 22 | 14 | Предлагается строительство кафе на 20 мест и открытие мини-рынка, КБО |
| Рынок | м² торг. площади | 60-80 | 260 | - | 260 |  |
| Предприятие бытового обслуживания населения | Ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Предприятия и учреждения жилищно-коммунального обслуживания |
| Баня | место | 7 | 30 | н/д | 30 | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |
| Пожарное депо | пожарные автомобили | 1 на 5 тыс. человек | 1 | 1 | - |  |

Таблица 15. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями

| Объекты | Радиус обслуживания, м (по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...») | Радиус обслуживаниями (фактический) | Направления комплексного развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Детское дошкольное учреждение | 500 | 2,4 км | Организация автобусного маршрута от территорий м-на Березка и Соцгородка до детских дошкольных учреждений |
| Общеобразовательная школа | от 2 км (для 1 ступени) до 4 км (2-3 ступени) | 3,1 км | - |
| Врачебная амбулатория, аптечный пункт | 30 мин (с использованием транспорта) |  |  |
| Комплексная спортплощадка | 30 мин (2,5-3 км) | 3,1 км | - |
| Учреждение клубного типа |  | 2,4 км | - |
| Библиотека |  |  |  |
| Магазин |  | 1,2 км | Восстановление здания магазина в районе Соцгородка |
| Пункт общественного питания |  | 2,2 км | - |
| Административно-хозяйственное здание, отделение связи, Сбербанк, ЖКО, опорный пункт охраны порядка и пожарной безопасности |  | 2,3 км | - |
| Баня |  | 2,9 км | Кап. ремонт и приспособление существующего здания бани |

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселка

На территории п.г.т. Аксёново-Зиловское расположен парк около здания железнодорожного вокзала, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха населения. В настоящее время на территориях жилых микрорайонов отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория поселка имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

Проектируемые полифункциональные рекреационные зоны располагаются:

- в микрорайоне Березка. Включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга. В районе общественного центра микрорайона предусмотрен сквер с благоустроенными площадками. Сквер соединяется с зоной отдыха живописным бульваром.

- в микрорайоне Школьный. Около существующего здания клуба проектируется зона культурно-массовых мероприятий. Вдоль улиц Садовая, Железнодорожная и Южная предусматриваются просторные бульвары с благоустроенными площадками для отдыха.

Территория п.г.т. Аксеново-Зиловское озеленена, в основном, за счет приусадебных участков и прилегающих лесов, специальных дополнительных мероприятий по озеленению и благоустройству территории не требуется.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории поселения Аксеново-Зиловское находятся одно кладбище (с санитарно-защитными зонами в 50 м) общей площадью 2,3 га. Оно находится в зоне подтопления.

Проектом предлагается организация нового кладбища.

## Транспортная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

В полномочия органов местного самоуправления поселения в первую очередь входят вопросы:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация освещения улиц населенных пунктов.

### 2.4.1 Анализ и оценка существующего положения

Внешний транспорт

Поселок городского типа Аксеново-Зиловское расположен в восточной части Чернышевского района Забайкальского края и находится  на расстоянии 80 км от районного центра поселка городского типа Чернышевск  и 472 км  - от центра Забайкальского края г. Чита.

Отличительной особенностью местоположения поселка является  его расположение в непосредственной близости  от магистральной железной дороги, которая является основным элементом международного транспортного коридора «Транссиб» (Красное (граница с Белоруссией) – Москва - Нижний Новгород – Владивосток).

Магистральная железная дорога осуществляет международные транспортные связи на направлении Европа – Азия и внутренне-государственные связи на направлении - Европейская часть России - регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Магистральная железная дорога электрифицированная, двухпутная.

В поселке имеется линейная железнодорожная станция Зилово Могочинского отделения Забайкальской железной дороги и железнодорожный вокзал.

Станция Зилово – III класса с   развитым путевым хозяйством.

В пределах поселка в полосе отвода железной дороги расположены  структурные подразделения Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»:

- с южной стороны от магистральной железной дороги: Зиловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской железной дороги; Рельсовый поезд №37 центральной дирекции по ремонту пути Забайкальской дирекции по ремонту пути;

- с северной стороны от магистральной железной дороги - Зиловская дистанция пути Забайкальской железной дороги.

По железной дороге «Транссиб» осуществляются как магистральные грузовые и пассажирские перевозки в дальнем, транзитном сообщении, так и местные перевозки в пригородном сообщении.

Железнодорожный вокзал находится с северной стороны магистральной  железной дороги в створе ул. Октябрьская, на ее завершении. Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути расположен в районе привокзальной площади.

В настоящее время через ст. Зилово проходят пассажирские поезда: транзитом  «Россия» Москва - Владивосток; с остановкой на ст. Зилово - поезда, следующие по маршрутам: Чита-Благовещенск; Москва-Благовещенск; Новосибирск –Нерюнгри; Москва-Хабаровск; Пенза-Владивосток.

Кроме того, от ст Зилово отправляются поезда в пригородном сообщении Зилово-Чернышевск; Зилово–Ксеньевка. Количество рейсов по этим маршрутам ограничено и составляет соответственно 1 и 2 рейса в сутки.

В целом  загрузка железной дороги в районе ст. Зилово в сутки порядка 62-68 пар поездов,  из них: 54-60 пар  грузовых поездов; 5 пар пассажирских поездов в дальнем сообщении;  3 пары пассажирских поездов в пригородном сообщении.

Кроме того, в летнее время добавляется еще порядка 2-х пассажирских поездов в сутки.

Автомобильная дорога федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск, которая также входит в международный транспортный коридор «Транссиб», проходит в широтном направлении южнее п.г.т. Аксеново-Зиловское на расстоянии порядка 6 км. К поселку Аксёново-Зиловское от автодороги федерального значения имеется   автодорожный подъезд без твердого покрытия.

Пересечение автодорожного подъезда с магистральной железной дорогой осуществляется  в одном уровне. Железнодорожный переезд неохраняемый.

Поселок Аксеново-Зиловское имеет выходы на сеть автодорог местного значения:

- в западном направлении на автодорогу в п.п.с. (поселок при станции) Арчикой вдоль магистральной железной дороги с северной стороны;

- в восточном направлении – на автодорогу в п.п.с. Зудыра вдоль магистральной железной дороги с южной стороны;

- в северном направлении – на существующее кладбище, телецентр, водозабор.

Автодороги в п.п.с. Арчикой и Зудыра используются также для технического обслуживания железной дороги.

Автодороги местного значения не имеют твердого покрытия.

В настоящее время пассажирские перевозки жителей поселка в дальнем и пригородном сообщении осуществляются только  по железной дороге. Автобусное сообщение  с краевым центром – г. Чита, центром района – п.г.т. Чернышевск, а также с  поселками при станции Арчикой и Зудыра, входящими в городское поселение Аксеново-Зиловское  не налажено.

Частично транспортные связи с районным центром - п.г.т.Чернышевск осуществляются автолайнами и такси по вызову. Автолайны отправляются от администрации поселка с ул. Октябрьской.

Препятствием для организации  регулярного  автобусного пассажирского сообщения пос. Аксеново-Зиловское является  неудовлетворительное техническое состояние дорожного полотна автодорожного подъезда к поселку от автодороги общего пользования федерального значения Р-297 «Амур».

Анализируя современное состояние внешнего транспорта можно констатировать:

1. Железнодорожная станция Зилово является одной из базовых станций Забайкальской железной дороги, осуществляющей техническое обслуживание  транссибирской железнодорожной магистрали.

2. П.г.т. Аксёново-Зиловское имеет выходы на внешние транспортные коммуникации: магистральную железную дорогу «Транссиб» и автодорогу федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск .

3. П.г.т. Аксёново-Зиловское имеет выходы на автодороги местной сети.

3. Автодорожный  подъезд к поселку от автодороги федерального значения М-58 «Амур» не имеет твердого покрытия;

4. Автодороги местного значения не имеют твердого покрытия.

5. Пересечение автодорожного подъезда к поселку с магистральной железной дорогой  осуществляется в одном уровне - неохраняемый ж.д. переезд.

6. Пассажирские перевозки поселка в дальнем и пригородном сообщении организованы, в основном, только железнодорожным транспортом, в том числе с п.п.с. Зудыра и Арчикой, входящими в поселение Аксёново-Зиловское.

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Планировочно поселок Аксёново-Зиловское  состоит их 2-х  частей: Южной, сформированной жилой и промышленно-коммунальной застройкой, и микрорайона «Березка», расположенного в северной части поселка.

Связь между Южной частью  и микрорайоном «Березка» осуществляется по нескольким трассам меридионального и диагонального направления, которые имеют выход на автодороги местного значения.

В свою очередь Южная часть поселка еще разделена магистральной железной дорогой на два района.

Районы Южной части поселка сообщаются между собой по неохраняемому железнодорожному переезду, расположенному на продолжении автодорожного подъезда от федеральной автодороги Р-297 «Амур».

Существующая улично-дорожная  сеть пос. Аксеново-Зиловское имеет прямоугольную конфигурацию. Улицы поселка расположены, в основном, в широтном направлении, улицы меридионального направления являются связующими между ними.

К основным транспортным улицам посёлка можно отнести: улицы Октябрьскую, Чалдаева, Аксенова, Калинина, Советскую, Журавлева, Погадаева, Партизанскую, Луговую, Северную (центральная часть), а также улицы Лазо, Трудовую, Колхозную, 2-ю Кондукторскую, 1-ю Набережную (севернее железной дороги) и ул.ул. Садовую, Южную, Железнодорожную, Багульную, Энергетиков (южнее железной дороги) и ряд других.

В микрорайоне «Березка» есть несколько улиц, обслуживающих жилую застройку.

Ниже в таблице приводится перечень улиц поселка.

Таблица 16. Перечень улиц поселка.

| № | Название улицы, дороги | Протяженность улиц, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Урюмская | 0,2 |
| 2 | ул. Чалдаева | 0,5 |
| 3 | ул. Аксенова | 0,9 |
| 4 | ул. Калинина | 0,7 |
| 5 | ул. Советская | 1,0 |
| 6 | ул. Журавлева | 1,0 |
| 7 | ул.Погадаева | 1,2 |
| 8 | ул. Партизанская | 1,5 |
| 9 | ул. Луговая | 1,1 |
| 10 | ул. Октябрьская | 1,0 |
| 11 | ул. Северная | 1.6 |
| 12 | ул. Восточная | 1,0 |
| 13 | ул. Первомайская | 0,3 |
| 14 | ул. Амурская | 0,3 |
| 15 | ул. Трудовая | 0,7 |
| 16 | ул. Колхозная | 0,2 |
| 17 | ул. Лазо | 0,25 |
| 18 | ул. Якутская | 0,15 |
| 19 | ул. 1-Кировский | 0,4 |
| 20 | ул. 2-Кировский | 0,3 |
| 21 | ул. Новая | 0,8 |
| 22 | ул.2-я Арчикойская | 0,35 |
| 23 | ул. 1-я Арчикойская | 0,3 |
| 24 | микрорайон «Березка» | 1,5 |
| 25 | ул. Энергетиков | 1,0 |
| 26 | ул. 1-я Кондукторская | 0,8 |
| 27 | ул. 2-я Кондукторская | 1,0 |
| 28 | ул. Набережно-Кондукторская | 0,6 |
| 29 | ул. Набережная | 0,8 |
| 30 | ул. 2-я Набережная | 0,9 |
| 31 | ул. 1-я Набережная | 0,8 |
| 32 | ул. Железнодорожная | 1,1 |
| 33 | ул. Западная | 0,8 |
| 34 | ул. Южная | 0,9 |
| 35 | ул. Садовая | 1,7 |
| 36 | ул. Зеленый Луг | 1,2 |
| 37 | ул. Багульная | 0,8 |
| 38 | ул. Связистов | 0,2 |
| 39 | ул. Соц.город | 1,5 |
| 40 | ул. Юбилейная | 0,2 |
| 41 | ул. Кирпичная | 0,25 |
| 42 | ул. Подхоз | 0,2 |
| 43 | ул. Подстанция | 0,2 |

Общая протяженность существующей улично-дорожной сети, включая проезды и подъезды, составляет 42,3 км.

Плотность существующей улично-дорожной сети – 15,1 км/км2.

Покрытие улиц поселка грунтовое. Улицы, по которым осуществляется основное автомобильное движение, имеют улучшенное грунтовое покрытие. К таким улицам относятся ул.ул. Октябрьская, Аксенова, Калинина, Советская, Журавлева, Партизанская, Луговая и ряд других.

Транспортное обслуживание территории поселка в настоящее время осуществляется единственным маршрутом автобуса с остановками у наиболее посещаемых жителями объектов социально-бытового назначения, узла внешнего транспорта.

Автобус проходит по  центральной части поселка по маршруту: Вокзал – ул. Октябрьская – ул. Журавлева – больница - ул. Журавлева – ул. Октябьская – микрорайон «Березка» (детский сад «Медвежонок»). Значительная часть территории поселка: жилая застройка, объекты трудового тяготения находятся вне зоны нормативной пешеходной доступности до  линии автобуса.

Всего автобус совершает 5 рейсов в сутки. Количество перевезенных пассажиров за это время  составляет ориентировочно120-140  человек.

Автобус марки «ПАЗ», обслуживающий маршрут, принадлежит Могочинской автобазе Зиловского автоотряда.

Общая протяженность линий автобуса  -2,8 км.

На территории поселка находится много природных препятствий -  реки, овраги. По улично-дорожной сети функционируют искусственные сооружения: автодорожные и пешеходные мосты. В зимнее время для транспортных связей используются зимники через замерзающие реки.

В поселке три автодорожных моста, которые круглогодично обеспечивают связи между отдельными районами поселка.

Главный мост поселка через р. Белый Урюм находится в створе ул. Октябрьской, которая связывает центр поселка с размещаемыми в нем объектами общественно-делового и социально-бытового назначения: ж.д.вокзал, администрацию, почту, магазины  с другими районами поселка.

Второй мост через р. Белый Урюм в створе улиц Калинина и Лазо  обеспечивает  основную транспортную связь поселка широтного направления.

Мост через р. Арчикой - приток р. Белый Урюм  служит звеном сообщения в восточном  районе поселка.

Ниже в таблице приводится краткая  характеристика  автодорожных мостов.

Таблица 17. Краткая  характеристика  автодорожных мостов

| № | Сооружения | Местоположение (улица-река) | Длина собственно сооружения, м | Ширина проезжей части на сооружении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мост | ул. Октябрьская– р. Белый Урюм | 24 | 8 |
| 2 | мост | ул. Калинина – р. Белый Урюм | 23 | 6 |
| 3 | мост | Створ улицы, соединяющий, ул.ул. 1-я Арчикойская и 1-я Набережная - р. Арчикой | 34 | 4 |

Наличие водных преград и железной дороги на территории поселка Аксеново-Зиловское определяет необходимость и наличие пешеходных мостов   в дополнение к автодорожным мостам. В поселке их три:

-первый пешеходный мост через магистральную железную дорогу соединяет вокзальную площадь с ул. Садовой;

-второй пешеходный мост - через р. Белый Урюм, расположенный восточнее автодорожного моста (в створе ул. Октябрьской), имеет выход на ул. Восточная (ширина моста 1,5 м);

-третий пешеходный мост через р. Арчикой - в створе ул. Трудовая (ширина моста 1,0 м).

Учитывая, что в поселке нет полноценного автобусного обслуживания населения, необходимо отметить, что существующие пешеходные мосты играют очень большую роль в организации пешеходных связей между отдельными районами.

Автотранспорт

Анализ динамики роста автопарка поселка за последние десять лет позволяет  сделать вывод о значительном увеличении транспортных средств. За период с 2000 года  по 2009 год автопарк значительно вырос, практически на 50%. При этом парк легковых индивидуальных автомобилей увеличился  тоже на 50%.

Количество легковых автомобилей личного пользования по данным ГИБДД ОВД Чернышевского района  на 01.01 2010 г. - 1019 автомобилей. При численности  населения поселка 4103 чел. на тот же период уровень автомобилизации населения поселка легковыми индивидуальными автомобилями составляет 248 легковых индивидуальных автомобилей на 1000 жителей.

Ниже приводится динамика роста автопарка поселка.

Таблица 18. Динамика  роста автопарка поселка.

| № | Виды транспортных средств | Количество, единиц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000г. | 2005 г. | 2009 г. |
|  | Общее количество транспортных средств, в том числе: | 712 | 1021 | 1074 |
| 1 | автобусов | 2 | 2 | 2 |
| 2 | микроавтобусов | 1 | 2 | 2 |
| 3 | спец. автобусов | 3 | 3 | 3 |
| 4 | грузовых автомобилей | 19 | 28 | 35 |
| 5 | легковых автомобилей, в том числе: - ведомственных - частных | 687 5 682 | 986 8 978 | 1032 13 1019 |

Хранение частных легковых автомобилей в настоящее время осуществляется в боксовых гаражах, в основном, на приусадебных участках, так как в поселке преобладает индивидуальная застройка. Отдельно стоящие боксовые гаражи  расположены в южной части поселка и группа боксовых гаражей - в северо-восточной части микрорайона «Березка».

Общее количество  машин, размещаемых в боксовых гаражах, - 920 единиц.

Таким, образом, обеспеченность легковых индивидуальных автомобилей местами для постоянного хранения в гаражах составляет 90%, что соответствует нормативным требованиям по хранению парка индивидуальных легковых автомобилей в гаражах.

Обслуживание автотранспортных средств поселка производится на автозаправочной станции ОАО «Нефтемаркет Нерчинская автобаза» с общим количеством колонок 3. расположенной вблизи магистральной железной дороги в 250 м западнее ж.д. переезда.

Станции технического обслуживания в поселке нет.

Грузовое автохозяйство Могочинская автобаза ОАО РЖД филиал Забайкальской железной дороги размещается в полосе отвода магистральной железной дороги, рядом с угольным складом и со складами ГСМ. Общее количество  автотранспорта - 20, в том числе 19 грузовых автомашин и 1 автобус.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети и транспорта поселка можно сделать следующие выводы:

1. Улично-дорожная сеть имеет выход на внешние магистральные транспортные коммуникации, а также на автодороги местного значения;

2. При достаточно высокой плотности улично-дорожной сети связи между отдельными районами ограничены наличием природных и искусственных препятствий.

3. Связь между основной территорией поселка и южным районом осуществляется по автомобильной дороге, пересекающей магистральную железную дорогу в одном уровне. Ж.д. переезд неохраняемый.

4. Улично-дорожная сеть поселка имеет низкую степень благоустройства. Основные улицы, по которым осуществляется автомобильное движение, имеют улучшенное грунтовое покрытие с шириной проезжей части 5,0 - 6,0 м.

5. Пассажирские перевозки в поселке осуществляются автобусом по одному маршруту в его центральной части с большим интервалом движения. Более 60% территории поселка находится вне нормативной пешеходной доступности до линии автобуса.

6. Уровень автомобилизации населения легковыми индивидуальными автомобилями составляет 248 автомобилей на 1000 жителей.

7. Обеспеченность индивидуальных легковых автомобилей местами для постоянного хранения составляет 90%, что удовлетворяет нормативным требованиям.

8. Количество колонок на существующей автозаправочной станции достаточно для обслуживания автопарка поселка и несколько превышает норму.

9. Станции технического обслуживания в поселке нет.

### 2.4.2 Проектно-планировочное обоснование

Основной целью настоящего раздела  является формирование транспортной инфраструктуры поселка городского типа, взаимоувязанной с внешними транспортными коммуникациями и автодорогами местной сети, с учетом развития  его планировочной структуры при обеспечении устойчивого функционирования его территории.

При разработке проектных предложений по развитию транспортной инфраструктуры (рисунок 8) поселка Аксеново-Зиловское были поставлены следующие задачи:

- учет положения территории поселка в планировочной структуре Чернышевского района Забайкальского края;

- повышение  структурной связанности  территории поселка; надежности и устойчивости транспортной сети; скорости и безопасности движения;

- повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения поселка;

- развитие линий пассажирского транспорта для улучшения транспортного обслуживания территории поселка с обеспечением нормативной пешеходной доступности до линий общественного транспорта.

Рисунок 8. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В перспективе значение транссибирской железнодорожной магистрали возрастает, ожидается увеличение интенсивности движения поездов. В связи с этим ж.д. станция Зилово Забайкальской железной дороги  не утратит своей роли в обслуживания магистральной железной дороги.

В проекте намечается улучшение автодорожных подходов к площади существующего железнодорожного вокзала.

Для осуществления качественной транспортной связи поселка с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск и выхода в сеть внешних транспортных коммуникаций, проектом предлагается реконструкция  автодорожного подъезда к поселку с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам III технической категории (проезжая часть - 7,0 м) и организацией саморегулируемой кольцевой развязки движения в одном уровне на пересечении автодорожного подъезда с основными поселковыми улицами.

Это позволит организовать автобусное движение из  проектируемого поселка в пригородном сообщении, в первую очередь с районным центром п.г.т. Чернышевск, так как в настоящее время  неудовлетворительное техническое состояние подъездной автодороги тормозит открытие автобусного маршрута Зилово – Чернышевск.

В проекте предлагается организация транспортного пересечения автодорожного подъезда с магистральной железной дорогой в разных уровнях.

Это обусловлено прогнозируемым увеличением загрузки магистральной железной дороги «Транссиб», использованием путепровода для внутренних транспортных связей поселка, в котором по генеральному плану предусматривается развитие южной части Южной планировочной площадки с размещением в ней новой общеобразовательной школы и детского сада и Северной планировочной площадки, расположенных по разные стороны  от железной дороги, а также  учетом требований по безопасности движения, предъявляемых к данному пересечению

Проектом также намечается реконструкция автодорог местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой протяженностью 20,0 км и 4,1 км соответственно с  устройством асфальтобетонного покрытия по нормам IV категории (проезжая часть - 6,0 м) для осуществления автодорожных связей с поселками при станциях  Зудыра и Арчикой, которые входят в поселение Аксеново-Зиловское.

Автодороги местного значения, являющиеся продолжением поселковых улиц, с  выходом в северной части поселка на телецентр, водозабор, а также в сторону существующего и намечаемого проектом нового кладбища  имеют грунтовое покрытие и предусматриваются к реконструкции по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м).

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Проектируемый поселок Аксеново-Зиловское состоит из 2-х планировочных площадок - Северной (микрорайона Березки») и Южной, в составе которой две части: северная и южная, сложившиеся в результате прохождения через поселок магистральной железной дороги.

Проектная транспортная инфраструктура  поселка включает:

-магистральную железную дорогу «Транссиб»;

-железнодорожную станцию Зилово;

-железнодорожный вокзал;

-улично-дорожную сеть поселка;

-линии автобуса;

-объекты хранения  и обслуживания автотранспорта.

Проектная улично-дорожная сеть поселка сформирована  на основе существующих улиц с дополнением  отдельных участков, связующих звеньев, новых улиц и направлений.

В улично-дорожной сети выделены следующие категории:

-основные поселковые улицы и дороги;

-второстепенные поселковые улицы;

-жилые улицы.

Основные поселковые улицы и дороги обеспечивает связь между районами поселка, его центром, основным транспортным узлом - ж.д. вокзалом, объектами трудового и культурно-бытового назначения; выход на внешние дороги.

На Южной планировочной площадке в категории основные поселковые улицы представлены:

1.Улицы широтного направления:

-ул. Южная - главная улица микрорайона «Школьный», застройка которого намечается  проектом на первую очередь. Улица Южная получает развитие в западном и восточном направлениях - до автодорожного подъезда к поселку от федеральной дороги и в сторону электроподстанции соответственно;

-ул.2-я Кондукторская –  1-я Набережная;

-ул. Погадаева и новая трасса на ее продолжении через р. Белый Урюм.

- улица севернее магистральной железной дороги в Соцгородке.

2. Улицы меридионального направления;

-новая трасса на продолжении автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297«Амур»;

-ул. Октябрьская;

3.Улица диагонального направления (от ул. Чалдаева), вдоль которой размещаются больница, поликлиника.

На Северной планировочной площадке, которая получает территориальное развитие с застройкой индивидуальными домами, в этой категории - основная улица микрорайона «Березка» с корректировкой ее трассы и развитием до леспромхоза и в сторону намечаемого проектом кладбища.

Основная транспортная связь между двумя планировочными площадками поселка осуществляется по улицам этой категории меридионального направления, являющимися продолжением ул. Октябрьской и трассой дороги от диагональной улицы на подстанцию и водозабор.

Транспортное сообщение через магистральную железную дорогу «Транссиб» предусматривается по предлагаемому проектом путепроводу над железной дорогой в створе автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур».

Предлагаемая в проекте сеть основных поселковых улиц имеет выход на внешние дороги: федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск и местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой.

Параметры основных поселковых улиц включают проезжую часть шириной 9,0 м, тротуары 2х1,5 м. В местах размещения остановок общественного транспорта предусматриваются «карманы» - уширения проезжей части на 2,5 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке – 25,0 м, в условиях реконструкции - 13,0-20,0 м.

Второстепенные поселковые улицы обеспечивают выход отдельных районов поселка на сеть основных поселковых улиц, осуществляют внутрирайонное транспортное обслуживание территории.

К категории этих улиц отнесены существующие улицы Садовая, Железнодорожная, 2-я Кондукторская (в Соцгородке), Новая, Труда, Калинина; а также намечаемые проектом новые улицы и улицы с достройкой отдельных имеющихся участков.

К предлагаемым проектом улицам этой категории относятся: улица широтного направления, формируемая на основе ул.ул. мкр. Зеленый Лог и Северная; улица широтного направления от ж.д. вокзала с выходом к очистным сооружениям; улица меридионального направления (параллельная ул. Октябрьской) с продолжением в микрорайон «Березка»; ряд новых улиц в развивающемся микрорайоне «Березка», а также ряд улиц на территории поселка севернее р. Арчикой.

Отдельные второстепенные поселковые улицы имеют выход на дороги в направлении на существующее и размещаемое новое кладбище, телецентр, подстанцию и водозабор.

Параметры второстепенных поселковых улиц включают проезжую часть шириной 6,0 м, тротуары 2х1,0 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке – 15,0-20,0 м, в условиях реконструкции - 11,0-20,0 м.

В категорию жилых улиц попадают в основном существующие улицы: Луговая, Партизанская, Журавлева, Советская, Аксенова, Амурская, Кирпичная, Соцгородок, Набережно-Кондукторская, 2-я Набережная, Восточная,  Багульная и ряд других. Жилые улицы обслуживают собственно застройку кварталов и дают выход на поселковые улицы.

Поперечный профиль жилых улиц включает проезжую часть шириной    6,0 м, тротуары 2х1,0 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке – 15,0 м, в условиях реконструкции - 10,0-15,0 м.

Проектом предлагается реконструкция существующих улиц, которые вошли в принятую структуру улично-дорожной сети с выделением основных и второстепенных улиц с устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров.

Реконструкции подлежат улицы:

- в категории основные поселковые -14,0 км:

- в категории второстепенные поселковые улицы – 12,6 км.

Проектом также намечается строительство новых улиц и участков улиц, которые  вместе с реконструируемыми улицами составляют проектную улично-дорожную сеть городского округа Аксеново-Зиловское:

- в категории основные поселковые -2,6 км;

- в категории второстепенные поселковые улицы – 7,4 км.

Протяженность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 36,6 км.

Плотность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 9,1 км/км2.

Для организации движения в  транспортных узлах проектом предлагается устройство  саморегулируемых кольцевых развязок движения  в одном уровне на пересечениях:

-ул. Южной с автодорожным подъездом к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» - въездной узел;

-ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади.

Кроме того, в микрорайоне «Березка»  пересечения основной поселковой улицы с второстепенными поселковыми улицами предусматривается организовать в одном уровне с элементами кольцевого движения.

На пересечении проектируемых основных поселковых улиц с водными препятствиями предлагается устройство 2-х мостовых переходов через р.Белый Урюм в створе ул. Погадаева и через р. Арчикой – в створе продолжения автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения.

Предлагаемые проектом мостовые сооружения обеспечат связи основной территории поселка с развивающейся южной частью поселка, где проектом генерального плана размещается новая жилая застройка, объекты социального значения (школа, детский сад) и где находятся основные объекты приложения труда.

Таблица 19. Краткая характеристика проектируемых и реконструируемых искусственных сооружений

| № | Наименование сооружения | Местоположение | Строительство | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина, м | ширина, м |
|  |  |  | проезжая часть | тротуары | проезжая часть | тротуары |
| 1 | Путепровод | Продолжение автодорожного подъезда от автодороги Р-297 «Амур» - магистральная железная дорога | 8,0 | 2 х1,5 | - | - |
| 2 | Мост | Продолжение ул. Погадаева в западном направлении – р. Белый Урюм | 8,0 | 2 х1,5 | - | - |
| 3 | Мост | Продолжение автодорожного подъезда от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» - р. Арчикой. | 8,0 | 2 х1,5 | - | - |
| 4 | Мост | Створ улицы, соединяющий, ул.ул. 1-я Арчикойская и 1-я Набережная - р. Арчикой | - | - | 8,0 | 2 х1,5 |

Кроме того, реконструкции подлежит существующий мост через р. Арчикой с доведением проезжей части до 8,0 м (в настоящее время ширина моста 4,0 м). Мост расположен в западной части поселка.

Габариты искусственных сооружений назначаются в соответствии с параметрами проезжей части пересекающих улиц.

В проекте предлагается значительное развитие сети маршрутного пассажирского транспорта. Линии автобуса предусматриваются по основным поселковым улицам, обеспечивающим транспортное обслуживание всей территории поселка и связи между его районами, в том числе, с развивающимся  микрорайоном «Школьный».

Для размещения остановочных площадок автобуса на поселковых улицах с общественным транспортом  предлагается устройство уширений  проезжей части в виде открытых «карманов» в новой застройке.

Длина уширения принимается 20,0 м, ширина «карманов» - 2,5м.

В условиях реконструкции устройство карманов возможно, если позволяет  ширина улиц в красных линиях.

Предлагаемые проектом линии общественного транспорта и размещаемые на них остановочные пункты позволяют обслужить всю территорию поселка с соблюдением норм пешеходной доступности (400 м).

Протяженность линий автобуса 16.6 км.

Автотранспорт

В связи с имеющейся тенденцией роста автомобилизации населения поселка за последние десять лет проектом принят уровень автомобилизации населения легковыми индивидуальными автомобилями на расчетный срок -320 авт. на 1000 жителей, в том числе, на первую очередь (2012 г.) – 280 авт. на 1000 жителей.

Существующий уровень автомобилизации легковыми индивидуальными автомобилями составляет 248 авт. на 1000жителей.

Парк легковых автомобилей в личном пользовании на расчетный срок составит  1420 единиц, в том числе на 1-ую очередь – 1160 единиц (при населении городского округа: 4450 чел. – на расчетный срок и 4150 чел. – 1-ую очередь).

Исходя из принятого уровня автомобилизации и 100% обеспечения местами для постоянного хранения автомобилей в гаражах, определены потребности в машиноместах для размещения в гаражах – 305 машиномест на расчетный срок и 275 машиномест – па первую очередь.

При этом предполагается, что владельцы автомобилей, проживающих в индивидуальном жилом секторе, размещают автомобили на приусадебных участках. Гаражи предусматриваются для хранения легковых индивидуальных машин жителей, проживающих в многоквартирных домах.

Обслуживание общего расчетного парка автотранспорта городского округа предлагается на автозаправочных станциях АЗС и станциях технического обслуживания автомобилей СТО из расчета 1 колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей и 1 пост СТОА на 200 легковых автомобилей соответственно.

Ниже в таблице приведен расчет необходимого количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств.

Таблица 20. Расчет мест постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, АЗС, СТО.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Существ. положение (по факту) | Расчетное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Численность населения | чел. | 4103 | 4150 | 4450 |
| 2 | Уровень автомобилизации населения легковыми автомобилями в том числе: уровень автомобилизации населения легковыми индивидуальными автомобилями | маш. на 1000 жит. маш.на 1000 жит. . | 250 248 | 285 280 | 325 320 |
| 3 | Количество легковых автомобилей в том числе; индивидуальных легковых автомобилей | маш. маш | 1032 1019 | 1187 1160 | 1424 1420 |
| 4 | Расчетное количество машиномест, потребное для обеспечения местами для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: - индивидуальных легковых автомобилей владельцев, проживающих в многоквартирной застройке | маш. маш. | 920 нет данных | 1160 275 | 1420 305 |
| 5 | Количество машмест на открытых автостоянках для временного хранения | машмест | нет данных | 290 | 360 |
| 6 | Количество топливно-раздаточных колонок АЗС | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Количество постов СТО | единиц | нет | 6 | 7 |

Расчеты показывают необходимость обеспечения местами для постоянного хранения в гаражах:

- на расчетный срок - 305 легковых индивидуальных автомобилей.

в том числе на первую очередь – 275 легковых индивидуальных автомобилей.

При этом предполагается, что владельцы, проживающие в индивидуальном жилом секторе, размещают легковые автомобили на приусадебных участках.

Хранение легковых индивидуальных автомобилей предусматривается в комплексах боксовых гаражей, а также в одноэтажных манежных гаражах, размещаемых как в жилой застройке, так и в коммунальных зонах с соблюдением нормативных требований по пешеходной доступности.

Проектом на расчетный срок предусматривается размещение гаражей для постоянного хранения общей емкостью на 270 единиц с учетом существующих отдельно стоящих гаражей вне усадебной застройки (порядка 40 единиц):

- на Южной планировочной площадке: комплексы боксовых гаражей на 120 машиномест (микрорайон «Школьный») и на 20 машиномест в районе электороподстанции;

- на Северной планировочной площадке: одноэтажные манежные гаражи: 2 гаража по 30 машиномест и один гараж на 70 машиномест (микрорайон «Березка»).

Кроме того, проектом предусматриваются открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей: на расчетный срок – на 360 машмест, на первую очередь – на 290 машмест.

Существующая автозаправочная станция с количеством колонок 3 удовлетворяет нормативным требованиям по обслуживанию парка легковых автомобилей городского округа как на первую очередь, так и на расчетный срок.

В настоящее время городской округ не имеет станции технического обслуживания. Проектом предлагается строительство на первую очередь станции технического обслуживания автомобилей (СТО) на 7 постов в районе размещения автозаправочной станции на въезде в городской округ по автодорожному подъезду от федеральной дороги Р-297 Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск, что позволит обслуживать парк автотранспорта и на первую очередь (необходимое количество постов 6 единиц) и на расчетный срок.

Первая очередь

Для выполнения предложений, предусмотренных в проекте генерального плана городского округа Аксеново-Зиловское по развитию транспортной инфраструктуры городского округа в проекте разработан ряд мероприятий по их реализации на первую очередь.

Внешний транспорт

Проектом предлагается реконструкция автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск с  параметрами III технической категории (проезжая часть - 7,0 м), что обеспечит поселку выход на сеть внешних автомобильных дорог с твердым покрытием и позволит организовать автобусное движение из проектируемого поселка  в пригородном сообщении, в первую очередь с районным центром п.г.т. Чернышевск.

В проекте также предусматривается улучшение автодорожных подходов к площади существующего железнодорожного вокзала.

Кроме того, предусматривается реконструкция автодороги местного значения – продолжение основной поселковой улицы в сторону намечаемого проектом нового кладбища, по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м

По данным ОАО «Чернышевскавтотранс» планируется открытие автобусного маршрута пригородного сообщения «Зилово – Чернышевск»

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Развитие улично-дорожной сети городского округа на первую очередь предусматривает реконструкцию и строительство основных и второстепенных поселковых улиц с устройством асфальтобетонного покрытия. При этом предусматривается устройство уширений проезжей части в виде открытых «карманов» на основных поселковых улицах, по которым проектом намечается  организация движения автобуса. Длина уширения принимается 20,0 м, ширина «карманов» - 2,5м.

К реконструкции и строительству намечаются следующие основные поселковые улицы:

-ул. Южная с развитием в границах микрорайона «Школьный» и в западном направлении до автодорожного подхода от федеральной автодороги Р-297 «Амур»;

-продолжение автодорожного подъезда от федеральной автодороги Р-297 «Амур» в северном направлении;

-ул.2-я Кондукторская - 1-я Набережная;

-ул.Октябрьская и ее продолжение до микрорайона «Березка»;

-основная поселковая улица и дороги микрорайона «Березка»;

-ул. Чалдаева;

-улица диагонального направления (от ул. Чалдаева), вдоль которой размещаются больница, поликлиника;

-трасса дороги от диагональной улицы до основной поселковой улицы микрорайона «Березка»;

-улица севернее магистральной железной дороги в Соцгородке.

Параметры основных поселковых улиц включают проезжую часть шириной 9,0 м, тротуары 2х1,5 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке – 25,0 м, в условиях реконструкции - 13,0-20,0 м.

К реконструкции и строительству также предусматриваются второстепенные поселковые улицы. К ним относятся ул. Садовая, Железнодорожная и ряд улиц в развивающихся микрорайонах «Школьный» и «Березка».

Параметры второстепенных поселковых улиц включают проезжую часть шириной 6,0 м, тротуары 2х1,0 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке – 15,0-20,0 м, в условиях реконструкции - 11,0-20,0 м

К реконструкции намечаются улицы;

- в категории основные поселковые – 13,3 км;

- в категории второстепенные поселковые -1,7 км.

Проектом предлагается строительство новых улиц и отдельных участков улиц, которые вместе с реконструируемыми улицами образуют улично-дорожную сеть городского округа на первую очередь.

К строительству предусматриваются улицы;

- в категории основные поселковые – 2,4 км;

- в категории второстепенные поселковые – 3,0 км.

Протяженность улично-дорожной сети на первую очередь с учетом принятой структуры улично-дорожной сети с выделением основных и второстепенных улиц составляет 32,0 км.

Плотность основных и второстепенных поселковых улиц – 7,9 км/км2.

Проектом до 2012 года намечено осуществить строительство транспортной кольцевой развязки движения в одном уровне на пересечении ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади.

Кроме того, в микрорайоне «Березка» пересечения основной поселковой улицы с второстепенными поселковыми улицами предусматривается организовать в одном уровне с элементами кольцевого движения.

Строительство основной поселковой улицы на продолжении автодорожного подъезда от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» в северном направлении потребует строительства мостового перехода через р. Арчикой. шириной проезжей части 8,0 м.

На первую очередь получит развитие общественный транспорт – автобус.

Новые линии автобуса пройдут по основным поселковым улицам, намечаемым к строительству на первую очередь, а также по дороге местного значения в направлении на  намечаемое проектом новое кладбище.

Протяженность линий автобуса 15,7 км.

На первую очередь необходимо по расчету 275 машиномест в гаражах для постоянного хранения легковых автомобилей. При этом предполагается размещение частных легковых автомобилей владельцев, проживающих в индивидуальной застройке, на территории усадебной застройки.

К строительству до 2012 г. предусматривается комплекс боксовых гаражей на 120 машиномест в микрорайоне «Южный» и одноэтажный манежный гараж на 30 машиномест в микрорайоне «Березка».

Для обслуживания парка автотранспорта проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (СТО) на 7 постов в комплексе с существующей автостанцией, расположенной западнее железнодорожного переезда. На автостанции имеется 3 колонки, что отвечает нормативным требованиям по обслуживанию транспорта.

## 2.5 Инженерная инфраструктура: современное состояние и перспективы развития

В полномочия органов местного самоуправления поселения в первую очередь входят вопросы:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, сбора и вывоза мусора, снабжение населения средствами связи;

Существующее положение и основные направления развития по вышеперечисленным вопросам (см. Схема размещения и развития инженерной  инфраструктуры) в населенных пунктах посёлка складывается следующим образом:

### 2.5.1 Электроснабжение

Электроснабжение поселка Аксеново-Зиловское осуществляется от закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ опорной тяговой подстанции (ТПС) 220/27,5/11 кВ станции «Зилово», принадлежащей ОАО «Российские железные дороги». ТПС «Зилово» оборудована двумя трансформаторами типа ТДТНЖ-40000/220/27,5/11. Процент загрузки трансформаторов составляет 60%. В резерве имеются четыре ячейки 10 кВ. ТПС «Зилово» введена в строй в 1990 г. Питание тяговой электроподстанции осуществляется от двухцепной ВЛ «Чернышевск-Урюм» и «Бушулей-Збега», напряжением 220 кВ, проложенной вдоль железной дороги. Неравномерность загрузки по фазам трансформаторов тяговой подстанции из-за поездопотоков, создает неравномерность загрузки и на стороне 10 кВ.

До 1990 г. электроснабжение поселка осуществлялось от районной понизительной станции (ПС) 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «Читаэнерго». Подстанция получает питание по отпайке от ВЛ «Жерекен-Могоча» напряжением 110 кВ. В настоящее время в здании расположен распределительный пункт (РП). Здание ПС находится в ветхом состоянии. В связи с этим и выходом из строя двух кабелей 10 кВ, районная ПС частично выведена из схемы электроснабжения поселка по ВЛ-10 кВ и осуществляет электроснабжение предприятия РСП-37.

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным и кабельным линиям от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

В поселке действуют 12 ТП и 13 КТП, суммарной мощностью 6520 кВт.

Согласно анкетных данных филиала ОАО «РЖД» Забайкальская железная дорога Могочинский регион Чернышевск-Забайкальская дистанция электроснабжения:

- суммарная потребность в электрической мощности на жилищно-коммунальные нужды составляет 1200 кВт;

- потребление по поселку за 2009 год составило 12474735 кВт/ч, в том числе на жилищно-коммунальные нужды – 8108577 кВт/ч, на железнодорожные и другие предприятия – 4366157 кВт/ч.

Протяженность линий электропередачи:

- на напряжении 10 кВ:

кабельных – 1,2 км, воздушных – 23,6 км;

- на напряжении 0,4 кВ:

Кабельных - нет, воздушных линий – 58 км.

В связи с тем, что из-за старения кабельных линий и последующим их выходом из строя, а также ветхим состоянием здания районной электроподстанции (в настоящее время РП), внешняя схема электроснабжения на напряжении 10 кВ не имеет гибкости при аварийных ситуациях. Для повышения надежности электроснабжения необходимо капитально ремонтировать существующие ВЛ-10 кВ, строить резервные ВЛ-10 кВ, а также восстанавливать вышедшие из строя кабели на напряжении 10 кВ.

Оценка электроснабжения с учетом ограничений

В настоящее время электроснабжение поселка Аксеново-Зиловское осуществляется от закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ опорной тяговой подстанции (ТПС) 220/27,5/11 кВ станции «Зилово», принадлежащей ОАО «Российские железные дороги».

Для оценки электроэнергетики приняты следующие основные критерии:

- характеристика схемы электроснабжения с точки зрения надежности электропитания потребителей;

- техническое состояние электрических сетей: износ и загрузка трансформаторов и линий электропередачи;

- наличие резерва трансформаторной мощности и пропускной способности ЛЭП для присоединения электроустановок объектов новой застройки.

По совокупности приведенных факторов существующее состояние работы электрических сетей пос. Аксеново-Зиловское оценивается как «удовлетворительное».

Решение основных проблем в работе и эксплуатации электрохозяйства возможно после возобновления работы районной подстанции ПС 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «Читаэнерго», а также ремонта существующих линий 10 кВ, со строительством резервирующих линий.

Подсчёт нагрузок

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной документации, действующей на территории Забайкальского края и Российской Федерации, а именно:

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» к нему от 02.08.99 г.;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 10/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители существующей и новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

– электроприёмники отдельно стоящих общественных зданий;

– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

– электроприёмники инженерных сооружений.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий частично централизованное от существующих (возможно реконструируемых) и проектируемых котельных и индивидуальное.

Для приготовления пищи в жилых домах используются в основном электроплиты и дровяные печи.

Электроснабжение жилых домов, учреждений соцкультбыта и общественных зданий предусматривается в основном по III категории надёжности от ЗРУ-0,4 кВ существующих и проектируемых ТП 10/0,4 кВ. Исключение составляет аппаратура пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и автоматики инженерных систем, которые относятся к I категории.

Подсчёт нагрузок ведётся в соответствии с исходными данными, а также главами 2.1; 2.2: 2.3 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменениям и дополнениям» к разделу 2 от 1999 года того же РД. Удельные укрупнённые показатели электрической нагрузки для жилых зданий приняты согласно таблице 2.1.5н РД.

Для расчётов условно принимаем площадь жилья в среднем:

– 59 м2 на квартиру в многоквартирной застройке;

– от 70 м2 до 200 м2 на индивидуальную жилую застройку.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1н РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение. По результатам расчётов удельные показатели составляют:

– проектируемая малоэтажная застройка (1-3 этажа) − 25 Вт/м2 ОП;

– проектируемая индивидуальная застройка − 30 Вт/м2 ОП.

В удельных нагрузках на квадратный метр общей площади жилых зданий учтена электрическая нагрузка объектов инженерного обеспечения: насосов системы отопления, горячего водоснабжения и подкачки воды, установленных в ИТП; наружного освещения территории. Не учитываются нагрузки электрических водонагревателей и бытовых кондиционеров.

Удельная электрическая нагрузка общественных зданий микрорайонного значения, отдельно стоящих и встроенных (предприятий торговли, общественного питания, детских дошкольных учреждений, аптек, РЭУ и т.д.), принимается согласно пункту 2.3.2н. «Изменений и дополнений» к РД 34.20.185-94 и равняется 6 Вт/м2 общей площади жилых зданий микрорайона.

Электрические нагрузки наружного освещения учтены согласно СНиП 23.05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Неучтённые потребители приняты в размере 10% от суммарной нагрузки жилых и общественных зданий.

Результаты подсчёта приведены в таблицах 21 и 22.

Таблица 21. Расчётные электрические нагрузки по жилому сектору

| Вид и размещение застройки | Существующая сохраняемая застройка | I очередь (новое строительство) | Проектный срок (новое строительство) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| Южная планировочная площадка (микрорайон Школьный и центральная часть поселка), в том числе | – | 1980 | – | 296 | – | 406 |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 57911,2 | 1740 | 4712,9 | 120 | 9286,92 | 230 |
| Каменные одноэтажные дома | 4502,4 | 112 | – | – | – | – |
| Каменные двухэтажные дома | 292,8 | 10 | – | – | – | – |
| Каменные трехэтажные дома | 4872,0 | 122 | 7034,0 | 176 | 7034,0 | 176 |
| Каменные пятиэтажные дома | – | – | – | – | – | – |
| Северная планировочная площадка (микрорайон Березка и прилегающая территория), в том числе | – | 276 | – | 156 | – | 319 |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 1521,6 | 30 | 5203,5 | 156 | 10648,9 | 319 |
| Каменные одноэтажные дома | 478,4 | 10 | – | – | – | – |
| Каменные двухэтажные дома | 3273,2 | 81 | – | – | – | – |
| Каменные трехэтажные дома | – | – | – | – | – | – |
| Каменные пятиэтажные дома | 7724,0 | 155 | – | – | – | – |
| Итого по поселку, кВт | – | 2260 | – | 450 | – | 725 |
| Итого по поселку с 10% на неучтённых потребителей | – | 2490 | – | 495 | – | 800 |
| То же в кВА | – | 2640 | – | 525 | – | 850 |
| Суммарное электропотребление по поселку, кВт/кВА |  |  |  | 2985/3165 |  | 3785/4015 |

Таблица 22. Расчетные электрические нагрузки общественно-деловой застройки

| Наименование потребителя | Существующая сохраняемая застройка | I очередь (новое строительство) | Проектный срок (новое строительство) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Характеристика потребителя, м2 жилой площади | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| Южная планировочная площадка (микрорайон Школьный и центральная часть поселка) | 3232,5 | 195 | 10352,5 | 620 | 200,0 | 12 |
| Северная планировочная площадка (микрорайон Березка и прилегающая территория) | 1677,9 | 85 | 1526 | 90 | - | - |
| ВСЕГО по поселку, кВт | 4910,4 | 280 | 11878,5 | 710 | 200,0 | 12 |
| То же с 10 % на неучтённых потребителей |  | 310 |  | 780 |  | 13 |
| Расчётная нагрузка в кВА |  | 325 |  | 820 |  | 14 |
| Суммарное электропотребление по поселку, кВт/кВА |  |  |  | 1090/1145 |  | 1100/1160 |

Проектное решение

Согласно выполненному подсчёту, расчётная электрическая нагрузка на перспективу по поселку на шинах 0,4 кВ ТП в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства составит 5175 кВА, в том числе на I очередь – 4310 кВА.

Электроснабжение новых и реконструируемых зданий и сооружений возможно от существующих ТП и РП, а также от новых ТП, устанавливаемых в местах значительного сосредоточения электрической нагрузки.

Для обеспечения электрической энергией перспективных потребителей поселка проектом предлагается:

− проведение реконструкции здания ПС 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «Читаэнерго» с модернизацией оборудования;

− предусмотреть питание потребителей МКР «Березка» от ПС 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «Читаэнерго»;

− проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним;

− проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности;

− строительство новой КТП мощностью 2х630 кВА для электроснабжения новых площадок, удалённых от ЗРУ-10 кВ ПС с прокладкой к ней по две питающие кабельные линии 10 кВ (МКР Школьный);

− предусмотреть прокладку воздушной линии 10 кВ от ТПС «Зилово» ячейка № 19 до проектируемой КТП;

− прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих ТП;

− строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА;

− прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников;

− новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчётную нагрузку;

− незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции;

− предусмотреть установку приборов общего учета во ВРУ-0,4 кВ домов и квартир класса точности не ниже 2 и пломбами государственной поверки давностью не более 12 месяцев, зарегистрированных в Чернышевск-Забайкальской дирекции по энергообеспечению Забайкальской железной дороги.

В том числе на I очередь:

− предусмотреть питание потребителей МКР «Березка» от ПС 110/10 кВ, принадлежащей ОАО «Читаэнерго»;

− проведение, по необходимости, реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним;

− проведение перекладки кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности;

− строительство новой КТП мощностью 2х630 кВА для электроснабжения новых площадок, удалённых от ЗРУ-10 кВ ПС с прокладкой к ней по две питающие кабельные линии 10 кВ (МКР Школьный);

− предусмотреть прокладку воздушной линии 10 кВ от ТПС «Зилово» ячейка № 19 до проектируемой КТП;

− прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих ТП;

− строительство в местах сосредоточения нагрузки расчётного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА;

− прокладка питающих кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП 10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроприёмников;

− предусмотреть установку приборов общего учета во ВРУ-0,4 кВ домов и квартир класса точности не ниже 2 с пломбами государственной поверки давностью не более 12 месяцев, зарегистрированных в Чернышевск-Забайкальской дирекции по энергообеспечению Забайкальской железной дороги.

Существующие воздушные и кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с требованиями технических условий владельцев.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

### 2.5.2 Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение пос. Аксёново-Зиловское осуществляется от 14-ти котельных, три из которых отпускают тепло только на жилой фонд, в количестве 1,58 Гкал/час. Процент 1-2-х этажной застройки, обеспеченной централизованным теплоснабжением составляет 20%.

Котельная №1, расположенная в МКР «Березка». Котельная оборудована 4 котлами марки КВС мощностью по 0,42 Гкал/час каждый.

Котельная №5, расположенная на ДПКС. Котельная оборудована 4 котлами марки КВС мощностью по 0,42 Гкал/час каждый.

Котельная №14, расположенная в МКР «Багульный». Котельная оборудована 2 котлами марки «Шухов» мощностью по 0,21 Гкал/час каждый. Котельная отапливает 7 жилых домов, Восстановительный поезд и материальный склад.

Котельные №3, №9 и №10. Каждая котельная оборудована двумя котлами марки «Шухов» мощностью по 0,21 Гкал/час каждый. Котельные предназначены для подогрева воды от скважин.

Котельная №8. Котельная оборудована тремя котлами марки ЭВС. Котельная отапливает здание вокзала и пост ЭЦ.

Котельная №6 организации РСП-37. Производственная котельная, оборудованная тремя водогрейными котлами марки КВ-1,6-70/95 ШП (один котел в резерве). Общая производительность котельной (два котла)3,2 Гкал/час. Максимальный часовой расход тепла составляет 4,03 Гкал/час, из них 0,16 на нужды ЖКХ.

Котельная №11 смазочной склада топлива. Котельная оборудована двумя котлами марки Е 1/9. Котельная отапливает производственные помещения и Автоколонну.

Котельная №12, расположенная в ПЧ-8. Котельная оборудована двумя котлами марки «Универсал». Обеспечивает только производственные нужды.

Котельная №4, расположенная в д/с «Медвеженок». Котельная оборудована двумя котлами марки «Универсал».

Котельная №13 ЖТК. Котельная оборудована двумя котлами марки КЧМ. Отапливает магазин.

Котельная №2 больницы и МОУ ООШ №72. Котельная оборудована 3 котлами марки КВС мощностью по 0,42 Гкал/час каждый.

Протяженность тепловых сетей по поселку составляет – 1760 м. Тепловые сети проложены в надземном 1090 м и подземном 670 м исполнении. Основным топливом для котельных является уголь. Его доставка осуществляется по железной дороге.

Существующие котельные маломощные, оборудованы старыми котлами типа КВС, Шухов и др. и имеют большой срок эксплуатации (35-40 лет).

Выводы:

1. В посёлке работают котельные (14 котельных), имеющих морально и физически изношенные котельное оборудование (срок эксплуатации котельных достигает 35 – 40 лет).

2. Тепло в дома поступает только на отопление, горячее водоснабжение отсутствует.

3. Необходимо строительство новых источников тепла, оборудованных, современными котлоагрегатами.

Оценка теплоснабжения с учетом ограничений

Пос. Аксёново-Зиловское имеет свою сложившуюся систему теплоснабжения, обеспечивающую жителей 1-2 этажной застройки, а также двух 5-ти этажных домов централизованным теплоснабжением, а жителей индивидуальной застройки – децентрализованным теплоснабжением. Основными источниками централизованного теплоснабжения являются три котельные: котельная №1 в МКР «Березка» отапливает два 5-ти этажных дома, котельная № 6 организация РСП-37 производственная котельная к которой присоединены потребители ЖКХ и котельная №14 в МКР «Багульный» отапливает 7 жилых домов.

Оценивая планируемую территорию по обеспечению централизованным теплоснабжением можно отметить как удовлетворительную (в рабочем состоянии), однако остаются следующие проблемы:

- уровень технического состояния теплоисточников (износ оборудования, дефицит тепловой мощности);

- возможность реконструкции котельного оборудования;

- уровень технического состояния тепловых сетей (износ магистральных и внутриканальных теплосетей).

Проектное решение

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09-99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Проектом предлагается новое жилищно-коммунальное строительство в 2-х мкр. «Школьный» и «Берёзка».

Расчет выполнен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Климатические условия:

- расчетная температура наружного воздуха для отопления - -44оС;

- расчетная температура наружного воздуха для вентиляции - -35оС;

- средняя температура отопительного периода    - -15,3оС;

- продолжительность отопительного периода     - 245 суток.

Ориентировочный расход тепла по поселку на расчетный срок составит: 19,34 Гкал/час, в том числе на первую очередь 15,54 Гкал/час. Из них от централизованных источников тепла – 13,59 Гкал/час, в том числе на первую очередь 10,69 Гкал/час.

Проектом предлагается на планируемый срок теплоснабжение новой малоэтажной и 1-2-х этажной блокированной жилой застройки, а также объекты социального и культурно-бытового обслуживания обеспечить теплом от новых модульных котельных, а также сооружение котельной для догрева водопроводной воды на водозаборе, расположенном на северной площадке микрорайона «Берёзка».

Основным топливом для котельных будет являться бурый уголь, доставляемый по железной дороге. На территории котельной предусмотреть склад на пятидневный запас топлива.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном -надземном или подземном (канальном) исполнении. У потребителя, в техподпольях зданий предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться при конкретном проектировании.

При проектировании тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Отопление 1-2-х этажной коттеджной застройки осуществить от индивидуальных (поквартирных) водонагревателей, топливом для которых будет являться твердое топливо (уголь, дрова), жидкое (дизтопливо), либо электроэнергия.

Учитывая большой износ оборудования котельной бани, проектом предлагается теплоснабжение реконструируемого здания бани предусмотреть от новой котельной, а помещение сауны - от электронагревательных приборов.

Мероприятия для обеспечения теплом потребителей посёлка направлены на создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, повышения надёжности и качества предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению, снижению уровня износа систем теплоснабжения, обеспечению экологической безопасности и уменьшению техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция с модернизацией котельного оборудования существующих отопительных котельных.

- Строительство котельной в проектной зоне «Школьный» мощностью 8 Гкал/час.

- Строительство тепловых сетей для МКР «Школьный» протяженностью 2736 п. м.

- Установка ИТП в техподпольях жилых и общественных зданий МКР «Школьный».

- Демонтаж котельного оборудования бани.

- Строительство котельной в проектной зоне «Березка» мощностью 4,0 Гкал/час.

В том числе на I очередь:

- Строительство котельной в проектной зоне «Школьный» мощностью 8 Гкал/час.

- Строительство тепловых сетей для МКР «Школьный» протяженностью 2736 п. м.

- Установка ИТП в техподпольях жилых и общественных зданий МКР «Школьный».

- Демонтаж котельного оборудования бани.

Таблица 23. Расхода тепла жилищного фонда и общественно-деловой застройки поселка Аксеново-Зиловское

| Потребители тепла | Существующее положение | I очередь (новое строительство) | Проектный срок (новое строительство) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, м2 | Расход тепла, Гкал/час | Общая площадь, м2 | Расход тепла, Гкал/час | Общая площадь, м2 | Расход тепла, Гкал/час |
| Южная планировочная площадка (микрорайон Школьный и центральная часть поселка), в том числе | – | 9,77 | – | 2,49 | – | 2,31 |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 57911,2 | 8,11 | 4712,9 | 0,65 | 9286,92 | 1,30 |
| Каменные одноэтажные дома | 4502,4 | 0,63 | – | – | – | – |
| Каменные двухэтажные дома | 292,8 | 0,04 | – | – | – | – |
| Каменные трехэтажные дома | 4872,0 | 0,68 | 7034,0 | 0,98 | 7034,0 | 0,98 |
| Каменные пятиэтажные дома | – | – | – | – | – | – |
| Общественно-деловая застройка | 3232,5 | 0,31 | 6152,5 | 0,86 | 200,0 | 0,03 |
| Северная планировочная площадка (микрорайон Березка и прилегающая территория), в том числе | – | 2,03 | – | 1,25 | – | 1,49 |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 1521,6 | 0,21 | 5203,5 | 0,73 | 10648,9 | 1,49 |
| Каменные одноэтажные дома | 478,4 | 0,07 | – | – | – | – |
| Каменные двухэтажные дома | 3273,2 | 0,46 | – | – | – | – |
| Каменные трехэтажные дома | – | – | – | – | – | – |
| Каменные пятиэтажные дома | 7724,0 | 1,08 | – | – | – | – |
| Общественно-деловая застройка | 431,2 | 0,207 | 3726,0 | 0,52 | – | – |
| ВСЕГО по поселку |  | 11,8 |  | 3,74 |  | 3,8 |

### 2.5.3 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение в пгт. Аксеново-Зиловское отсутствует и, соответственно, поселок не газифицирован.

Проектное решение

Проектом предлагается рассмотреть возможность использования сжиженного углеводородного газа (СУГ) для хозяйственно-бытовых нужд (приготовление горячей воды и пищи). Доставка СУГ возможна как по железной дороге с газонаполнительной станции (ГНС) г. Читы, так и автотранспортом до организуемых групповых газорезервуарных установок (ГГРУ) для группы жилых зданий. Существенных ограничений на использование ГГРУ в поселке не имеется.

Количество резервуаров в установке должно быть не менее двух. В составе резервуарной установки следует предусматривать регуляторы давления газа, предохранительно-запорный и предохранительно-сбросной клапаны (ПЗК и ПСК), контрольно-измерительные приборы (КИП) для контроля давления и уровня СУГ в резервуаре, запорную арматуру, резервуары, изготовленные в заводских условиях в соответствии с действующими стандартами, а также трубопроводы жидкой и паровой фаз.

Резервуарные установки должны иметь проветриваемое ограждение из негорючих материалов, высотой не менее 1,6 м. Расстояния от резервуаров до ограждения следует принимать не менее 1 м, при этом расстояние от ограждения до наружной бровки замкнутого обвалования или ограждающей стенки из негорючих материалов (при надземной установке резервуаров), следует принимать не менее 0,7 м.

При проектировании систем газоснабжения для районов с вечномерзлыми грунтами следует учитывать требования СНиП 2.02.04-88.

Внутри жилых кварталов в зоне распространения вечномерзлых грунтов следует применять надземную и наземную прокладку газопроводов.

Вводы газопроводов в здания следует проектировать с учетом возможности перемещения газопровода независимо от здания при деформации от просадки и выпучивания грунта.

Для обеспечения сжиженным газом перспективных потребителей проектом предлагаются следующие мероприятия:

- предусмотреть сооружение ГГРУ для существующих 3-х этажного здания и двух 2-х этажных зданий по ул. Энергетиков.

- предусмотреть сооружение ГГРУ для планируемых 3-х этажных жилых домов.

- предусмотреть сооружение ГРУ для двух существующих 5-ти этажных зданий.

В том числе на I очередь:

- предусмотреть сооружение ГГРУ для существующих 3-х этажного здания и двух 2-х этажных зданий по ул. Энергетиков.

### 2.5.4 Водоснабжение

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Аксеново-Зиловское являются подземные воды. По всем артезианским скважинам, подающим воду на хозяйственно-питьевые цели, оформлены лицензии на водопользование.

Качество подаваемой потребителям воды соответствует нормативным требованиям за исключением содержания железа. Сооружений по водоподготовке на сооружениях водопровода нет.

Вода потребителям подается частично централизовано, по водопроводным сетям непосредственно в дома, частично за счет эксплуатации водоразборных колонок, установленных на водопроводных сетях.

Среднесуточный централизованный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды из поселкового водопровода составляет порядка 440,0 м3/сут. Норма водопотребления колеблется от 50 л/сут на человека, проживающего в неблагоустроенном жилье, до 250 л/сут на человека, проживающего в благоустроенном жилье.

Общая протяженность водопроводной сети – 15,3 км. Водопроводные трубы уложены на глубине 1-1,5 м из стальных труб диаметром 100-200 мм.

Существующая схема водоснабжения

В центральной части пгт Аксеново-Зиловское и в микрорайоне «Школьный» существует «летняя» и «зимняя» схемы водоснабжения.

В летний период источником водоснабжения является водозабор «Арчикойские ключи». Водозаборная галерея расположена в 5 км от населенного пункта. Вода самотеком по водоводу «Арчикой» направляется в емкость, расположенную в районе котельной МТФ, и далее в водопроводную сеть потребителям. В зимний период водозабор «Арчикойские ключи» перемерзает и не работает.

Зимой водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин. Две артезианские скважины (1 рабочая, 1 резервная) расположены рядом с котельной МТФ, еще две резервные скважины находятся рядом с котельной подогрева 2/7. Глубина эксплуатационных скважин от 80,0 до 150,0 м. Производительность рабочей скважины – 600,0 м3/сут.

В зимний период вода подогревается на водозаборе (котельная МТФ) и на котельных подогрева, расположенных по ул. Калинина (2/7) и на правом берегу р. Белый Урюм (котельная «Береговая»).

В зимний период на планируемой территории централизованным водоснабжением охвачена только улица Садовая. Летний водопровод охватывает почти всю индивидуальную застройку.

Кроме вышеупомянутых водозаборных сооружений, на территории индивидуальной жилой застройки имеется целый ряд отдельно-стоящих артезианских скважин, которые используются населением для питьевых нужд.

Водоснабжение микрорайона «Березка», расположенного обособленно, осуществляется от локального водозабора, в состав которого входит одна артезианская скважина и водонапорная башня. Централизованным водоснабжением охвачены два 5-ти этажных дома. Производительность скважины составляет 156,0 м3/сут. Зимой подогрев воды осуществляется только за счет отопления водонапорной башни.

Рядом с существующими водозаборными сооружениями расположена законсервированная скважина, которая не действует около 15 лет.

Оценка водоснабжения с учетом ограничений

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Аксеново-Зиловское являются подземные воды.

Качество подаваемой потребителям воды соответствует нормативным требованиям за исключением содержания железа. Сооружений по водоподготовке на сооружениях водопровода нет.

Среднесуточный централизованный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды из водопровода составляет порядка 440,0 м3/сут. Общая протяженность водопроводной сети, включая «летний» водопровод – 15,3 км. Водопроводные сети имеют большой процент износа.

При комплексной оценке системы централизованного водоснабжения в планировочных районах оценивались: наличие и состояние водозаборных узлов, качество подаваемой воды, потребность в увеличении производительности водозаборных сооружений, уровень развития и состояние водопроводной сети.

Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный»)

В центральной части пгт. Аксеново-Зиловское и в микрорайоне «Школьный» существует «летняя» и «зимняя» схемы водоснабжения.

В летний период источником водоснабжения является водозабор «Арчикойские ключи». Вода подается самотеком, нагорный резервуар разрушен.

Зимой водоснабжение осуществляется от одиночных артезианских скважин, расположенных рядом с котельной МТФ (1 рабочая, 1 резервная), еще две резервные скважины находятся рядом с котельной подогрева 2/7. В зимний период на планируемой территории централизованным водоснабжением охвачена только улица Садовая. Сооружения по водоподготовке отсутствуют.

Зимой вода подогревается на водозаборе (котельная МТФ) и на котельных подогрева, расположенных по ул. Калинина (2/7) и на правом берегу р. Белый Урюм (котельная «Береговая»).

Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория)

Водоснабжение микрорайона «Березка» осуществляется от локального водозабора, в состав которого входит одна артезианская скважина и водонапорная башня. Сооружения по водоподготовке отсутствуют. Рядом с водозабором расположена законсервированная скважина. Централизованным водоснабжением охвачены только два пятиэтажных дома.

Зимой подогрев воды осуществляется только за счет отопления водонапорной башни.

Исходя из оценки состояния существующей системы водоснабжения, не представляется возможным оценить его выше удовлетворительного.

Проектное решение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Расчет водопотребления выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85.

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения принимаются в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности учтен в нормах водопотребления.

На первую очередь принимаем, что централизованным водоснабжением будет охвачена только каменная двух-, трех- и пятиэтажная застройка, а также общественно-деловая застройка первой очереди строительства. На проектный срок условно принимаем, что централизованным водоснабжением будет охвачена вся планируемая территория за исключением половины индивидуальной деревянной застройки.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*, учтены нормами водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 60 л/сут на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*.

Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т. д, что составляет порядка 13 % от расчётного объёма. Остальное количество воды на полив общественных территорий намечается брать из поверхностных водоемов.

Водопотребление в гостинице принимается согласно СНиП 2.04.01-85 равным 230 л/сут на проживающего.

Расчетные расходы воды приводятся в таблице ниже.

Таблица 24. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № | Водопотребители | Измеритель | Количество первая очередь/проектный срок | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды м3/сут первая очередь/проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| Население |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 519/2062 | 250 | 130,0/516,0 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водоразборными колонками | чел. | 2857/1377 | 50 | 143,0/69,0 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений (13%) | чел. | 3376/3438 | 60 | 26,0/27,0 |
| 4 | Бассейн (вместимость 427,4 м3 из расчета глубины 2,0 м) | чел. (спортсмены) | 100 | 100 | 10,0 |
| 5 | Суточное пополнение бассейна 10 % от вместимости | 43,0 |
| 6 | Гостиница | чел. | 20 | 230 | 4,6 |
| Итого | 356,6/669,6 |
| Неучтенные расходы и расходы на обслуживание системы водоснабжения 10 % | 36,0/67,0 |
| Всего по Южной планировочной площадке (округленно) | 393,0/737,0 |
| Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| Население |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 329/720 | 250 | 82,0/180,0 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными водоразборными колонками | чел. | 445/249 | 50 | 22,0/12,0 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений (13%) | чел. | 774/969 | 60 | 6,0/8,0 |
| Итого | 110,0/200,0 |
| Неучтенные расходы 10 % | 11,0/20,0 |
| Всего по северной планировочной площадке (округленно) | 121,0/220,0 |
| Всего по пгт Аксеново-Зиловское | 514,0/957,0 |

Расход воды на пожаротушение

Наружный противопожарный водопровод объединяется с хозяйственно-питьевым.

Проектный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

Для каждой из планируемых территорий принимается один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. Потребный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета, 2 струи по 2,5 л/сек каждая.

Требуемый трехчасовой противопожарный запас воды составит (15х3600 х3)( 1000 ( 162 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети.

В соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает проектный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев.

Схема водоснабжения

Южная планировочная площадка

В соответствии с расчетами проектное водопотребление планировочной площадки составит 393,0 м3/сут на первую очередь и 737,0 м3/сут на проектный срок.

Проектом предлагается сохранение действующей системы водоснабжения с сезонной схемой подачи воды, что является экономически оправданным.

На водозаборе «Арчикойские ключи» – летнем источнике водоснабжения предусматривается восстановление нагорного резервуара с целью регулирования подачи воды.

На подземных водозаборах – зимних источниках водоснабжения предусматривается реконструкция. В связи с увеличением объема водопотребления необходимо будет задействовать резервные скважины, расположенные в районе котельной подогрева 2/7.

Ввиду того, что качество подаваемой потребителям воды не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа, необходимо оборудовать водозаборы локальными станциями обезжелезивания и установками по обеззараживанию воды. В настоящее время разработаны технологические схемы и освоено производство автоматизированных самопромывающихся станций обезжелезивания.

На первую очередь проектной схемой водоснабжения ввод водопровода непосредственно в дома предусмотрен в 3-х этажной жилой и общественно-деловой застройке первоочередного строительства мкр. «Школьный», на проектный срок водопроводом планируется обеспечить большую часть жилой застройки. Условно предполагается, что половина жилой деревянной застройки будет обеспечиваться питьевой водой из водоразборных колонок или от индивидуальных источников водоснабжения.

Для обеспечения подачи воды на всю территорию мкр. «Школьный» в районе котельной подогрева «Береговая» предусматривается строительство насосной станции подкачки.

Северная планировочная площадка

В соответствии с расчетами водопотребление планировочной площадки составит 121,0 м3/сут на первую очередь, и 220,0 м3/сут на проектный срок.

Проектом предлагается развитие системы водоснабжения микрорайона.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жилой застройки, и с учетом развития и благоустройства микрорайона на перспективу, настоящим проектом рекомендуется произвести строительство на водозаборе дополнительной артезианской скважины или восстановить законсервированную скважину. Для доведения качества подаваемой потребителям воды необходимо оборудовать водозабор локальной станцией обезжелезивания и установкой по обеззараживанию воды.

На первую очередь ввод водопровода непосредственно в дома предусматривается только в 5-и этажной жилой и общественно-деловой застройке, на проектный срок водопроводом планируется обеспечить большую часть жилой застройки. Условно предполагается, что половина жилой деревянной застройки будет обеспечиваться питьевой водой из водоразборных колонок или от индивидуальных источников водоснабжения.

Для подогрева воды в зимний период необходимо строительство котельной подогрева, которую предлагается разместить рядом с водозабором (см. раздел «Теплоснабжение»).

Проектные предложения в области развития водопроводной сети всей планируемой территории состоят в реализации следующих мероприятий:

- Проведение полной комплексной инвентаризации водопроводных сетей;

- Постепенная реконструкция изношенных участков водопроводных сетей с использованием приоритетных методов ремонта и восстановления сетей и применением современных материалов;

- Строительство новых водопроводных сетей из современных материалов;

- Оборудование сетей водоразборными колонками (радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более 100 м).

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества, обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов, а также позволит предупредить вторичное загрязнение питьевой воды.

Низкие температуры грунтов и окружающего воздуха требуют специальных мер по защите водопроводной сети от замерзания и больших теплопотерь трубопроводов. Для обеспечения бесперебойной работы водопроводной сети необходимо обеспечить непрерывное движение воды в трубах и ее подогрев.

Подогрев воды в зимний период будет обеспечиваться от существующих котельных подогрева, а также от проектируемой котельной подогрева в мкр. «Березка» (см. раздел «Теплоснабжение»).

Трубопроводы укладываются в траншеях или каналах специальных конструкций, отвечающих условиям прокладки в вечномерзлых грунтах. При прокладке сетей водопровода должна быть обеспечена их тепловая изоляция, а также применение стальной арматуры в исполнении, устойчивом против замерзания. На сети целесообразно будет установить систему автоматического контроля температуры на водопроводных сетях.

Для сетей водопровода рекомендуется применять пластмассовые трубы. Трассировка водопроводных сетей предусматривается вдоль улиц. На сети необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

### 2.5.5 Водоотведение

Централизованная система водоотведения бытовых стоков в центральной части пгт. Аксеново-Зиловское и в микрорайоне «Школьный» отсутствует. Жилая застройка и отдельные здания оборудованы выгребами. Вывоз стоков осуществляется ассенизационным транспортом на поля фильтрации, расположенные в восточной части населенного пункта рядом с разрушенными очистными сооружениями.

В микрорайоне «Березка» централизованной системой водоотведения оборудованы только пятиэтажные дома. Сточные воды по коллектору без очистки сбрасываются на поля фильтрации, расположенные южнее жилой застройки микрорайона. Остальная жилая застройка оборудована выгребами. Вывоз стоков осуществляется ассенизационным транспортом.

Оценка водоотведения с учетом ограничений

При комплексной оценке состояния системы бытовой канализации пгт Аксеново-Зиловское прежде всего следует отметить отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений.

Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный»)

Централизованная система водоотведения бытовых стоков в центральной части пгт Аксеново-Зиловское и в микрорайоне «Школьный» отсутствует. Жилая застройка и отдельные здания оборудованы выгребами. Вывоз стоков осуществляется ассенизационным транспортом на поля фильтрации.

Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория)

В микрорайоне «Березка» централизованной системой водоотведения оборудованы только два пятиэтажных дома. Сточные воды по коллектору без очистки сбрасываются на поля фильтрации, расположенные южнее жилой застройки микрорайона.

Исходя из оценки состояния существующей системы водоотведения бытовых стоков, можно сделать вывод о ее неудовлетворительном состоянии.

Проектные решения

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности учтен в принимаемых нормах водоотведения.

Водоотведение от планируемых площадок приводится в таблице 25.

Таблица 25. Водоотведение от планируемых площадок

| № | Водопотребители | Измеритель | Количество первая очередь/проектный срок. | Норма водоотведения, л/сут | Расход воды м3/сут первая очередь/проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| Население |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 350/2062 | 250 | 88,0/516,0 |
| 2 | Застройка, не имеющая централизованной системы водоотведения | чел. | 3026/1377 | 25 | 76,0/34,0 |
| 3 | Гостиница | чел. | 20 | 230 | 4,6 |
| 4 | Бассейн (суточное пополнение) | 43,0 |
| 5 | Бассейн (спортсмены) | 10,0 |
| Итого | 222,0/608,0 |
| Неучтенные расходы 5 % | 11,0/30,0 |
| Всего по южной планировочной площадке (округленно) | 233,0/638,0 |
| Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| Население |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | чел. | 329/720 | 250 | 82,0/180,0 |
| 2 | Застройка, не имеющая централизованной системы водоотведения | чел. | 445/249 | 25 | 11,0/6,0 |
| Итого | 93,0/186,0 |
| Неучтенные расходы 5% | 5,0/9,0 |
| Всего по северной планировочной площадке (округленно) | 98,0/195,0 |
| Всего по пгт Аксеново-Зиловское | 331,0/833,0 |

Схема водоотведения

Настоящим проектом предлагается строительство в пгт. Аксеново-Зиловское централизованной системы водоотведения с очисткой стоков на двух комплексах очистных сооружений.

Площадка под строительство первого комплекса очистных сооружений выбрана на месте разрушенных очистных сооружений, в створе ул. Восточная. Сброс очищенных сточных вод будет осуществляться на существующие поля фильтрации.

На второй комплекс очистных сооружений планируется отводить сточные воды от мкр. «Березка». Площадка под строительство выбрана восточнее микрорайона, на резервных промышленных территориях. Сброс очищенных стоков возможно будет осуществлять в р. Белый Урюм.

Размещение очистных сооружений южнее мкр. «Березка», на месте существующего выпуска сточных вод, невозможно по экологическим соображениям.

Для малых населенных пунктов рекомендуется применение компактных очистных сооружений модульного типа полной заводской готовности с минимальным уровнем обслуживания. Благодаря разработанным блочным конструкциям есть возможность неограниченного увеличения производительности по очистке для решения любых задач (подключение дополнительных блоков по мере увеличения численности жителей населенного пункта или изменения производительности объекта).

Водоотведение южной планировочной площадки будет осуществляться на первый комплекс очистных сооружений. На первую очередь строительство централизованной системы водоотведения предусматривается только для части новой 3-х этажной секционной застройки и общественно-деловой застройки, расположенной в мкр. Школьный. На проектный срок системой канализации планируется охватить всю новую застройку, включая общественно-деловую, а также часть индивидуальной застройки.

Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений принимается 300 м3/сут на первую очередь, и 700 м3/сут на проектный срок.

Для перекачки сточных вод на очистные сооружения, ввиду сложности рельефа, потребуется строительство трех КНС с напорными коллекторами.

Водоотведение северной планировочной площадки на проектный срок будет осуществляться на второй комплекс очистных сооружений. Ориентировочная проектная производительность очистных сооружений принимается 300 м3/сут.

На первую очередь централизованной системой водоотведения планируется охватить только существующую 5-и этажную застройку с отводом стоков на существующие поля фильтрации. На проектный срок системой канализации будет охвачена вся новая застройку и большая часть индивидуальной застройки. Перекачка сточных вод на очистные сооружения будет осуществляться по самотечной системе коллекторов. Поля фильтрации подлежат рекультивации.

Прокладку канализационных сетей наиболее рационально вести совместно с водопроводными сетями. Для самотечных и напорных сетей канализации надлежит применять полиэтиленовые трубы.

Водоотведение не канализованной застройки пгт Аксеново-Зиловское планируется осуществлять по индивидуальной схеме.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Строительство для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов, значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Слив жидких бытовых отходов планируется осуществлять в приемный колодец, размещаемый на подающем коллекторе очистных сооружений в створе ул. Восточная.

Норма накопления ЖБО от не канализованной застройки в соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89 принимается из расчета 2,0 м3 в год на человека. В соответствии с расчетами количество ЖБО от не канализованной застройки южной планировочной площадки ориентировочно составит 6052,0 м3 в год на первую очередь и 2754,0 м3 в год на проектный срок, от северной планировочной площадки ориентировочно 890,0 м3 в год на первую очередь и 498,0 м3 в год на проектный срок.

Для вывоза расчётного объёма ЖБО необходимо приобретение специализированного ассенизационного транспорта.

### 2.5.6 Создание условий для обеспечения жителей посёлка услугами связи

Раздел связи генерального плана пос. Аксеново-Зиловское выполнен на основании задания на проектирование, а также архитектурно-планировочного и экономического разделов проекта.

Основным оператором, предоставляющим услуги связи на территории пос. Аксеново-Зиловское является Могочинский региональный центр связи.

Телефонизация абонентов п. Аксеново-Зиловское осуществляется от трех АТС, расположенных: двух АТС ЕСК-400Е по ул. Южной 1А Домсвязи с задействованной емкостью 541 и одной АТС ЕСК-200Е с задействованной емкостью 117, расположенной в микрорайоне «Березка».

По территории поселка проложена канализация связи Могочинского регионального центра связи.

Существующие кабели связи, попадающие под застройку и мешающие строительству, подлежат выносу в соответствии с ТУ владельцев.

Оценка обеспеченности жителей поселения услугами связи

Оценка современного состояния работы телефонной сети на территории пос. Аксеново-Зиловское выполнена с учетом возможности присоединения новых пользователей к существующей телефонной сети.

Для градостроительной оценки приняты следующие характеристики:

- близость АТС и наличие свободной емкости;

- уровень цифровизации местной телефонной сети;

- техническое состояние стационарного оборудования и линейных сооружений телефонной сети.

В целом для комплексной оценки инженерного обеспечения принят уровень состояния местной телефонной связи «удовлетворительный».

Жилые районы поселка телефонизированы. Удовлетворение отдельных, единичных заявок на установку телефона решаются по мере их поступления.

На АСТ поселка имеется небольшой резерв телефонной емкости, что не позволит телефонизировать новые объекты капитального строительства на территории поселка.

Проектное решение

На территории планируемой застройки основная часть зданий и сооружений подлежит сносу. И лишь небольшая часть, в основном это жилая застройка, сохраняется без изменений или реконструируется. Поэтому предполагается увеличение числа абонентов в жилом секторе. В то же время предполагается строительство учреждений соцкультбыта и общественных зданий.

Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру).

Количество телефонных номеров, необходимое для абонентов учреждений соцкультбыта и общественных зданий принимаем ориентировочно в количестве 5% от емкости квартирного сектора, что составляет 23 номера.

Результаты подсчёта приведены в таблице 26.

Потребность в телефонной ёмкости для новых абонентов на расчетный срок, по предварительным подсчётам составит 755 номеров, в том числе на I очередь 325 номеров.

Потребность существующей сохраняемой жилой застройки составляет 550 номера, из них южная планировочная площадка – 435 номера, северная – 115 номера.

Суммарная потребность в телефонной емкости по южной планировочной площадке – 920 номеров, из них на I очередь – 655.

Обеспечение абонентов южной планировочной площадки телефонами потребует увеличения номерной ёмкости существующих АТС на 120 номеров (на Iочередь увеличение номерной емкости не потребуется, т.к. резерв их емкости составляет 259 номера).

Суммарная потребность в телефонной емкости по северной планировочной площадке - 385 номеров, из них на I очередь – 220.

Таблица 26. Распределение необходимой телефонной ёмкости по объекту

| Абоненты | Количество номеров |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Южная планировочная площадка (микрорайон Школьный и центральная часть поселка), в том числе |  |  |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 70 | 130 |
| Каменные одноэтажные дома | - | - |
| Каменные двухэтажные дома | - | - |
| Каменные трехэтажные дома | 120 | 110 |
| Каменные пятиэтажные дома | - | - |
| Учреждения соцкультбыта и общественные здания | 10 | 1 |
| Всего | 200 | 241 |
| То же с 10% технологическим резервом | 220 | 265 |
| Северная планировочная площадка (микрорайон Березка и прилегающая территория), в том числе |  |  |
| Деревянные одно- двухэтажные дома | 95 | 150 |
| Каменные одноэтажные дома | - | - |
| Каменные двухэтажные дома | - | - |
| Каменные трехэтажные дома | - | - |
| Каменные пятиэтажные дома | - | - |
| Учреждения соцкультбыта и общественные здания | 5 | - |
| Всего | 95 | 150 |
| То же с 10% технологическим резервом | 105 | 165 |

Обеспечение абонентов северной планировочной площадки пос. Аксеново-Зиловское телефонами потребует увеличения номерной ёмкости существующей АТС на 185 номеров, в том числе на первую очередь на 20 номеров.

Суммарная потребность в телефонных номерах по пос. Аксеново-Зиловское составит на планируемый срок - 1300 номеров, в том числе на I очередь – 875.

Проектом предлагается подключение новых абонентов к существующим телефонным распределительным шкафам ШР. В местах концентрации значительной телефонной ёмкости необходимо установить новые телефонные шкафы.

Для телефонизации объектов проектируемой территории необходимо:

– увеличить номерную ёмкость существующей АТС МКР «Школьный» на 150 номеров;

– увеличить номерную ёмкость существующей АТС МКР «Березка» на 200 номеров, в т.ч. на I очередь на 100 номеров;

– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации;

- создать единую систему связи, с техническим перевооружением действующей автоматической телефонной станции (АТС). Внедрение современного электронного оборудования (Si-2000, Elta, Элком и др.). В дальнейшем строительство новых электронно-цифровых стаций (ЭАТС), для удовлетворения населения п. Аксеново-Зиловское в телефонной связи и различных информационных услугах, включая доступ в Интернет.

В том числе на I очередь:

- увеличение номерной ёмкости существующей АТС МКР «Березка» на 100 номеров;

– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации.

Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с расчётным количеством каналов. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

На стадии рабочего проектирования уточняются: технико-экономические показатели схемы телефонизации, расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

### 2.5.7 Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Организованные места размещения ТБО (твердые бытовые отходы) в пгт. Аксеново-Зиловское отсутствуют.

Твердые бытовые отходы складируются на двух несанкционированных свалках, организованных на месте отработанных карьеров: западнее микрорайона «Березка» и при выезде на федеральную трассу.

Оценка утилизации ТБО с учетом ограничений

Санкционированных мест утилизации ТБО на территории пгт. Аксеново-Зиловское нет. Твердые бытовые отходы складируются на двух несанкционированных свалках, организованных на месте отработанных карьеров. Специальные сооружения для утилизации биологических отходов отсутствуют.

Исходя из оценки состояния существующей системы утилизации ТБО, можно сделать вывод о ее неудовлетворительном состоянии.

### 2.5.8 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах посёлка

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

Согласно федерального закона № 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

В целях обеспечения пожарной охраны в поселении Аксеново-Зиловское действует пожарная часть.

Под контролем пожарной части находятся населенные пункты подрайонной системы в радиусе 20 километров.

Общественные здания посёлка оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности согласно федерального закона № 123-ФЗ на проектируемой территории поселка требуется:

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов;

-  соблюдение пожарных проездов между строениями, ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров;

- строительство конструкции дорожной одежды проездов для пожарной техники соответствующей нагрузке от пожарных автомобилей;

- размещение тупиковых проездов, заканчивающихся площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров;

- возможность подъезда пожарной техники для забора воды к рекам Белый Урюм и Арчикой, к водоемам;

- оборудовать источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения;

- соблюдать противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости;

- соблюдать противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты;

- соблюдать противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений;

- соблюдать противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива.

## 2.6 Охрана окружающей среды

Для обоснования планировочных решений генерального плана разработана «Схема охраны окружающей среды» (рисунок 9), в составе которой выделены объекты негативных воздействий на окружающую среду, природные и антропогенные объекты и территории, подлежащие охране, собственно зоны с особыми условиями использования территорий, а также загрязнённые и нарушенные в процессе хозяйственной деятельности территории.

К объектам и территориям негативных воздействий на окружающую среду отнесены:

- производственные и коммунальные территории и объекты, в том числе организованные источники нагретых выбросов в атмосферу (котельные и др.);

- территории и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильные дороги, железнодорожная магистраль, железнодорожные станционные и подъездные пути, воздушные линии электропередачи;

- карьеры, отвалы, нарушенные территории;

- неорганизованные свалки бытового и строительного мусора;

- очистные сооружения канализации;

- отстойники;

- поля фильтрации;

- КНС;

- места сброса загрязнённых стоков;

- кладбище.

К объектам и территориям, подлежащим охране, отнесены:

- территории водного фонда (реки, протоки, ручьи, озёра (в том числе старичные);

- территории лесного фонда и лесов поселения;

- озеленённые территории общего, ограниченного пользования и специального назначения;

- водозаборные и водопроводные сооружения, водоводы питьевого назначения;

- больницы и другие медицинские учреждения;

- детские дошкольные учреждения и школы;

- территории жилых кварталов;

- сельскохозяйственные угодья.

Рисунок 9. Охрана окружающей среды

Особо охраняемых природных территорий в границах проекта не выявлено.

Как объекты негативных воздействий, так и объекты, подлежащие охране, требуют соблюдения законодательно (нормативно) установленных требований к их эксплуатации и содержанию, в том числе организации технических, санитарных, защитных, охранных, буферных зон и разрывов, которые в той или иной степени регламентируют (ограничивают либо запрещают) градостроительную и хозяйственную деятельность. В компетенцию настоящего раздела входят зоны, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к использованию территории. К ним относятся:

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарный разрыв железной дороги;

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

- санитарно-защитная полоса водоводов питьевого назначения;

- 1 пояс зоны санитарной охраны водозаборов (водозаборных скважин) хозяйственно-питьевого назначения;

- 2 пояс зоны санитарной охраны водозаборов (водозаборных скважин) хозяйственно-питьевого назначения;

- прибрежные защитные полосы водотоков и водоёмов;

- водоохранные зоны водотоков и водоёмов.

Все перечисленные выше объекты и территории учтены в составе «Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений). Охрана окружающей среды» и в материалах комплексной оценки территории. В материалах схемы также приведены границы участков бактериологического и химического загрязнения территории поселения. Основные причины – сброс загрязнённых бытовых стоков, неорганизованное складирование бытовых и строительных отходов, пыление при перегрузке угля и эксплуатации угольных складов, разлив и фильтрация нефтепродуктов при эксплуатации ёмкостей топлива, горюче-смазочных материалов.

Границы санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов в графических материалах генплана показаны как ориентировочные в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

Размеры санитарного разрыва железной дороги определены в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.1.4 и 2.6) и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» на основании п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры санитарных разрывов (охранных зон) воздушных линий электропередачи принимаются в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с учетом требований СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

Границы санитарно-защитных полос магистральных водоводов и поясов зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон показаны в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65).

Перечень объектов с размерами их санитарно-защитных зон и санитарных разрывов следует ниже:

- Дистанция СЦиБ станции Зилово (100 м);

- Дистанция пути станции Зилово (100 м);

- Рельсосварочный поезд № 37 станции Зилово (100 м);

- Восстановительный поезд ст. Зилово (100 м);

- Леспромхоз (300 м);

- Лесничество (50 м);

- Механические мастерские (100 м);

- Хлебозавод (50 м);

- СМП (100 м);

- АЗС № 11 (100 м);

- Угольный склад (300 м);

- Склад (50 м);

- Топливный склад (ГСМ) (100 м);

- Пожарное депо (50 м);

- Станция подогрева воды (50 м);

- РЭС (50 м);

- Электроподстанция (100 м);

- КНС (20 м);

- Очистные сооружения (200 м);

- Поля фильтрации (300 м);

- Свиноводческое хозяйство (300 м);

- Песчаные карьеры (100 м);

- Кладбище (50 м);

- Объекты железнодорожной станции, депо (100 м);

- Железнодорожная магистраль (санитарный разрыв 100 м);

- Воздушные линии электропередачи (санитарный разрыв 15 м – 35 кВ, 20 м – 110 кВ, 25 м – 220 кВ).

Размеры санитарно-защитных зон согласованы Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю по запросу института «Гипрогор» письмом Министру территориального развития Забайкальского края от 06.12.2010 № 02У-05/10672.

К основным экологическим и санитарно-гигиеническим проблемам посёлка Аксёново-Зиловское можно отнести следующие:

- низкий уровень благоустройства и озеленения территории;

- высокий уровень грунтовых вод, подтопление левобережных кварталов посёлка;

- неорганизованный сброс хозяйственно-бытовых стоков;

- стихийное размещение твёрдых бытовых отходов;

- расположение кладбища в водоохранной зоне р. Белый Урюм на подтапливаемых и затапливаемых однопроцентным паводком территориях;

- размещение очистных сооружений канализации и полей фильтрации на подтапливаемых и затапливаемых однопроцентным паводком территориях, частично – в водоохранной зоне р. Белый Урюм;

- акустические воздействия железнодорожной магистрали и станции Зилово на жилые кварталы южной части посёлка (50 домовладений – в санитарном разрыве железнодорожной магистрали).

Реализация предлагаемых проектных решений по развитию территорий для жилищного строительства возможна при условии перебазирования склада ГСМ и пожарного депо, перебазирования либо сокращения размеров санитарно-защитных зон двух угольных складов и механических мастерских железнодорожной станции «Зилово», а также защиты жилых кварталов южной части города от железнодорожного шума.

2.6 Инженерная защита территории от опасных природных процессов

Для обоснования планировочных решений генерального плана разработана «Схема инженерной защиты территории от опасных природных процессов» (рисунок 10), в составе которой выделены современные природные процессы на территории поселка. Широкое распространение имеют: затопление паводками редкой повторяемости, переработка берегов рек Белый Урюм и Арчикой, подтопление грунтовыми водами, оврагообразование, распространение сплошной вечной мерзлоты, с которой связаны криогенные процессы и явления (пучение грунтов, термокарст, наледеобразование, морозобойное трещинообразование и другие), наличие просадочных и торфяных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории, необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

-	организация поверхностного стока;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации;

-	мероприятия по защите от затопления паводками;

-	мероприятия по понижению уровня грунтовых вод;

-	мероприятия по благоустройству овражных территорий;

-	противоэрозионные мероприятия;

-	противомерзлотные мероприятия;

-	мероприятия по борьбе с просадочностью и пучением грунтов;

-	террасирование крутых склонов.

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

Рисунок 10. Инженерная защита территории от опасных природных процессов

Защита от затопления паводками 1% обеспеченности

Затопление паводками редкой повторяемости проявляется на пойменных террасах рек, захватывая участки первой надпойменной террасы, в том числе большую часть застроенных территорий.

При определении затапливаемых паводками территорий была использована работа «Наивысшие уровни воды р. Белый Урюм у ст. Зилово» ГУ Читинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями.

Водпост расположен на р. Белый Урюм в 2,5 км ниже впадения в неё р. Арчикой. Уровень воды 1% обеспеченности составляет 287 см над нулём графика, что соответствует отметке 662,87 м БС.

В зону затопления паводком 1% обеспеченности рек Белый Урюм и Арчикой попадают значительные застроенные территории, в том числе:

- центральная часть посёлка, расположенная на левом берегу р. Белый Урюм, затапливается практически полностью, за исключением территорий прилегающих к ул. Северной и подсыпанной площадки под территорию городской больницы. Слой затопления меняется от 0,3 м до 1,0-1,5 м;

- пойменная территория междуречья Белый Урюм и Арчикой (улицы: Лазо, Трудовая, Колхозная, Набережная, частично 2-я Арчикойская, Якутская, восточная часть переулка Первомайский). Слой затопления до 2-х м;

- правобережная часть рек Белый Урюм и Арчикой в районе улиц 1-я и 2-я Набережная и ул. Трудовая. Слой затопления до 2-х м;

Названные территории заняты, в основном, одноэтажным жилым фондом.

Для защиты от затопления были построены отдельные участки дамб обваловании, которые фактически осуществляют защиту территории от ежегодных паводков и не защищают территории от затопления паводками редкой повторяемости, в том числе паводком 1% обеспеченности.

Проектом предусматривается защита затапливаемых территорий от возможного затопления паводками 1% обеспеченности.

Инженерные мероприятия по защите от затопления паводками редкой обеспеченности включает в себя:

- строительство дамб обвалования вдоль берегов рек Белый Урюм и Арчикой с креплением;

- подсыпка пониженных подтапливаемых грунтовыми водами территорий и вертикальная планировка;

- строительство нагорных каналов для перехвата поверхностного стока, поступающего с прилегающих нагорных территорий;

- строительства системы ливневой канализации, дренажной системы;

- крепление берегов рек.

Высота дамбы обвалования зависит от отметки паводка 1% обеспеченности и по предварительным расчетам для рассмотренных территорий составляет до 2,5 м, с учетом гарантированного запаса согласно СНиП 2.06.15–85 и СНиП 2.07.01–89*.

В зависимости от величины слоя затопления паводка 1% обеспеченности, которая на различных защищаемых участках изменяется, в основном, от 0,5 м до 2,0 м, принят III класс защитных сооружений.

Для защиты от затопления правобережной затапливаемой территории предусматривается строительство дамбы обвалования на участке от проектируемого моста через р. Арчикой до существующего моста через р. Белый Урюм, протяжённостью 1,6 км.

Для защиты от затопления левобережной затапливаемой территории предусматривается строительство дамбы обвалования на участке от ул. Зелёный Луг до ул Северная протяжённостью 4,0 км.

Для защиты затапливаемой территории междуречья Белый Урюм - Арчикой предусматривается строительство дамбы обвалования на участке от северной окраины (севернее проектируемого моста через р. Белый Урюм ) до проектируемого моста через р. Арчикой протяжённостью 1,6 км. Кроме того, участок проектируемой дороги Центр – ул. Новая протяжённостью 400 м, проходящий по пониженным затапливаемым со стороны р Белый Урюм отметкам, должен проходить в насыпи, выполняя роль защитной дамбы.

Напорный откос дамбы необходимо закрепить. Как вариант крепления рассмотрено и рекомендуется крепление железобетонными решетчатыми плитами на гравийно-песчаной подготовке с упором в банкет из камня. Общая протяженность проектируемых дамб составляет 7,6 км.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается единственно возможный вариант защиты населения, проживающего на затапливаемых территориях, это заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками. Эту обязанность должны взять на себя два ведомства: местные власти и управление МЧС по РМ.

Защита от подтопления грунтовыми водами

Процесс подтопления наиболее распространен на пойменных территориях рек, средних и нижних участках склонов.

Грунтовые воды пойменных отложений заключены в галечниках и имеют непосредственную связь с руслом реки. Глубина залегания уровня грунтовых вод в межень находится на глубине 1,2-1,7 м, во время паводков на реке обводняется вся толща. Грунтовые воды коренного склона циркулируют в дресвяно-щебнистых грунтах. В период дождей эти грунты будут полностью обводнены.

Территория поселка расположена в районе развития сплошной вечной мерзлоты, что способствует деформации фундаментов и стен зданий.

Для сохранения фундаментов и стен зданий необходимо строительство дренажных систем, особенно на участках распространения многолетней мерзлоты и надмерзлотных грунтовых вод.

В состав мероприятий по понижению уровня грунтовых вод входят: магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи вокруг отдельных зданий или группы зданий в виде кольцевых, пристенных, систематических дренажей, с отводом дренажных вод в магистральный дренажный коллектор или ливневую канализацию.

Дренажные коллекторы предусмотрены вдоль дамбы обвалования междуречья на участке протяжённостью 1,0 км от северной оконечности дамбы до ул. Трудовой, на правобережном участке вдоль проектируемой дамбы от проектируемого моста через Арчикой до котельной. Протяжённость дренажного коллектора 1,0 км.

Организация и очистка поверхностного стока

Одной из важных проблем благоустройства территории посёлка является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории посёлка. Существующие участки ливневой канализации не решает эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается в реки без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение и заиление водотоков. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин. Учитывая, что основным источником питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, проектируемая организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, а также эффективным мероприятием по понижению грунтовых вод.

В настоящее время закрытых коллекторов ливневой канализации в посёлке не существует. Имеются открытые водоотводящие канавы, проходящие по улицам: Железнодорожная, Садовая, Южная, Северная, вдоль северо-западной границы и некоторым другим участкам общей протяжённостью 4,4 км;

Требуется реконструкция всех существующих водоотводящих канав, либо замена их на закрытые коллекторы.

В целях повышения общего уровня благоустройства городской территории, создания необходимых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока с учетом следующих принципиальных положений:

-	сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного поверхностного стока в ближайший водоток;

-	использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой и хозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;

-	использование, при необходимости, централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

-	для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);

-	для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

-	для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

По условиям рельефа местности и планировочных решений рассматриваемая территория города разбита на 8 водосборных бассейнов.

Водосборный бассейн №1 охватывает микрорайон Южный и прилегающие с востока территории индивидуальной застройки. Водосборная площадь – 90 га. На этой территории предусматривается: проложить 2,8 км ливневых коллекторов; построить водоотводящий ливневой коллектор протяженностью 0,2 км, распределительный колодец и очистное сооружение ливневой канализации.

Кроме того, предусматривается реконструкция существующих ливневых канав протяжённостью 1,6 км.

Для защиты от затопления поверхностным стоком с прилегающей нагорной территории вдоль верхних границ застройки, располагающейся на склонах (за границами микрорайона), предусматривается устройство нагорных каналов, перехватывающих склоновый сток, поступающий с вышележащих территорий. Этот сток может сбрасываться в реки напрямую, без очистки. В связи со значительными уклонами отводящего участка нагорного канала необходимо строительство гидротехнического сооружения (перепад, быстроток), с целью уменьшения скорости воды

Водосборный бассейн №2 охватывает территории соцгородка общей водосборной площадью 54 га. По данной территории предусматривается строительство 2,4 км ливневых коллекторов; строительство водоотводящего напорного ливневого коллектора протяженностью 0,2 км, распределительный колодец и очистного сооружения ливневой канализации.

Бассейн №3 охватывает территорию, расположенную севернее железнодорожной магистрали в районе Набережных улиц. Водосборная площадь составляет 48 га. Предусматривается: построить 1,2 км ливневых коллекторов, водоотводящий ливневой коллектор протяженностью 0,2 км, распределительный колодец и очистное сооружение ливневой канализации.

Водосборный бассейн №4 охватывает территорию рельсосварочного поезда и индивидуальную застройку севернее ул. Восточной водосборной площадью 32 га. На территории бассейна предусматривается: построить 0,6 км ливневых коллекторов, водоотводящий ливневой коллектор протяженностью 0,3 км, 2-х распределительных колодцев и очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейны №5 охватывает восточную правобережную территорию посёлка (район улиц: Энергетиков, Багульной, Восточной). Водосборная площадь 50 га. На территории района предусматривается: строительство 2,0 км ливневых коллекторов, водоотводящего ливневого коллектора протяженностью 0,1 км, распределительного колодца, очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейн №6 охватывает площадку, расположенную в междуречье водосборной площадью 64 га. Предусматривается: строительство 2,0 км ливневых коллекторов, строительство водоотводящего ливневого коллектора протяженностью 0,6 км, 2-х распределительных колодцев, очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборный бассейн №7 охватывает центральную часть посёлка водосборной площадью 190 га. Предусматривается: строительство 6,8 км ливневых коллекторов, строительство водоотводящего ливневого коллектора протяженностью 0,1 км, насосной станции, распределительного колодца, очистного сооружения ливневой канализации.

Водосборные бассейны №8 охватывает территорию микрорайона «Берёзка и прилегающую территорию индивидуальной застройки водосборной площадью 42 га. Предусматривается: строительство 3,0 км ливневых, строительство водоотводящего ливневого коллектора протяженностью 0,1 км, распределительного колодца, очистного сооружения ливневой канализации. Кроме того, предусматривается строительство канала, отводящего воду за пределы проектируемой защитной дамбы. Протяжённость канала 1,8 км.

Водоприемниками проектируемой дождевой канализации служат реки Белый Урюм и Арчикой.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496-77 в схеме проектируемой дождевой канализации предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70% объема поверхностного стока. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически чистыми сбрасываются непосредственно в водоприемник.

Эффективность очистки в прудах отстойниках при времени отстаивания 2 часа составляет 80%, при времени отстаивания 4 часа – 85%.

Согласно СНиПа 2.04.03-85 (примечание 8 таблица № 1) санитарно-защитная зона от очистных сооружений ливневой канализации – 100 м.

На первую очередь предусматривается строительство очистных сооружений, обслуживающих водосборные бассейны №1 и №8 (микрорайоны «Школьный» и «Берёзка»).

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы распространены повсеместно. Особенно это проявляется на склонах рек и крутых склонах надпойменных террас. Их развитию способствуют ливневый характер дождей и большие уклоны местности.

Берегоукрепление

Берегоукрепление, протяжённостью 400 м, предусматривается на левобережном эрозионном склоне р. Арчикой на участке от ул. 2-й Арчикойской до проектируемого моста через р. Арчикой, где к реке подходят освоенные территории. Рекомендуется крепление железобетонными решетчатыми плитами на гравийно-песчаной подготовке с упором в банкет из камня.

Благоустройство овражных территорий

Овражно-балочная эрозия имеет широкое распространение на территории посёлка. Наиболее значительные овраги: овраг, проходящий по восточной границе микрорайона «Школьный»; овраг, проходящий между районом Соцгородка и районом улиц Набережных; овраг, расположенный южнее микрорайона «Берёзка».

Склоны оврагов крутые, обрывистые, местами не задернованы, сложены, как правило, рыхлыми песчано-глинистыми отложениями. Большинство склонов подвержено плоскостному смыву, оплывинам и оползанию. Отдельные небольшие овраги и промоины наблюдаются по склонам речных долин.

Наиболее интенсивно овражно-балочная эрозия протекает на участках распространения хорошо размокаемых лессовидных суглинков и глин.

Основной причиной образования оврагов является неорганизованный сток поверхностных вод.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

-	срезки и уполаживания крутых склонов;

-	организации поверхностного стока на склонах оврагов, с помощью устройства сети перехватывающих лотков и нагорных каналов, строительства сопрягающих и сбрасывающих сооружений;

-	организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников.

-	укрепление бортов и вершин оврагов посадкой быстрорастущих деревьев и кустарников, корневая система которых резко сократит эрозионную деятельность;

-	засыпка отвершков оврагов, попадающих в зону застройки, с дальнейшим использованием их под зеленые зоны, спорткомплексы;

-	строительства удерживающих сооружений в случае необходимости;

-	регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

-	агролесомелиорации.

Рекомендации по строительству на вечномёрзлых грунтах

Территория поселка расположена в районе развития сплошной вечной мерзлоты с температурой грунтов от - 0,40С на глубине 5,0 м до -1,20С на глубине 10, м. Верхняя граница вечной мерзлоты располагается на глубине от 1,7-2,5 м в суглинках до 3,0-3,5 м в дресвяно-щебнистых и гравийно-галечных грунтах. Мощность вечной мерзлоты 100-150 м. В зимнее время сезонная и вечная мерзлота сливаются. Покровные суглинки и супеси, находящиеся в зоне сезонного промерзания, обладают пучинистыми свойствами.

В процессе эксплуатации возведенных сооружений происходит деградация вечной мерзлоты и, как следствие, неравномерные осадки оснований и деформации стен зданий и сооружений.

В состав противомерзлотных мероприятий входит: подсыпка грунта; организация поверхностного стока; дренирование надмерзлотных вод; предотвращение утечек из водонесущих инженерных коммуникаций; укрепление оснований фундаментов; применение специальных фундаментов и конструктивных мероприятий для зданий и сооружений с учётом неравномерных осадок.

Ниже в таблице приведены объемы работ по инженерной защите территории пгт. Аксёново-Зиловское.

Таблица 27. Объемы работ по инженерной защите территории

|  | Наименование работ | Единица измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. I оч. |
| I. Организация и очистка поверхностного стока |
| 1 | Строительство ливневых коллекторов | км | 20,8 | 3,9 |
| 2 | Строительство напорных ливневых коллекторов | км | 1,8 | 0,2 |
| 3 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | шт | 8 | 2 |
| 4 | Строительство насосных станций с распределительными колодцами | шт | 1 | - |
| 5 | Строительство распределительных колодцев | шт | 10 | 2 |
| 6 | Реконструкция ливнесточных каналов | км | 1,9 | 1,6 |
| 7 | Строительство водосбросного канала | км | 1,8 | - |
| 8 | Строительство сопрягающих гидротехнических сооружений | шт | 3 | 2 |
| 9 | Строительство нагорного канала | км | 1,6 | 0,4 |
| II. Защита от затопления |
| 10 | Строительство дамб обвалования | км | 7,6 | - |
| III. Понижение уровня грунтовых вод |
| 11 | Строительство дренажных коллекторов | км | 2,0 | - |
| IV. Берегоукрепление |
| 12 | Строительство берегоукрепительных сооружений | км | 0,4 | - |
| V. Благоустройство оврагов, регулирование русел внутригородских водотоков |
| 13 | Благоустройство (уполаживание, озеленение) склонов оврагов | га | 0,9 | 0,7 |
| 14 | Регулирование русла ручья | км | 1,0 | 0,4 |

# 3. Обоснование предложений по территориальному планированию посёлка

Предложения по территориальному планированию  (рисунок 11) и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления посёлка.

Рисунок 11. Проектный план

Содержание разделов и схем генерального плана посёлка тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации посёлка относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по градостроительному зонированию территории посёлка.

- Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1. предложения по обеспечению территории посёлка объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2.2. предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2.3. предложения по обеспечению территории посёлка объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

2.4. предложения по обеспечению территории посёлка объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.5. предложения по обеспечению территории посёлка объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

2.6. предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2.7. предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.8. предложения по обеспечению территории посёлка местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения приводятся в отдельном томе (разделе).

Описания предложений по территориальному планированию соответствуют их графическому представлению на основных чертежах генплана.

## 3.1 Предложения по административно-территориальному устройству территории

Статус поселка городского типа Аксеново-Зиловское установлен законом края № 317-ЗЗК от 18.12.2009 г. и «Реестром Административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края» от 2010 года. Границы п.г.т. Аксеново-Зиловское в настоящий момент не утверждены. Генеральным планом планируется установление границ населенного пункта.

Таблица 28. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление границ п.г.т. Аксеново-Зиловское: подготовка проекта границ населенного пункта; утверждение проекта границ населенного пункта. | Первая очередь | Администрация ГП |

После утверждения генерального плана, администрации п.г.т. Аксеново-Зиловское необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и в установленном порядке получить согласования.

## 3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Следующей стадией градостроительного проектирования является составление "Правил землепользования и застройки" (ПЗЗ). ПЗЗ разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

В настоящее время в стадии утверждения находится "Проект планировки жилого микрорайона поселка городского типа Аксеново-Зиловское", выполненный ОАО ГИПРОГОР в 2010-11 гг. Проект планировки территории выполнен в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, красных линий, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. В целях установления границ участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения необходимо выполнение проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков границах утвержденного проекта планировки территории (мкр. Школьный и мкр Березка).

Таблица 29. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории п.г.т. Аксеново-Зиловское

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки п.г.т. Аксеново-Зиловское. | Первая очередь | Администрация ГП |
| 2. | Подготовка проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков границах утвержденного проекта планировки территории | Первая очередь |  |

По функциональному зонированию территории, жилая зона на первую очередь строительства составит 42,7% от общей площади и 68,8 % на расчетный срок.

Увеличится площадь производственной зоны, за счет выделения перспективных территорий под развитие лесоперерабатывающего предприятия с 1,2% до 2,5 % на расчетный срок.

На 14,5% (с 20,2 до 34,7% от общей площади территории) увеличится площадь земель инженерно-транспортной инфраструктуры, за счет увеличения жилой зоны и сопутствующей ей зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

Существенно увеличится зона рекреации, с 0,1% до 0,4% от общей площади территории на первую очередь строительства и до 1,0% на расчетный срок (см. таблицы ниже).

Таблица 30. Баланс территории на первую очередь строительства

| Функциональная зона | Территория, га |
| --- | --- |
| Жилая зона, в том числе | 222,1 |
| жилая существующая | 195,5 |
| жилая блокированная | 21,5 |
| жилая коттеджная | 0,9 |
| жилая трехэтажная | 4,2 |
| Общественно-деловая зона | 10,8 |
| Производственная зона | 6,2 |
| Рекреация | 2,1 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 105,8 |
| Прочие | 173,2 |
| Общая площадь территории | 520,2 |

Таблица 31. Баланс территории на расчетный срок

| Функциональная зона | Территория, га |
| --- | --- |
| Жилая зона, в том числе: | 258,5 |
| жилая существующая | 202,1 |
| жилая блокированная | 51,32 |
| жилая коттеджная | 0,9 |
| жилая секционная проект | 4,2 |
| Территории садоводческих товариществ | 29 |
| Общественно-деловая зона | 13 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 130,5 |
| Производственная зона | 9,3 |
| Зона рекреации | 3,7 |
| Прочие | 186,1 |
| Общая площадь территории | 630,2 |

Генеральный план городского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения документов территориального планирования вышестоящего уровня (схем территориального планирования Российской федерации, Забайкальского края, Чернышевского муниципального района), а также истечения расчетного срока.

## 3.3 Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения

В данном разделе представлены проектные предложения по совершенствованию инженерной, транспортной, жилой и производственной инфраструктуры; обеспечению территории посёлка объектами социального, бытового, культурного обслуживания; по размещению объектов культуры, рекреации и туризма и формированию их охранных зон; предложены мероприятия по размещению твердых бытовых отходов.

Предложения по развитию системы образования и системы здравоохранения в городском поселении «Аксеново-Зиловское»:

- Капитальный ремонт МУО основной общеобразовательной школы №72 пгт. Аксёново-Зиловское;

- Капитальный ремонт МУО средней общеобразовательной школы №70 пгт. Аксёново-Зиловское;

- Строительство двух дошкольных образовательных учреждений в микрорайоне «Школьный» (Южная площадка) на 120 мест и в центральной части поселка на 100 мест;

- Создание в пгт. Аксёново-Зиловское среднего специального образовательного учреждения (ПТУ рабочих специальностей для деревопереработки, охотхозяйств, транспорта)

- Капитальный ремонт узловой больницы пгт. Аксёново-Зиловское, с организацией детского поликлинического отделения, в составе существующей ЦРБ.

Предложения по развитию культуры и спорта в городском поселении «Аксёново-Зиловское»:

- Строительство ФОКа с бассейном

- Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов культуры;

- Укрепление материально технической базы учреждений культуры (приобретение современной библиотечной техники);

- Развитие библиотечно-информационной деятельности;

- Пополнение и обновление фондов библиотек;

- Повышение квалификации, обучение и подготовка кадров.

Предложения по развитию предприятий малого и среднего бизнеса:

- организация новых предприятий промышленности, используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов на территории поселения.

- создание условий для привлечения инвесторов;

- дальнейшая переработка и заготовка леса;

- в связи с перспективным увеличением жилищного строительства, возможно расширение производственных мощностей деревопереработки. Проектом предлагается дополнительный участок территории (4,1га) для этих целей;

- геологическая разведка наличия запасов золота на территории поселения, организация его добычи и переработки;

- развитие придорожного сервиса;

- закупка нового оборудования для базы заготовки и переработки леса, совершенствование технологии переработки, создание новых рабочих мест;

- приобретение нового оборудования для кондитерского цеха;

- стимулирование развития малого предпринимательства в поселении, заполнение пустующих ниш в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению, таких как ремонт жилья, ремонт бытовой и оргтехники, торговля и общественное питание;

- при открытии новых предприятий, создание новых рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения.

Предложения по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городском поселении «Аксёново-Зиловское»:

- Организация мини-рынка на 20-25 мест для организации торговли товарами местного производства – сельхозпродукцией, дарами леса, изделиями народных промыслов

- Строительство кафе на 20 мест

- Увеличение торговых площадей до 1250 м2

- Строительство гостиницы (мотеля).

## 3.4 Предложения по развитию и размещению в границах поселения объектов инженерной инфраструктуры

Согласно п. 4 и п. 21 ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 08.11.2007 N 257-ФЗ) непосредственно к полномочиям администрации посёлка относятся предложения по обеспечению территории посёлка объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Таблица 32.  Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры поселка Аксеново-Зиловское

| № | Наименование | Срок реализации годы | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1. | Реконструкция ПС | 2011-2025 | Проведение реконструкции здания ПС 110/10 кВ, принадлежащей «Читаэнерго» с модернизацией оборудования |  |
| 2. | Электроснабжение мкр «Березка» | 2011-2012 | Предусмотреть питание потребителей мкр «Березка» от ПС 110/10 кВ, принадлежащей «Читаэнерго» |  |
| 3. | Реконструкция РП, ТП | 2012-2025 | Провести реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним |  |
| 4. | Перекладка кабельных линий | 2012-2025 | Провести перекладку кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности |  |
| 5. | Строительство КТП | 2011-2012 | Строительство новой комплектной подстанции (КТП), мощностью 2х630 кВА для электроснабжения новой застройки МКР «Школьный» |  |
| 6. | Прокладка ВЛ 10 кВ | 2011-2012 | Предусмотреть прокладку воздушной линии 10 кВ от ТПС «Зилово» ячейка №19 до проектируемой КТП |  |
| 7. | Прокладка кабельных линий | 2011-2012 | Прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих ТП |  |
| 8. | Строительство ТП 10/0,4 кВ | 2011-2012 | Строительство в местах сосредоточения нагрузки расчетного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА |  |
| 9. | Проложить питающие кабельные линии 10 кВ | 2011-2012 | Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надежности электроприемников |  |
| 10. | Предусмотреть резерв РП и питающих кабельных линий | 2012-2025 | Новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчетную нагрузку |  |
| 11. | Подключение новых потребителей к существующим ТП | 2012-2025 | Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции |  |
| 12. | Установка приборов учета | 2011-2012 | Предусмотреть установку приборов общего учета во ВРУ-0,4 кВ домов и квартир класса точности не ниже 2 и пломбами государственной поверки давностью не более 12 месяцев, зарегистрированных в Чернышевск-Забайкальской дирекции по энергообеспечению Забайкальской железной дороги |  |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реконструкция котельных | 2012-2025 | Реконструкция с модернизацией котельного оборудования существующих отопительных котельных |  |
| 2. |  | 2011-2012 | Строительство котельной в проектной зоне «Школьный» на 8 Гкал/час |  |
| 3. | Строительство тепловых сетей | 2011-2012 | Строительство тепловых сетей для МКР «Школьный» протяженностью 2736 п. м. |  |
| 4. | Установка ИТП | 2011-2012 | Установка ИТП в техподпольях жилых и общественных зданий |  |
| 5. | Демонтаж котельной | 2011-2012 | Демонтаж котельного оборудования бани |  |
| 6. | Строительство котельной | 2012-2025 | Строительство котельной в проектной зоне «Березка» мощностью 4,0 Гкал/час |  |
| Газоснабжение |
| 1. | Сооружение ГРУ | 2011-2012 | Предусмотреть сооружение ГГРУ для существующих 3-х этажного здания и двух 2-х этажных зданий по ул. Энергетиков |  |
| 2. | Сооружение ГРУ | 2012-2025 | Предусмотреть сооружение ГРУ для планируемых 3-х этажных жилых домов мкр «Школьный» |  |
| 3. | Сооружение ГРУ | 2012-2025 | Предусмотреть сооружение ГРУ для двух 5-ти этажных зданий мкр «Березка» |  |
| Средства связи |
| 1. | Расширение АТС | 2012-2025 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС МКР «Школьный» на 150 номеров |  |
| 2. | Расширение АТС | 2012-2025 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС МКР «Березка» на 200 номеров |  |
| 3. | Расширение АТС | 2011-2012 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС МКР «Березка» на 100 номеров |  |
| 4. | Вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи | 2011-2012 | Вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев |  |
| 5. | Доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы | 2011-2012 | При необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы |  |
| 6. | Построить новую канализацию | 2011-2012 | От существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ |  |
| 7. | Проложить кабели связи | 2011-2012 | Проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации |  |
| 8. | Создать единую систему связи | 2012-2025 | Создать единую систему связи, с техническим перевооружением действующей автоматической телефонной станции (АТС). Внедрение современного электронного оборудования (Si-2000, Elta, Элком и др.). В дальнейшем строительство новых электронно-цифровых стаций (ЭАТС), для удовлетворения населения п. Аксеново-Зиловское в телефонной связи и различных информационных услугах, включая доступ в Интернет |  |
| Водоснабжение |
| Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения | 2011-2025 | Проведение полной комплексной инвентаризации водопроводных сетей Реконструкция водозаборов. Включение в работу резервных скважин в районе котельной подогрева 2/7. Оборудование водозаборов локальными станциями обезжелезивания и установками по обеззараживанию воды Реконструкция участков ветхих сетей водопровода Восстановление нагорного резервуара водопровода «Арчикойские ключи» с целью регулирования подачи воды |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно 13,2 км, в том числе первая очередь 1,8 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 3 | Строительство насосной станции подкачки | 2012-2025 |  |  |
| Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения | 2011-2025 | Проведение полной комплексной инвентаризации водопроводных сетей Оборудование водозабора локальной станцией обезжелезивания и установкой по обеззараживанию воды Восстановление заброшенной скважины или бурение новой скважины на водозаборе Реконструкция участков ветхих сетей водопровода |  |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно 4,0 км, в том числе первая очередь 2,0 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
|  | Водоотведение |
|  | Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации в створе ул. Восточная | 2011-2025 | Ориентировочная производительность очистных сооружений – 700 м3/сут, в том числе на первую очередь – 300 м3/сут | Предлагается строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления |
| 2 | Строительство КНС | 2011-2025 | 3 шт. (1 шт. на первую очередь) |  |
| 3 | Прокладка самотечных коллекторов | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 14,0 км, в том числе первая очередь 2,6 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 4 | Прокладка напорных коллекторов в две нитки | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 1,7 км, в том числе первая очередь 0,05 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 5 | Оборудование индивидуального не канализованного жилья водонепроницаемыми выгребами. Приобретение специализированного ассенизационного транспорта | 2011-2025 |  | Строительство водонепроницаемых выгребов значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод. |
|  | Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| 6 | Строительство очистных сооружений канализации на резервных промышленных территориях | 2012-2025 | Ориентировочная производительность очистных сооружений – 300 м3/сут | Предлагается строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления |
| 7 | Рекультивация полей фильтрации | 2012-2025 |  |  |
| 8 | Прокладка самотечных коллекторов | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 5,2 км, в том числе первая очередь 0,8 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 9 | Оборудование индивидуального не канализованного жилья водонепроницаемыми выгребами. Приобретение специализированного ассенизационного транспорта | 2011-2025 |  | Строительство водонепроницаемых выгребов значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод |
|  | Утилизация ТБО |
| 1 | Совершенствование системы утилизации ТБО | 2011-2025 | Строительство полигона ТБО ориентировочной площадью 0,3 га | Площадка для строительства полигона ТБО предлагается на месте несанкционированной свалки, расположенной западнее микрорайона «Березка» |
| 2 | Совершенствование системы сбора ТБО | 2011-2025 | Оборудование специальных площадок для размещения контейнеров Приобретение современных контейнеров для отходов | Для полного охвата пгт Аксеново-Зиловское контейнерной системой сбора ТБО потребуется установка 27-и контейнеров на южной планировочной площадке и 8-и контейнеров на северной планировочной площадке |

Планируемые в таблице 32 мероприятия касаются социально-значимых вопросов: сферы энерго- и водоснабжения.

Проблемы обеспечения населения и хозяйства качественной питьевой водой и водоотведения отражены в планируемых мероприятиях.

## 3.5 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры.

Таблица 33 Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселка Аксеново-Зиловское. Предложения по этапам реализации намеченных мероприятий

| № | Наименование | Сроки реализации годы | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний транспорт |
| Мероприятия федерального, регионального значения |
| 1 | Строительство путепровода на пересечении магистральной железной дороги «Транссиб» с автодорожным подъездом от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск | 2020 . | Строительство путепровода на пересечении магистральной железной дороги «Транссиб» с автодорожным подъездом от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск . |
| 2 | Реконструкция автодорожного подъезда от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск | 2012 | Реконструкция автодорожного подъезда к поселку с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам III технической категории (проезжая часть - 7,0 м) для осуществления качественной транспортной связи поселка с автомобильной дорогой федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск и выхода в сеть внешних транспортных коммуникаций (первая очередь) |
| 3. | Реконструкция автодорог местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой | 2020 . | Реконструкция автодорог местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой протяженностью 20,0 км и 4,1 км соответственно с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам IV категории (проезжая часть - 6,0 м) для осуществления автодорожных связей с поселками при станциях Зудыра и Арчикой, которые входят в поселение Аксеново-Зиловское |
| 4 | Реконструкция автодорог местного значения, являющихся продолжением поселковых улиц. | 2020 2012 | Реконструкция автодорог местного значения, являющихся продолжением поселковых улиц, с выходом в северной части поселка на телецентр, подстанцию, а также в сторону существующего и намечаемого проектом нового кладбища по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м). в том числе, реконструкция автодороги местного значения - выход в сторону намечаемого проектом нового кладбища (первая очередь). |
| 5. | Организация автобусного маршрута в пригородном сообщении Зилово – Чернышевск | 2012 | Организация автобусного маршрута в пригородном сообщении Зилово – Чернышевск (первая очередь) |
| 2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт |
| Мероприятия местного значения |
| 6 | Реконструкция основных поселковых улиц | 2020 2012 | Реконструкция основных поселковых улиц общей протяженностью 14,0 км, в том числе, -на первую очередь -13,3 км |
| 7 | Строительство основных поселковых улиц | 2020 2012 | Строительство основных поселковых улиц общей протяженностью 3,4 км, из них 2,6 км в границах. городского округа; в том числе. -на первую очередь -2,4 км. |
| 8 | Реконструкция второстепенных поселковых улиц | 2020 2012 | Реконструкция второстепенных поселковых улиц общей протяженностью 12,6 км, в том числе. -на первую очередь -1,7 км. |
| 9 | Строительство второстепенных поселковых улиц | 2020 2012 | Строительство второстепенных поселковых улиц общей протяженностью 7.4 км, в том числе, -на первую очередь -3,0 км |
| 10 | Организация автобусной линии | 2020 2012 | Организация автобусной линии общей протяженностью 17,4 км, из них в границах городского округа 16,6 км; в том числе, -на первую очередь – 15,7 км. |
| 11 | Строительство 2-х развязок движения в одном уровне | 2020 2012 | Строительство 2-х саморегулируемых кольцевых развязок движения в одном уровне на пересечениях: -ул.Южной с автодорожным подъездом к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск - въездной узел; -ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади(первая очередь). |
| 12 | Строительство 2-х мостовых переходов через водные преграды | 2020 2012 | Строительство 2-х мостовых переходов через водные преграды: с щириной проезжей части 8,0 м: - мостовой переход через р.Белый Урюм в створе ул. Погадаева - мостовой переход через р.Арчикой в створе продолжения автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» (первая очередь). |
| 13 | Реконструкция мостового перехода через р. Арчикой | 2020 | Реконструкция мостового перехода через р. Арчикой, расположенного в западной части поселка с доведением проезжей части до 8,0 м (в настоящее время ширина моста 4,0 м). |
| 14 | Создание системы основных направлений пешеходного движения | 2020 | Создание системы основных направлений пешеходного движения |
| 15 | Строительство комплексов боксовых гаражей | 2020 2012 | Строительство 2-х комплексов боксовых гаражей на 120 и 20 машиномест, в том числе, -на первую очередь – комплекс боксовых гаражей на 120 машмест.. |
| 16 | Строительство одноэтажных манежных гаражей | 2020 2012 | Строительство одноэтажных манежных гаражей: 2 гаража по 30 машмест и гараж на 70 машмест, в том числе, -на первую очередь – одноэтажный манежный гараж на 30 машмест |
| 17 | Строительство автостоянок временного хранения | 2020 2012 | Строительство автостоянок временного хранения на 360 машмест, в том числе, -на первую очередь –на 290 машмест |
| 18 | Строительство станции технического обслуживания | 2012 | Строительство станции технического на 7 постов для обслуживания автомобилей (первая очередь) |

## 3.6 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельный Кодекс РФ (глава XV) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации п.г.т. Аксеново-Зиловское относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах населенного пункта.

На территории п.г.т. Аксеново-Зиловское расположен парк около здания железнодорожного вокзала, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха населения. В настоящее время на территориях жилых микрорайонов отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория поселка имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

Проектом предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

Таблица 34. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории п.г.т. Аксеново-Зиловское объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселка

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий и зоны отдыха |
| 1.1. 1.2 1.3 1.4 | Зона для культурно-массовых мероприятий в парке около существующего клуба - оборудование специальной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий - благоустройство и устройство центрального парка Зона для культурно-массовых мероприятий в микрорайоне Березка - оборудование специальных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий. Устройство бульваров по ул. Садовая, Железнодорожная и Южная Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2010-2015 гг. 2010-2015 гг. 2012-2020 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Администрация СП |

## 3.7 Предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов

Согласно п. 18 ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 18.10.2007 N 230-ФЗ) к полномочиям администрации посёлка относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 или 0,3 тонны в год в год на жителя.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 40 % от их расчетного количества.

Южная планировочная площадка

В соответствии с расчетами количество ТБО, подлежащее утилизации, ориентировочно составит 2025,0 м3 или 405,0 тонн в год на первую очередь, и 2063,0 м3 или 412,0 тонны в год на проектный срок.

Северная планировочная площадка

В соответствии с расчетами количество ТБО, подлежащее утилизации, ориентировочно составит на 464,0 м3 или 93,0 тонны в год на первую очередь и 581,0 м3 или 116,0 тонны в год на проектный срок.

Для утилизации ТБО от пгт. Аксеново-Зиловское настоящим проектом предлагается строительство усовершенствованного полигона ТБО на месте несанкционированной свалки, расположенной западнее микрорайона «Березка». При строительстве полигона необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемого ложа.

Общее количество ТБО от пгт Аксеново-Зиловское составит на проектный срок 528,0 тонн в год. В соответствии с табл. 12 СНиП 2.07.01-89* размер земельного участка на 1000 тонн твердых отходов в год принимается равным 0,03 га. Если принять проектный срок эксплуатации полигона – 20 лет, то ориентировочная площадь полигона составит 0,3 га.

Разработку проекта на строительство полигона ТБО рекомендуется поручить специализированной организации. Все существующие несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

Рядом с полигоном необходимо выделить площадку под строительство комплекса для термического уничтожения отходов (биологических и других опасных отходов).

Вся планируемая территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Предлагается контейнерный способ сбора ТБО. Для полного охвата планируемой территории контейнерной системой сбора ТБО потребуется установка 27-и контейнеров на южной планировочной площадке и 8-и контейнеров на северной планировочной площадке (необходимое количество контейнеров определялось по формуле исходя из расчетно-суточного накопления отходов).

В задачи санитарной очистки также входит уборка городских территорий и вывоз ЖБО от не канализованной застройки.

Для вывоза расчётного объёма ТБО, ЖБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в том числе и средств малой механизации.

## 3.8 Предложения по обеспечению территории посёлка местами захоронения

Согласно п. 22. ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 18.10.2007 N 230-ФЗ) к полномочиям администрации посёлка относится содержание мест захоронения.

Проектом предлагается выделение дополнительной территории, в размере 0,6 га, западнее микрорайона «Березка» и устройство автодорог с твердым покрытием с автобусным сообщением до мест захоронений.

Таблица 35. Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Существующая емкость, га | Ед. изм. | Нормативв | Емкость расчетная,га | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 2,3 | га, на 1000 чел. | 0,24 (СНиП) | 2,9 | 100% |

Таблица 36. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории действующих кладбищ | 2010-2012 гг. | Администрация ГП |
| 1.2. | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | 2010-2012 гг. | Администрация ГП |

## 3.9 Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания и отдыха населения проектным решением генерального плана предусматривается (вместе с прилегающими к поселковой черте территориями):

- организация, строгий учёт и соблюдение границ и режимов зон с особыми условиями использования территорий;

- реконструкция системы водоснабжения и канализования поселения (подробнее см. раздел «Водоснабжение и канализация»);

- прекращение сброса загрязнённых стоков в водные объекты и на рельеф (2 участка);

- защита кварталов посёлка от подтопления и затопления (подробнее см. раздел «Инженерная защита территории от опасных природных процессов»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора (на общей площади 2,1 га);

- рекультивация песчаного карьера на юго-западе левобережной части поселения (0,9 га);

- рекультивация нарушенных территорий (общей площадью 6,5 га);

- расчистка загрязнённых и захламлённых русел рек и ручьёв, оздоровление загрязнённых территорий (16 участков общей площадью 57,5 га, из них площадь полей фильтрации составляет около 50 га, остальные 15 участков – около 7,5 га);

- закрытие поселкового кладбища для захоронений с организацией нового кладбища на хорошо дренируемом прибровочном участке коренного склона западнее-северо-западнее левобережной части посёлка (СЗЗ на проектный срок – 100 м);

- формирование единой системы озеленённых территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения (парки, скверы, бульвары, озеленение участков больницы, детских садов и школ, защитные и водоохранные насаждения);

- перебазирование склада ГСМ и пожарного депо с существующих площадок вглубь прирельсовой производственно-коммунальной зоны для обеспечения требуемых санитарно-защитных зон (соответственно 100 и 50 м);

- организация централизованного угольного склада на базе восточной площадки (с переносом мощностей западной площадки) с организацией закрытого склада с мерами по подавлению пыления в процессе погрузки-перегрузки угля и очистки вентиляционных выбросов, что позволит сократить размер санитарно-защитной зоны с 300 до 50-100 м (по расчёту);

- перебазирование объектов леспромхоза с площадки в юго-западной части поселения на площадку в северо-восточной производственно-коммунальной зоне;

- ликвидация свиноводческого хозяйства в юго-западной части поселения;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов (в том числе размещаемых на юго-западе СТО – 100 м и АЗС – 100 м);

- защита существующих и проектируемых жилых домов от негативных воздействий РЭС (СЗЗ 100 м) путём строительства специального защитного экрана общей протяженностью 162 м (сокращение СЗЗ до границ жилой застройки);

- защита населения южной части посёлка от железнодорожного шума (потребуется строительство шумозащитных экранов вдоль железной дороги и станции на 6 участках общей протяжённостью 2700 м);

- разработка единой расчетной и окончательно установленной санитарно-защитной зоны с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств для прирельсовой производственно-коммунальной зоны и северо-восточной производственно-коммунальной зоны в соответствии с рекомендациями п. 2.4 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

# 4. Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.09.2010 г.) | Первая очередь строительства (2012 г.) | Планируемый срок (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территории |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта, в том числе: | га | 501,2 | 520,2 | 630,2 |
|  | Жилая зона, в том числе: | - « - | 204,4 | 222,1 | 258,5 |
|  | -жилая существующая | - « - | - | 195,5 | 202,1 |
|  | -жилая блокированная застройка | - « - | - | 21,5 | 51,32 |
|  | -жилая коттеджная застройка | - « - | - | 0,9 | 0,9 |
|  | -жилая трехэтажная застройка | - « - | - | 4,2 | 4,2 |
|  | Территории садоводческих товариществ | - « - | - | - | 29 |
|  | Общественно-деловая зона | - « - | 10,7 | 10,8 | 13 |
|  | Инженерно-транспортная инфраструктура | - « - | 101,1 | 105,8 | 130,5 |
|  | Производственная зона | - « - | 5,9 | 6,2 | 9,3 |
|  | Зона рекреации | - « - | 0,5 | 2,1 | 3,7 |
|  | Прочие |  | 178,6 | 173,2 | 186,1 |
| II | Население, всего | чел. | 4008 | 4100 | 4450 |
| 2.1 | В том числе переселяемое из ветхого и аварийного жилья | - « - | - | 815 | - |
| III | Жилищный фонд, всего | кв.м об. пл. | 103 620,9 | 103 621 | 113 640,8 |
| 3.1 | в том числе убыль жилого фонда | - « - | - | 16950,0 | - |
| 3.2 | Новое жилищное строительство, в том числе: | - « - | - | 16950,0 | 26969,9 |
|  | Деревянные одно- двухэтажные | - « - | 80857,1 | 74105,5 | 84125,0 |
|  | Каменные одноэтажные | - « - | 5292,1 | 5292,1 | 5292,1 |
|  | Каменные двухэтажные | - « - | 4088,5 | 3806,5 | 3806,5 |
|  | Каменные трехэтажные | - « - | 5176,5 | 12210,5 | 12210,5 |
|  | Каменные пятиэтажные | - « - | 8206,7 | 8206,7 | 8206,8 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 25,3 | 25,3 | 25,5 |
| IV | Учреждения социальной инфраструктуры |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | объектов | 2 | 1 | 1 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 120 | 220 |
| 4.3 | Спортивные сооружения (ФОК) | объектов | - | 1 | 1 |
| 4.4 | Школа искусств | объектов | - | 1 | 1 |
| 4.5 | ПТУ (технический колледж) | объектов | - | 1 | 1 |
| V | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Кафе | мест | 8 | 28 | 28 |
| 5.2 | Гостиница | объектов | - | 1 | 1 |
| 5.3 | Предприятия розничной торговли | кв. м торг. пл. | 928 | 1028 | 1250 |
| 5.4 | Мини-рынок (20-25 мест) | объект | - | 1 | 1 |
| 5.5 | КБО | объект | - | 1 | 1 |
| VI | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность магистральной железной дороги | км двойного пути | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 6.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | -электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | - автобус | км | 2,8 | 15,7 | 16,6 |
| 6.3. | Протяженность поселковых улиц в том числе: | км | 42.3 | 32,0 | 36,6 |
|  | -основных поселковых улиц | км |  | 16,4 (в том числе, 15,7- с а/б покрытием) | 16,6 |
|  | -второстепенных поселковых улиц | км |  | 15,6 (в том. числе, 4,7 – с а/б покрытием) | 20,0 |
| 6.4. | Плотность сети поселковых улиц | км/км2 | 15,1 | 7,9 | 9,1 |
| 6.5 | Уровень автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями | авт. на 1000 жит. | 248 | 280 | 320 |
| 6.6 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей постоянного хранения; в том числе, | маш. мест | 920 | 1160 | 1420 |
|  | - для владельцев, проживающих в многоквартирной застройке | маш. мест | - | 275 | 305 |
| 6.7 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей временного хранения | маш. мест | - | 290 | 360 |
| VII | Инженерная инфраструктура |
|  | Южная планировочная площадка |
|  | Источник водоснабжения | Подземные воды |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водопотребления | м3/сут | 440,0 (по всему пгт) | 393,0 | 737,0 |
|  | Ориентировочная протяженность сетей водопровода | км | 15,3 (по всему пгт) | 1,8 (новое строительство1-я очередь мкр. «Школьный) | 13,2 (новое строительство) |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водоотведения | м3/сут | Нет данных | 233,0 | 638,0 |
|  | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 300,0 | 700,0 |
|  | КНС | шт | - | 1 | 3 |
|  | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов нового строительства | км | - | 2,6 (1-я очередь мкр. «Школьный) | 14,0 |
|  | Ориентировочная протяженность напорных коллекторов нового строительства | км | - | 0,05 (в две нитки) | 1,7 (в две нитки) |
| 7.3 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | 425* | 405 | 412 |
|  | Объем ЖБО от не канализованной застройки | м3/год | 7090* | 6052 | 2754 |
|  | Северная планировочная площадка |
| 7.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Источник водоснабжения | Подземные воды |
|  | Общий объем водопотребления | м3/сут | 440,0 (по всему пгт) | 121,0 | 220,0 |
|  | Ориентировочная протяженность сетей водопровода | км | 15,3 (по всему пгт) | 2,0 (новое строительство) | 4,0 (новое строительство) |
| 7.5 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водоотведения | м3/сут | Нет данных | 98,0 | 195,0 |
|  | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | - | 300,0 |
|  | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов нового строительства | км | - | 0,8 | 5,2 |
| 7.6 | Утилизация ТБО и ЖБО |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | 67* | 93 | 116 |
|  | Объем ЖБО от не канализованной застройки | м3/год | 1116* | 890 | 498 |
| 7.7 | Электроснабже-ние |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение Расчётная нагрузка потребителей | кВА | 2260 | 658 | 3435 |
| 7.8 | Теплоснабжение | Гкал/час | 1,58 | 658 | 13,59 |
| 7.9 | Связь |  |  |  |  |
|  | Телефонизация Количество телефонных номеров | шт. | 658 | 875 | 1300 |
| VIII | Инженерная защита территории |
|  | Организация и очистка поверхностного стока |
| 8.1 | Строительство ливневых коллекторов открытых | км | - | 1,0 | 14,8 |
| 8.2 | Строительство ливневых коллекторов закрытых | км | - | 3,0 | 2,0 |
| 8.3 | Строительство напорных ливневых коллекторов | км | - | 0,2 | 1,6 |
| 8.4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | шт | - | 2 | 6 |
| 8.5 | Строительство насосных станций | шт | - | - | 1 |
| 8.6 | Строительство распределительных колодцев | шт | - | 2 | 8 |
| 8.7 | Реконструкция ливнесточных каналов | км | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| 8.8 | Строительство водосбросного канала | км | - | - | 1,8 |
| 8.9 | Строительство сопрягающих гидротехнических сооружений | шт | - | 2 | 1 |
| 8.10 | Строительство нагорного канала | км | - | 0,4 | 1,2 |
|  | Защита от затопления |
| 8.11 | Строительство дамб обвалования | км | - | - | 7,6 |
| 8.12 | III. Понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |  |
| 8.13 | Строительство дренажных коллекторов | км | - | - | 2,0 |
|  | Берегоукрепление |
| 8.14 | Строительство берегоукрепи-тельных сооружений | км | - | - | 0,4 |
|  | Благоустройство оврагов, регулирование русел внутригородских водотоков |
| 8.15 | Благоустройство (уполаживание, озеленение) склонов оврагов | га | - | 0,7 | 0,2 |
| 8.16 | Регулирование русла ручья | км |  | 0,4 | 0,6 |
| IX | Ритуальные услуги |
| 9.1 | Кладбища | га | 2,3 | 2,3 | 2,9 |

Примечание:

1.- в современном состоянии общая протяженность поселковых улиц включает все улицы, проезды, подъезды:

2 - в проектном решении приведены показатели с учетом принятой структуры улично-дорожной сети с выделением основных и второстепенных поселковых улиц (без учета проездов, подъездов).

*Ввиду отсутствия точных данных по существующим объемам утилизации ТБО и ЖБО, численные показатели приняты ориентировочно, исходя из нормативных показателей.