ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Государственный заказчик:

Министерство территориального развития

Забайкальского края

Государственный контракт:

№ 412  от 06.12.2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

посёлка городского типа Аксёново-Зиловское

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края, совмещенный с проектом планировки микрорайона для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1

МОСКВА 2011

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР»

Государственный заказчик:

Министерство территориального развития

Забайкальского края

Государственный контракт:

№ 412  от 06.12.2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

посёлка городского типа Аксёново-Зиловское

муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края, совмещенный с проектом планировки микрорайона для переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда

Положения о территориальном планировании

Пояснительная записка

Том 1

Первый заместитель

генерального директора	            	                   		     С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству

и проектным работам 	                                                                   И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта	            	                  	     	      В.И. Алехин

Содержание

Введение	5

1. Цели и задачи территориального планирования	7

2. Зоны с особыми условиями использования территории как результат комплексной оценки территории района	9

3. Основные мероприятия по территориальному планированию	10

3.1 Предложения по административно-территориальному устройству территории посёлка	12

3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории посёлка	13

3.3 Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения	15

3.4 Предложения по развитию и размещению в границах посёлка объектов инженерной инфраструктуры	18

3.5 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры	24

3.6 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения территории	34

3.7 Предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов	36

3.8 Предложения по обеспечению территории посёлка местами захоронения	38

3.9 Мероприятия по инженерной защите от опасных природных процессов	39

3.10 Предложения по охране природы и рациональному природопользованию	41

4. Основные технико-экономические показатели	43

Состав проекта

| № | Наименование материалов | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 1 | Несекретно |
| Приложения. Графические материалы |
| 2 | Проектный план (основной чертеж). Лист ГП 1 | Несекретно |
| 3 | Схема размещения и развития инженерной инфраструктуры. Лист ГП 2 | Несекретно |
| 4 | Схема развития транспортной инфраструктуры. Лист ГП 3 | Несекретно |
| Обосновывающая часть |
| 5 | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 2 | Несекретно |
| 6 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пояснительная записка, том 3 | Несекретно |
| Приложения. Графические материалы |
| 7 | Схема современного использования территории (опорный план). Лист ГП 4 | Несекретно |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. Лист ГП 5 | Несекретно |
| 9 | Схема планировочных ограничений, зон с особыми условиями использования территории. Комплексная оценка территории. Лист ГП 6 | Несекретно |
| 10 | Схема охраны окружающей среды. Лист ГП 7 | Несекретно |
| 11 | Схема инженерной защиты территории от опасных природных процессов. Лист ГП 8 | Несекретно |
| 12 | Схема инженерно-геологического районирования. Лист ГП 9 | Несекретно |

Введение

Проект генерального плана поселка городского типа Аксеново-Зиловское совмещенного с проектом планировки разработан во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина по итогам посещения пгт. Аксёново-Зиловское муниципального района «Чернышевский район»  Забайкальского края 30 августа 2010 года (Поручение Правительства РФ от 2 сентября 2010 года № ВП-П16-6059).  Основа поручения – переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали, в том числе значительная часть жителей пгт. Аксёново-Зиловское.

Проект генерального плана поселка городского типа Аксеново-Зиловское Чернышевского района подготовлен на основании Государственного контракта № 412 от 06.12.2010 г. с министерством территориального развития Забайкальского края и в соответствии с Градостроительным кодексом  РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, законом «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» от 29.12.2008 г. № 113-ЗЗК и Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Обосновывающая часть и графические решения Проекта разработаны на основании полученных исходных данных из Чернышевского района и Забайкальского края в целом. Территория и границы Проекта соответствуют  согласованной Концепции генерального плана.

Транспортные решения и инженерно-техническое обеспечение Проекта разработаны с учетом улучшения системы обслуживания транспортными и бытовыми услугами населения всего поселка.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории посёлка, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территории населенного пункта с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития посёлка, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта.

Генеральный план посёлка включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры.

Мероприятия по планировочным площадкам «микрорайон Школьный» и «микрорайон Берёзка», утвержденного Протоколом совещания по рассмотрению «Проекта планировки жилого микрорайона поселка городского типа Аксёново-Зиловское Чернышевского муниципального района Забайкальского края» (разработчик ОАО «Гипрогор», г. Москва), являются первоочередными для настоящего Генерального плана.

1. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование пгт. Аксеново-Зиловское направлено на определение функционального назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития транспортно-инженерной и социально инфраструктуры, обеспечения сбалансированного учета интересов населения, сельских поселений и района.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- рационального использования земель и их охраны;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышения эффективности управления развитием территории района;

- обеспечения устойчивого развития территории;

- установления границ незастроенных земельных участков;

- перспективной стратегии развития пгт. Аксеново-Зиловское в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий;

- обеспечения учета интересов всех уровней – федерального, регионального, муниципального и частного.

Наиболее общими принципами территориального планирования рассматриваются:

- выбор приоритетов территориального развития пгт. Аксеново-Зиловское на основе комплексной оценки территории, оценки градостроительных ограничений в ее развитии;

- приоритет внимания к вопросам состояния среды обитания;

- поддержка главных общественных интересов в большей степени, чем интересов отдельных лиц или групп населения;

- учет перспективных стратегических соображений при определении краткосрочных действий.

Сложившиеся территориальные различия в освоенности и заселенности пгт. Аксеново-Зиловское, в развитости инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры в существенной мере определяют перспективы пространственного развития проектируемой территории.

К основным задачам территориального планирования пгт. Аксеново-Зиловское относятся:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры района с учетом интересов Российской Федерации, Забайкальского края и Чернышевского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда пгт. Аксеново-Зиловское;

- улучшение качества жизни населения;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории;

- санитарная очистка территории.

2. Зоны с особыми условиями использования территории как результат комплексной оценки территории района

Комплексная оценка территории позволила выделить зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования занимают значительную часть территории района. К ним отнесены:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Зоны ограничений по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям;

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны воздействия природных и техногенных факторов на строительство.

В границах этих зон вводятся соответствующие режимы и регламенты, полностью запрещающие, либо ограничивающие градостроительную деятельность. Законами РФ определены порядки утверждения границ и режимов использования каждого вида зон с особыми условиями использования территорий.

3. Основные мероприятия по территориальному планированию

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления посёлка. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1.2 тома 2 «Анализ состояния территории посёлка, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем генерального плана посёлка тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации посёлка относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по градостроительному зонированию территории посёлка.

- Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

2.1 предложения по обеспечению территории посёлка объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- водоснабжения и водоотведения населения;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

2.2 предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

2.3 предложения по обеспечению территории посёлка объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

2.4 предложения по обеспечению территории посёлка  объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2.5 предложения по обеспечению территории посёлка объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

2.6 предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

2.7 предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов и  кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

2.8 предложения по обеспечению территории посёлка  местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения приводятся в разделе 3:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Описания предложений по территориальному планированию соответствуют их представлению на Схемах с отображением планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

## 3.1 Предложения по административно-территориальному устройству территории посёлка

Статус поселка городского типа Аксеново-Зиловское установлен «Реестром Административно-территориальных единиц и населенных пунктов Забайкальского края» от 2010 года. Границы п.г.т. Аксеново-Зиловское в настоящий момент не утверждены. Генеральным планом планируется установление границ населенного пункта.

Таблица 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства территории сельского поселения

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление границ п.г.т. Аксеново-Зиловское: подготовка проекта границ населенного пункта; утверждение проекта границ населенного пункта. | Первая очередь | Администрация ГП |

После утверждения генерального плана, администрации п.г.т. Аксёново-Зиловское необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и в установленном порядке получить согласования.

## 3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории посёлка

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Следующей стадией градостроительного проектирования является составление «Правил землепользования и застройки» (ПЗЗ). ПЗЗ разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрадК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрадК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

В настоящее время в стадии утверждения находится "Проект планировки жилого микрорайона поселка городского типа Аксёново-Зиловское", выполненный ОАО «Гипрогор»  в 2010-11 гг. Проект планировки территории выполнен в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, красных линий, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. В целях установления границ участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимо выполнение проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков границах утвержденного проекта планировки территории (мкр. Школьный и мкр. Березка).

Таблица 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории п.г.т. Аксеново-Зиловское

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правил землепользования и застройки п.г.т. Аксёново-Зиловское. | Первая очередь | Администрация ГП |
| 2. | Подготовка проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков границах утвержденного проекта планировки территории | Первая очередь |  |

Генеральный план городского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения документов территориального планирования вышестоящего уровня (схем территориального планирования Российской федерации, Забайкальского края, Чернышевского муниципального района), а также истечения расчетного срока.

## 3.3 Предложения по размещению на территории посёлка объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения

В данном разделе представлены проектные предложения по жилой и производственной инфраструктуре; обеспечению территории посёлка объектами социального, бытового, культурного обслуживания; по размещению объектов культуры, рекреации..

Предложения по развитию системы образования и системы здравоохранения в поселке «Аксёново-Зиловское»:

- Капитальный ремонт МУО основной общеобразовательной школы №72 пгт. Аксёново-Зиловское;

- Капитальный ремонт МУО средней общеобразовательной школы №70 пгт. Аксёново-Зиловское;

- Строительство двух дошкольных образовательных учреждений в микрорайоне «Школьный» (Южная площадка) на 120 мест и в центральной части поселка на 100 мест;

- Организация в здании МОУ СОШ №72 «Детской школы искусств и детского клуба» с различными образовательными кружками и секциями;

- Создание в пгт. Аксёново-Зиловское среднего специального образовательного учреждения (ПТУ рабочих специальностей для деревопереработки, охотхозяйств, транспорта)

- Капитальный ремонт узловой больницы пгт. Аксёново-Зиловское, с организацией детского поликлинического отделения, в составе существующей ЦРБ.

Предложения по развитию культуры и спорта в посёлке

- Строительство ФОКа с бассейном;

- Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов культуры;

- Укрепление материально технической базы учреждений культуры (приобретение современной библиотечной техники);

- Развитие библиотечно-информационной деятельности;

- Пополнение и обновление фондов библиотек;

- Повышение квалификации, обучение и подготовка кадров.

Предложения по развитию предприятий малого и среднего бизнеса:

- организация новых предприятий промышленности, используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов на территории поселения.

- создание условий для привлечения инвесторов;

- дальнейшая переработка и заготовка леса;

- в связи с перспективным увеличением жилищного строительства, возможно расширение производственных мощностей деревопереработки. Проектом предлагается дополнительный участок территории (4,1га) для этих целей;

- геологическая разведка наличия запасов золота на территории поселения, организация его добычи и переработки;

- развитие придорожного сервиса;

- закупка нового оборудования для базы заготовки и переработки леса, совершенствование технологии переработки, создание новых рабочих мест;

- приобретение нового оборудования для кондитерского цеха;

- стимулирование развития малого предпринимательства в поселении, заполнение пустующих ниш в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению, таких как ремонт жилья, ремонт бытовой и оргтехники, торговля и общественное питание;

- при открытии новых предприятий, создание новых рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения.

Предложения по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания в городском поселении «Аксёново-Зиловское»:

- Организация мини-рынка на 20-25 мест для организации торговли товарами местного производства – сельхозпродукцией, дарами леса, изделиями народных промыслов

- Строительство кафе на 20 мест;

- Увеличение торговых площадей до 1250 м2 ;

- Строительство гостиницы (мотеля).

Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры приведён в таблице 3.

Таблица 3. Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

| № | Наименование | Сроки реализации, годы | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная инфраструктура |
| 1 | Улучшение качества жизни населения | 2011-2012 гг. | Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, с предоставлением им нового жилья в пгт. Аксёново-Зиловское, всего 815 человек | В том числе 327 человек на южной площадке |
| 2 | Строительство нового жилищного фонда | 2011-2012 гг. | Проектом предлагается 2 типа жилой застройки: Застройка блокированная с участками - 4712,9м2 Застройка трехэтажная секционная -7034,0 м2 | Величина участка блокированной застройке– 8 соток |
|  |  | 2012-2025 гг. | Проектом предлагается 3 типа жилой застройки: Застройка блокированная с участками – 19359,9м2 Застройка коттеджная – 576,0 м2 Застройка трехэтажная секционная -7034,0 м2 | Величина участка блокированной застройке– 8-10 соток, коттеджной – 10-15 соток |
| 3 | Оздоровление населения, охрана детства и материнства | 2011-2012 | Капитальный ремонт узловой больницы пгт. Аксёново-Зиловское, с организацией детского поликлинического отделения | В составе существующей ЦРБ |
| 4 | Оздоровление населения и воспитание здорового образа жизни у школьников | 2011-2012 гг. | Строительство ФОКа - обеспечение социального минимума установленного конституцией РФ по учреждениям социального блока – медицинское обслуживание и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта |  |
| 5 | Обеспечение социального минимума установленного конституцией РФ по учреждениям социального блока - культурно-образовательная сфера. | 2011-2012 гг. | Строительство детского сада на 120 мест. |  |
|  |  | 2011-2025 гг. | Строительство детского сада на 100 мест Организация «Детской школы искусств и детского клуба» | В здании существующей школы №72 |
|  |  | 2011-2012 гг. | Строительство ПТУ (технического колледжа) |  |
| 6 | Улучшение качества среды проживания | 2011-2012 гг. | Строительство кафе на 20 мест, организация мини-рынка для местного населения |  |
| 7 | Организация придорожного сервиса | 2011-2012 гг. | Реконструкция существующего здания и перепрофилирования его в гостиницу на 20 мест |  |

## 3.4 Предложения по развитию и размещению в границах посёлка объектов инженерной инфраструктуры

Согласно п. 4 и п. 21 ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 08.11.2007 N 257-ФЗ) непосредственно к полномочиям администрации посёлка относятся предложения по обеспечению территории посёлка объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Планируемые в таблице 4 мероприятия касаются социально-значимых вопросов: сферы энерго- и водоснабжения.

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры поселка Аксёново-Зиловское

| № | Наименование | Срок реализации годы | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1. | Реконструкция ПС | 2012-2025 | Проведение реконструкции здания ПС 110/10 кВ, принадлежащей «Читаэнерго» с модернизацией оборудования |  |
| 2. | Электроснабжение мкр «Березка» | 2011-2012 | Предусмотреть питание потребителей мкр. «Березка» от ПС 110/10 кВ, принадлежащей «Читаэнерго» |  |
| 3. | Реконструкция РП, ТП | 2012-2025 | Провести реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и усиление питающих кабельных линий к ним |  |
| 4. | Перекладка кабельных линий | 2012-2025 | Провести перекладку кабельных линий электропередачи отработавших ресурс, с увеличением пропускной способности |  |
| 5. | Строительство КТП | 2011-2012 | Строительство новой комплектной подстанции (КТП), мощностью 2х630 кВА для электроснабжения новой застройки мкр. «Школьный» |  |
| 6. | Прокладка ВЛ 10 кВ | 2011-2012 | Предусмотреть прокладку воздушной линии 10 кВ от ТПС «Зилово» ячейка №19 до проектируемой КТП |  |
| 7. | Прокладка кабельных линий | 2011-2012 | Прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС до новых, а при необходимости и до существующих ТП |  |
| 8. | Строительство ТП 10/0,4 кВ | 2011-2012 | Строительство в местах сосредоточения нагрузки расчетного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 400-630 кВА |  |
| 9. | Проложить питающие кабельные линии 10 кВ | 2011-2012 | Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ и РП-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ, а также сетей 0,4 кВ по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надежности электроприемников |  |
| 10. | Предусмотреть резерв РП и питающих кабельных линий | 2012-2025 | Новые и реконструируемые РП и питающие кабельные линии должны учитывать использование их на перспективную расчетную нагрузку |  |
| 11. | Подключение новых потребителей к существующим ТП | 2012-2025 | Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков планируется обеспечить от действующих ТП, возможно после проведения их реконструкции |  |
| 12. | Установка приборов учета | 2011-2012 | Предусмотреть установку приборов общего учета во ВРУ-0,4 кВ домов и квартир класса точности не ниже 2 и пломбами государственной поверки давностью не более 12 месяцев, зарегистрированных в Чернышевск -Забайкальской дирекции по энергообеспечению Забайкальской железной дороги |  |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реконструкция котельных | 2012-2025 | Реконструкция с модернизацией котельного оборудования существующих отопительных котельных |  |
| 2. |  | 2011-2012 | Строительство котельной в проектной зоне «Школьный» на 8 Гкал/час |  |
| 3. | Строительство тепловых сетей | 2011-2012 | Строительство тепловых сетей для мкр. «Школьный» протяженностью 2736 п. м. |  |
| 4. | Установка ИТП | 2011-2012 | Установка ИТП в технических подпольях жилых и общественных зданий |  |
| 5. | Демонтаж котельной | 2011-2012 | Демонтаж котельного оборудования бани |  |
| 6. | Строительство котельной | 2012-2025 | Строительство котельной в проектной зоне «Березка» мощностью 4,0 Гкал/час |  |
| Газоснабжение |
| 1. | Сооружение ГРУ | 2011-2012 | Предусмотреть сооружение ГГРУ для существующих 3-х этажного здания и двух 2-х этажных зданий по ул. Энергетиков |  |
| 2. | Сооружение ГРУ | 2012-2025 | Предусмотреть сооружение ГРУ для планируемых 3-х этажных жилых домов мкр. «Школьный» |  |
| 3. | Сооружение ГРУ | 2012-2025 | Предусмотреть сооружение ГРУ для двух 5-ти этажных зданий мкр. «Березка» |  |
| Средства связи |
| 1. | Расширение АТС | 2012-2025 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС МКР «Школьный» на 150 номеров |  |
| 2. | Расширение АТС | 2012-2025 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС мкр. «Березка» на 200 номеров |  |
| 3. | Расширение АТС | 2011-2012 | Увеличение номерной ёмкости существующей АТС мкр. «Березка» на 100 номеров |  |
| 4. | Вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи | 2012-2025 | Вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев |  |
| 5. | Доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы | 2012-2025 | При необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы |  |
| 6. | Построить новую канализацию | 2012-2025 | От существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ |  |
| 7. | Проложить кабели связи | 2011-2012 | Проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации |  |
| 8. | Создать единую систему связи | 2012-2025 | Создать единую систему связи, с техническим перевооружением действующей автоматической телефонной станции (АТС). Внедрение современного электронного оборудования (Si-2000, Elta, Элком и др.). В дальнейшем строительство новых электронно-цифровых стаций (ЭАТС), для удовлетворения населения пгт. Аксёново-Зиловское в телефонной связи и различных информационных услугах, включая доступ в Интернет |  |
| Водоснабжение |
| Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения | 2011-2025 | Проведение полной комплексной инвентаризации водопроводных сетей Реконструкция водозаборов. Включение в работу резервных скважин в районе котельной подогрева 2/7. Оборудование водозаборов локальными станциями обезжелезивания и установками по обеззараживанию воды Реконструкция участков ветхих сетей водопровода Восстановление нагорного резервуара водопровода «Арчикойские ключи» с целью регулирования подачи воды |  |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно 13,2 км, в том числе первая очередь 1,8 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 3 | Строительство насосной станции подкачки | 2012-2025 |  |  |
| Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения | 2011-2025 | Проведение полной комплексной инвентаризации водопроводных сетей Оборудование водозабора локальной станцией обезжелезивания и установкой по обеззараживанию воды Восстановление заброшенной скважины или бурение новой скважины на водозаборе Реконструкция участков ветхих сетей водопровода |  |
| 5 | Строительство новых водопроводных сетей | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно 4,0 км, в том числе первая очередь 2,0 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
|  | Водоотведение |
|  | Южная планировочная площадка (центральная часть поселка и мкр. «Школьный») |
| 1 | Строительство очистных сооружений канализации в створе ул. Восточная | 2011-2025 | Ориентировочная производительность очистных сооружений – 700 м3/сут., в том числе на первую очередь – 300 м3/сут | Предлагается строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления |
| 2 | Строительство КНС | 2011-2025 | 3 шт. (1 шт. на первую очередь) |  |
| 3 | Прокладка самотечных коллекторов | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 14,0 км, в том числе первая очередь 2,6 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 4 | Прокладка напорных коллекторов в две нитки | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 1,7 км, в том числе первая очередь 0,05 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 5 | Оборудование индивидуального не канализованного жилья водонепроницаемыми выгребами. Приобретение специализированного ассенизационного транспорта | 2011-2025 |  | Строительство водонепроницаемых выгребов значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод. |
|  | Северная планировочная площадка (мкр. «Березка» и прилегающая территория) |
| 6 | Строительство очистных сооружений канализации на резервных промышленных территориях | 2012-2025 | Ориентировочная производительность очистных сооружений – 300 м3/сут. | Предлагается строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления |
| 7 | Рекультивация полей фильтрации | 2012-2025 |  |  |
| 8 | Прокладка самотечных коллекторов | 2011-2025 | Общая протяженность ориентировочно – 5,2 км, в том числе первая очередь 0,8 км | Рекомендуется применять пластмассовые трубы |
| 9 | Оборудование индивидуального не канализованного жилья водонепроницаемыми выгребами. Приобретение специализированного ассенизационного транспорта | 2011-2025 |  | Строительство водонепроницаемых выгребов значительно улучшит санитарное состояние населенного пункта и предотвратит загрязнение грунтовых вод. |
|  | Утилизация ТБО |
| 1 | Совершенствование системы утилизации ТБО | 2011-2025 | Строительство полигона ТБО ориентировочной площадью 0,3 га на месте несанкционированной свалки | Площадка для строительства полигона ТБО западнее микрорайона «Березка» |
| 2 | Совершенствование системы сбора ТБО | 2011-2025 | Оборудование специальных площадок для размещения контейнеров. Приобретение современных контейнеров для отходов - потребуется установка 27-и контейнеров на южной планировочной площадке и 8-и контейнеров на северной планировочной площадке | Для полного охвата пгт. Аксеново-Зиловское контейнерной системой сбора ТБО |

## 3.5 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами транспортной инфраструктуры

Основной целью настоящего раздела является формирование транспортной инфраструктуры поселка городского типа, взаимоувязанной с внешними транспортными коммуникациями и автодорогами местной сети, с учетом развития его планировочной структуры при обеспечении устойчивого функционирования его территории.

При разработке проектных предложений  по развитию транспортной инфраструктуры поселка Аксеново-Зиловское были поставлены следующие задачи:

- учет положения территории поселка в планировочной структуре Чернышевского района Забайкальского края;

- повышение структурной связанности  территории поселка; надежности и устойчивости транспортной сети; скорости и безопасности движения;

- повышение уровня и качества транспортного обслуживания населения поселка;

- развитие линий пассажирского транспорта для улучшения транспортного обслуживания территории поселка с обеспечением нормативной пешеходной доступности до линий общественного транспорта.

Внешний транспорт

Для осуществления качественной транспортной связи поселка с автомобильной дорогой федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Невер -Свободный – Архара – Биробиджан - Хабаровск и выхода в сеть внешних транспортных коммуникаций проектом предлагается реконструкция  автодорожного подъезда к поселку с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам III технической категории (проезжая часть - 7,0 м).

В проекте предлагается организация транспортного пересечения автодорожного подъезда с магистральной железной  дорогой в разных уровнях.

Организация пересечения в разных уровнях обусловлена возрастающей интенсивностью движения по железнодорожным путям, использованием путепровода для организации внутренних транспортных связей поселка с учетом требований безопасности движения.

Проектом также намечается реконструкция автодорог местного значения Зилово - Зудыра и Зилово - Арчикой протяженностью 20,0 км и 4,1 км соответственно с  устройством асфальтобетонного покрытия по нормам IV категории (проезжая часть - 6,0 м) для осуществления автодорожных связей с поселками при станциях Зудыра и Арчикой, которые входят в поселение Аксеново-Зиловское.

Автодороги местного значения, являющиеся продолжением поселковых улиц, с  выходом в северной части поселка на телецентр, подстанцию, а также в сторону существующего и намечаемого проектом нового кладбища имеют грунтовое покрытие и предусматриваются к реконструкции  по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м).

Предусматривается организация  автобусного маршрута в пригородном сообщении «Зилово – Чернышевск». Обслуживать маршрут будет ОАО «Чернышевскавтотранс».

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Проектная транспортная инфраструктура  поселка включает:

-магистральную железную дорогу «Транссиб»;

-железнодорожную станцию Зилово;

-железнодорожный вокзал;

-улично-дорожную сеть поселка;

-линии автобуса;

-объекты хранения  и обслуживания автотранспорта.

Проектом предлагается реконструкция существующих улиц, которые вошли в принятую структуру улично-дорожной сети с выделением основных и второстепенных улиц с устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров.

Общая протяженность основных поселковых улиц составляет 16,6 км

Общая протяженность второстепенных поселковых улиц и дорог составляет 20,0 км

Реконструкции подлежат улицы:

- в категории основные поселковые -14,0 км:

- в категории второстепенные поселковые улицы и дороги – 12,6 км.

Проектом также намечается строительство новых улиц и участков улиц, которые вместе с реконструируемыми улицами составляют проектную улично-дорожную сеть городского округа Аксеново-Зиловское:

- в категории основные поселковые -2,6 км;

- в категории второстепенные поселковые улицы и дороги – 7,4 км.

Протяженность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 36,6 км.

Плотность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 9,1 км/км2.

Параметры основных поселковых улиц  включают проезжую часть шириной 9,0 м, тротуары 2х1,5 м. В местах размещения остановок общественного транспорта предусматриваются «карманы» - уширения проезжей части на 2,5 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой  застройке – 25,0 м, в условиях реконструкции - 13,0-20,0 м.

Параметры второстепенных поселковых улиц  включают проезжую часть шириной 6,0 м, тротуары 2х1,0 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой  застройке – 15,0-20,0 м, в условиях реконструкции - 11,0-20,0 м.

Для организации движения в транспортных узлах проектом предлагается устройство саморегулируемых кольцевых развязок движения в одном уровне на пересечениях:

-ул. Южной с автодорожным подъездом к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» - въездной узел;

-ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади.

Кроме того, в микрорайоне «Березка» пересечения основной поселковой улицы с второстепенными поселковыми улицами  предусматривается организовать в одном уровне с элементами кольцевого движения.

На пересечении проектируемых основных поселковых улиц с водными препятствиями предлагается устройство 2-х мостовых  переходов через р. Белый Урюм в створе ул. Погадаева и через р. Арчикой – в створе продолжения автодорожного подъезда  к поселку от автодороги федерального значения.

Реконструкции подлежит существующий мост через р. Арчикой с доведением проезжей части до 8,0 м (в настоящее время ширина моста 4,0 м). Мост расположен  в западной части поселка.

В проекте предлагается значительное развитие сети маршрутного пассажирского транспорта. Линии автобуса предусматриваются по основным поселковым улицам, обеспечивающим транспортное обслуживание всей территории поселка и связи между его районами, в том числе, с развивающимся микрорайоном «Школьный».

Для размещения остановочных площадок  автобуса на поселковых улицах с общественным транспортом предлагается устройство уширений проезжей части в виде открытых «карманов» в новой застройке.

Протяженность линии автобуса 16.6 км.

Проектом принят уровень автомобилизации населения легковыми индивидуальными автомобилями на расчетный срок -320 авт. на 1000 жителей, в том числе, на первую очередь (2012 г.) – 280 авт. на 1000 жителей.

Парк легковых автомобилей в личном пользовании на расчетный срок составит 1420 единиц, в том числе на 1-ую очередь – 1160 единиц (при населении городского округа: 4450 чел. – на расчетный срок и 4150 чел. – 1-ую очередь).

Исходя из принятого уровня автомобилизации и 100% обеспечения  местами для постоянного хранения  автомобилей в гаражах, определены потребности в машиноместах для размещения в гаражах – 305 машиномест на расчетный срок и 275 машиномест – па первую очередь.

При этом предполагается, что: владельцы, автомобилей, проживающих в индивидуальном жилом секторе: размещают автомобили на приусадебных участках. Гаражи предусматриваются для хранения легковых индивидуальных машин жителей, проживающих в многоквартирных домах.

Хранение легковых индивидуальных автомобилей предусматривается в комплексах боксовых гаражей, а также в одноэтажных манежных гаражах, размещаемых как в жилой застройке, так и в коммунальных зонах с соблюдением нормативных требований  по пешеходной доступности.

Проектом на расчетный срок предусматривается размещение гаражей для постоянного хранения общей емкостью на 270 единиц  с учетом существующих  отдельно стоящих гаражей вне усадебной застройки (порядка 40 единиц):

- на Южной планировочной площадке: комплексы боксовых гаражей на 120 машиномест (микрорайон «Школьный») и на 20 машиномест в районе электроподстанции;

- на Северной планировочной площадке: одноэтажные манежные гаражи:  2  гаража по 30 машиномест и один гараж на 70 машиномест (микрорайон «Березка»).

Кроме того, проектом предусматриваются открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей: на расчетный срок – на 360 машиномест, на первую очередь – на 290 машиномест.

Существующая автозаправочная станция с количеством колонок 3 удовлетворяет нормативным требованиям по обслуживанию парка легковых автомобилей городского поселения, как на первую очередь, так и на расчетный срок.

В настоящее время городской округ не имеет станции технического обслуживания. Проектом предлагается строительство на первую очередь станции технического обслуживания автомобилей (СТО)  на 7 постов  в районе размещения автозаправочной станции на въезде в городской округ  по автодорожному подъезду от федеральной дороги Р-297 Чита – Невер – Свободный – Архара - Биробиджан-Хабаровск. Это позволит обслуживать парк автотранспорта и на первую очередь (необходимое количество постов 6 единиц), и на расчетный срок.

Первая очередь

Внешний транспорт

Проектом предлагается  реконструкция автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита- Невер- Свободный -Архара-Биробиджан-Хабаровск с параметрами III технической категории  (проезжая часть - 7,0 м), что обеспечит поселку выход на сеть внешних автомобильных дорог с твердым покрытием.

Предусматривается реконструкция автодороги местного значения – продолжение основной поселковой улицы в сторону намечаемого проектом  нового кладбища по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м).

По данным ОАО «Чернышевскавтотранс» планируется открытие автобусного маршрута пригородного сообщения «Зилово – Чернышевск»

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Развитие улично-дорожной сети городского округа на первую очередь предусматривает  реконструкцию и строительство основных и второстепенных поселковых улиц. При этом предусматривается устройство уширений проезжей части в  виде открытых «карманов» на основных поселковых улицах, по которым проектом намечается организация движения автобуса. Длина уширения принимается 20,0 м, ширина «карманов» - 2,5м.

Общая протяженность основных поселковых улиц  составляет  16,4 км, в том числе, 15,7 км с а/б покрытием.

Общая протяженность второстепенных поселковых улиц составляет  15,6 км, в том числе, 4,7 км с  а/б покрытием

Реконструкции подлежат  улицы:

- в категории основные поселковые -13,3, км:

- в категории второстепенные поселковые улицы и дороги – 1,7 км.

Проектом также намечается строительство новых улиц и участков улиц, которые вместе с реконструируемыми улицами составляют улично-дорожную сеть городского поселения Аксеново-Зиловское на первую очередь:

- в категории основные поселковые -2,4 км;

- в категории второстепенные поселковые улицы  и дороги– 3,0 км.

Параметры основных поселковых улиц  включают проезжую часть шириной 9,0 м, тротуары 2х1,5 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой застройке  – 25,0 м, в условиях реконструкции  - 13,0-20,0 м.

Параметры второстепенных поселковых улиц  включают проезжую часть шириной 6,0 м, тротуары 2х1,0 м. Общая ширина улицы в красных линиях в новой  застройке – 15,0-20,0 м, в условиях реконструкции - 11,0-20,0 м.

Протяженность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 32,0км.

Плотность улично-дорожной сети (основных и второстепенных поселковых улиц) - 7,9  км/км2.

Проектом предусматривается строительство транспортной кольцевой развязки движения в одном уровне на пересечении ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади.

Кроме того, в микрорайоне «Березка» пересечения основной поселковой улицы с второстепенными поселковыми улицами  предусматривается организовать в одном уровне с элементами кольцевого движения.

Строительство основной поселковой улицы на продолжении автодорожного подъезда от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» в северном направлении  потребует строительства мостового перехода через р. Арчикой. шириной проезжей части 8,0 м.

На первую очередь получит развитие общественный транспорт – автобус.

Новые линии автобуса пройдут по основным поселковым улицам, намечаемым к строительству на первую очередь, а также по дороге местного значения в направлении на намечаемое проектом новое кладбище.

Протяженность линий автобуса 15,7 км.

На первую очередь необходимо по расчету 275 машиномест в гаражах для постоянного хранения легковых автомобилей. При этом предполагается размещение частных легковых автомобилей владельцев, проживающих в индивидуальной застройке, на территории усадебной застройки.

К строительству до 2012 г. предусматривается комплекс боксовых гаражей на 120 машиномест в микрорайоне «Южный» и одноэтажный манежный гараж на 30 машиномест в микрорайоне «Березка».

Для обслуживания парка автотранспорта проектом предлагается строительство станции технического обслуживания (СТО) на 7 постов в комплексе с существующей автостанцией, расположенной западнее железнодорожного переезда. На автостанции имеется 3 колонки, что отвечает нормативным требованиям по обслуживанию транспорта. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры приведен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры пгт. «Аксеново-Зиловское».

| № | Наименование | Сроки реализации годы | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний транспорт |  |
| Мероприятия федерального, регионального значения |
| 1 | Строительство путепровода на пересечении магистральной железной дороги «Транссиб» с автодорожным подъездом от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск | 2012-2025 | Строительство путепровода на пересечении магистральной железной дороги «Транссиб» с автодорожным подъездом от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара - Биробиджан-Хабаровск . |  |
| 2 | Реконструкция автодорожного подъезда от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный-Архара-Биробиджан-Хабаровск | 2011-2012 | Реконструкция автодорожного подъезда к поселку с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам III технической категории (проезжая часть - 7,0 м) для осуществления качественной транспортной связи поселка с автомобильной дорогой федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Невер -Свободный- Архара-Биробиджан-Хабаровск и выхода в сеть внешних транспортных коммуникаций (первая очередь) |  |
| 3. | Реконструкция автодорог местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой | 2012-2025 | Реконструкция автодорог местного значения Зилово-Зудыра и Зилово-Арчикой, протяженностью 20,0 км и 4,1 км соответственно с устройством асфальтобетонного покрытия по нормам IV категории (проезжая часть - 6,0 м) для осуществления автодорожных связей с поселками при станциях Зудыра и Арчикой, которые входят в поселение Аксеново-Зиловское. |  |
| 4 | Реконструкция автодорог местного значения, являющихся продолжением поселковых улиц. | 2012-2025 2011-2012 | Реконструкция автодорог местного значения, являющихся продолжением поселковых улиц, с выходом в северной части поселка на телецентр, подстанцию, а также в сторону существующего и намечаемого проектом нового кладбища по нормам V технической категории (ширина проезжей части-4,5м). в том числе, реконструкция автодороги местного значения - выход в сторону намечаемого проектом нового кладбища (первая очередь). |  |
| 5. | Организация автобусного маршрута в пригородном сообщении Зилово – Чернышевск | 2011-2012 | Организация автобусного маршрута в пригородном сообщении Зилово – Чернышевск (первая очередь). |  |
| Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт |  |
| Мероприятия местного значения |
| 6 | Реконструкция основных поселковых улиц | 2012-2025 2011-2012 | Реконструкция основных поселковых улиц общей протяженностью 14,0 км, в том числе, -на первую очередь -13,3 км |  |
| 7 | Строительство основных поселковых улиц | 2012-2025 2011-2012 | Строительство основных поселковых улиц общей протяженностью 3,4 км, из них 2,6 км в границах. городского округа; в том числе. -на первую очередь -2,4 км. |  |
| 8 | Реконструкция второстепенных поселковых улиц | 2012-2025 2011-2012 | Реконструкция второстепенных поселковых улиц общей протяженностью 12,6 км, в том числе. -на первую очередь -1,7 км. |  |
| 9 | Строительство второстепенных поселковых улиц | 2012-2025 2011-2012 | Строительство второстепенных поселковых улиц общей протяженностью 7.4 км, в том числе, -на первую очередь -3,0 км |  |
| 10 | Организация автобусной линии | 2012-2025 2011-2012 | Организация автобусной линии общей протяженностью 17,4 км, из них в границах городского округа 16,6 км; в том числе, -на первую очередь – 15,7 км. |  |
| 11 | Строительство 2-х развязок движения в одном уровне | 2012-2025 2011-2012 | Строительство 2-х саморегулируемых кольцевых развязок движения в одном уровне на пересечениях: -ул.Южной с автодорожным подъездом к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита- Невер- Свободный- Архара-Биробиджан-Хабаровск - въездной узел; -ул. Октябрьской с ул.1-ая Набережная в районе привокзальной площади(первая очередь). |  |
| 12 | Строительство 2-х мостовых переходов через водные преграды | 2012-2025 2011-2012 | Строительство 2-х мостовых переходов через водные преграды: с шириной проезжей части 8,0 м: - мостовой переход через р.Белый Урюм в створе ул. Погадаева - мостовой переход через р.Арчикой в створе продолжения автодорожного подъезда к поселку от автодороги федерального значения Р-297 «Амур» (первая очередь). |  |
| 13 | Реконструкция мостового перехода через р. Арчикой | 2012-2025 | Реконструкция мостового перехода через р. Арчикой, расположенного в западной части поселка с доведением проезжей части до 8,0 м (в настоящее время ширина моста 4,0 м). |  |
| 14 | Создание системы основных направлений пешеходного движения | 2012-2025 | Создание системы основных направлений пешеходного движения |  |
| 15 | Строительство комплексов боксовых гаражей | 2012-2025 2011-2012 | Строительство 2-х комплексов боксовых гаражей на 120 и 20 машиномест, в том числе, -на первую очередь – комплекс боксовых гаражей на 120 машиномест.. |  |
| 16 | Строительство одноэтажных манежных гаражей | 2012-2025 2011-2012 | Строительство одноэтажных манежных гаражей: 2 гаража по 30 машмест и гараж на 70 машиномест, в том числе, -на первую очередь – одноэтажный манежный гараж на 30 машиномест |  |
| 17 | Строительство автостоянок временного хранения | 2012-2025 2011-2012 | Строительство автостоянок временного хранения на 360 машиномест, в том числе, -на первую очередь – на 290 машиномест |  |
| 18 | Строительство станции технического обслуживания | 2011-2012 | Строительство станции технического обслуживания на 7 постов для обслуживания автомобилей (первая очередь) |  |

## 3.6 Предложения по обеспечению территории посёлка объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельный Кодекс РФ (глава XV) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации п.г.т. Аксеново-Зиловское относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах населенного пункта.

На территории п.г.т. Аксеново-Зиловское расположен парк около здания железнодорожного вокзала, включающий площадку для проведения культурно-массовых мероприятий и отдыха населения. В настоящее время на территориях жилых микрорайонов отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория поселка имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем, предусматривается развитие системы отдыха.

Проектом предусматривается устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов, а также устройство пешеходных тротуаров.

Таблица 6. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечения территории п.г.т. Аксеново-Зиловское объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий и зоны отдыха |
| 1.1. 1.2 1.3 1.4 | Зона для культурно-массовых мероприятий в парке около существующего клуба - оборудование специальной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий - благоустройство и устройство центрального парка Зона для культурно-массовых мероприятий в микрорайоне Березка - оборудование специальных площадок для проведения культурно-массовых мероприятий. Устройство бульваров по ул. Садовая, Железнодорожная и Южная Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов Устройство пешеходных тротуаров | 2011-2012 гг. 2011-2012 гг. 2011-2025 гг. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства Администрация СП Администрация СП |

## 3.7 Предложения по обеспечению территории посёлка местами сбора бытовых отходов

Согласно п. 18 ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 18.10.2007 N 230-ФЗ) к полномочиям администрации посёлка относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 или 0,3 тонны в год в год на жителя.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации, принимается около 40 % от их расчетного количества.

Южная планировочная площадка

В соответствии с расчетами количество ТБО, подлежащее утилизации, ориентировочно составит 2025,0 м3 или 405,0 тонн в год на первую очередь, и 2063,0 м3 или 412,0 тонны в год на проектный срок.

Северная планировочная площадка

В соответствии с расчетами количество ТБО, подлежащее утилизации, ориентировочно составит на 464,0 м3 или 93,0 тонны в год на первую очередь и 581,0 м3 или 116,0 тонны в год на проектный срок.

Для утилизации ТБО от пгт Аксеново-Зиловское настоящим проектом предлагается строительство усовершенствованного полигона ТБО на месте несанкционированной свалки, расположенной  западнее микрорайона «Березка». При строительстве полигона  необходимо предусмотреть устройство водонепроницаемого ложа.

Общее количество ТБО от пгт. Аксеново-Зиловское составит на проектный срок 528,0 тонн в год. В соответствии с табл. 12 СНиП 2.07.01-89* размер земельного участка на 1000 тонн твердых отходов в год принимается равным 0,03 га. Если принять проектный срок эксплуатации полигона – 20 лет, то ориентировочная площадь полигона составит 0,3 га.

Разработку проекта на строительство полигона ТБО рекомендуется поручить специализированной организации. Все существующие несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

Рядом с полигоном необходимо выделить площадку под строительство комплекса для термического уничтожения отходов (биологических и других опасных отходов).

Вся планируемая территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Предлагается контейнерный способ сбора ТБО. Для полного охвата планируемой территории контейнерной системой сбора ТБО потребуется установка 27-и контейнеров на южной планировочной площадке и 8-и контейнеров на северной планировочной площадке (необходимое количество контейнеров определялось по  формуле исходя из расчетно-суточного накопления отходов).

В задачи санитарной очистки также входит уборка городских территорий и вывоз ЖБО от не канализованной застройки.

Для вывоза расчётного объёма ТБО, ЖБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в том числе и средств малой механизации.

## 3.8 Предложения по обеспечению территории посёлка местами захоронения

Согласно п. 22. ст. 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (в редакции от 18.10.2007 N 230-ФЗ) к полномочиям администрации посёлка  относится содержание мест захоронения.

Таблица 7. Обеспеченность населения в кладбищах

| Наименование учреждений обслуживания | Кол-во, ед. | Сущ. ёмкость, га | Ед. изм. | Норматив, га | Расчетная ёмкость, га | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 2,3 | га / 1000 человек | 0,24 (СНиП) | 2,9 | 100% |

Проектом предлагается выделение дополнительной территории, в размере 0,6 га, западнее микрорайона «Березка» и устройство автодорог с твердым покрытием с автобусным сообщением до мест захоронений.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения приведен в таблице 8.

Таблица 8. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории действующих кладбищ | 2011-2012 гг. | Администрация ГП |
| 1.2. | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | 2011-2012 гг. | Администрация ГП |

## 3.9 Мероприятия по инженерной защите от опасных природных процессов

Из современных природных процессов на территории посёлка широкое распространение имеют: затопление паводками редкой повторяемости, переработка берегов рек Белый Урюм и Арчикой, подтопление грунтовыми водами, оврагообразование, распространение сплошной вечной мерзлоты, с которой связаны криогенные процессы и явления (пучение грунтов, термокарст, наледеобразование, морозобойное трещинообразование и другие), наличие просадочных и торфяных грунтов, неорганизованный сток поверхностных вод.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

-	организация поверхностного стока;

-	строительство очистных сооружений ливневой канализации;

-	мероприятия по защите от затопления паводками;

-	мероприятия по понижению уровня грунтовых вод;

-	мероприятия по благоустройству овражных территорий;

-	противоэрозионные мероприятия;

-	противомерзлотные мероприятия;

-	мероприятия по борьбе с просадочностью и пучением грунтов;

-	террасирование крутых склонов.

Таблица 9. Мероприятий по инженерной защите и подготовке территории

| № | Наименование | Содержание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Инженерная защита территории от опасных природных процессов |
| 1 | Организация поверхностного стока | Дождевая канализация предусматривается устройством сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки. В системе дождевой канализации предусмотрено строительство водораздельных камер, с помощью которых первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему напорно-самотечному коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Строительство коллекторов дождевой канализации, самотечной - 20,8 км; напорно-самотечной – 1,8 км. Строительство распределительных колодцев - 10 шт. Строительство насосных станций - 1 шт. |
| 2 | Очистка поверхностного стока | Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники закрытого типа, механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Предусмотрено строительство восьми локальных очистных сооружений дождевой канализации |
| 3 | Инженерная защита от подтопления грунтовыми водами | В целях борьбы с подтоплением территории грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора. Предусматривается строительство дренажных коллекторов. Кроме того, проектом предлагается защита от подтопления путем строительства локальных пристенных или кольцевых дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий с отводом дренажных вод в близлежащие водотоки и далее в р. Белый Урюм и Арчикой Строительство дренажных коллекторов общей протяжённостью - 2,0 км. |
| 4 | Инженерная защита от затопления паводками 1% обеспеченности | Для защиты от затопления городских территорий проектом предусматривается: - строительство дамб обвалования вдоль берегов рек Белый Урюм и Арчикой с креплением; - подсыпка пониженных территорий и вертикальная планировка; - крепление берегов рек. Строительство дамб обвалования с креплением - 7,6 км. Строительство берегоукрепительных сооружений – 0,4 км. |
| 5 | Инженерная защита от затопления поверхностным стоком с нагорной территории | Для защиты от затопления городских территорий с нагорной территории проектом предусматривается: - строительство нагорных каналов для перехвата поверхностного стока, поступающего с прилегающих нагорных территорий; Строительство нагорного канала – 1,6 км. Строительство водосбросного канала – 1,8 км. Строительство сопрягающих гидротехнических сооружений – 3 шт. |
| 6 | Благоустройство овражных территорий | В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий: - уполаживание и озеленение крутых склонов; - организация поверхностного стока на склонах оврагов, с помощью устройства сети перехватывающих лотков и нагорных каналов, - строительство сопрягающих и сбрасывающих сооружений; -расчистка русла водотока, проходящего по тальвегу оврага; Уполаживание и озеленение склонов – 0,9 га. Расчистка, спрямление русла – 1,0 км. Прокладка труб-переездов – 4 шт. |

## 3.10 Предложения по охране природы и рациональному природопользованию

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания и отдыха населения проектным решением генерального плана предусматривается (вместе с прилегающими к поселковой черте территориями):

- организация, строгий учёт и соблюдение границ и режимов зон с особыми условиями использования территорий;

- реконструкция системы водоснабжения и канализования поселения (подробнее см. раздел «Водоснабжение и канализация»);

- прекращение сброса загрязнённых стоков в водные объекты и на рельеф (2 участка);

- защита кварталов посёлка от подтопления и затопления (подробнее см. раздел «Инженерная защита территории от опасных природных процессов»);

- ликвидация неорганизованных свалок мусора (на общей площади 2,1 га);

- рекультивация песчаного карьера на юго-западе левобережной части поселения (0,9 га);

- рекультивация нарушенных территорий (общей площадью 6,5 га);

- расчистка загрязнённых и захламлённых русел рек и ручьёв, оздоровление загрязнённых территорий (16 участков общей площадью 57,5 га, из них площадь полей фильтрации составляет около 50 га, остальные 15 участков – около 7,5 га);

- закрытие поселкового кладбища для захоронений с организацией нового кладбища на хорошо дренируемом прибровочном участке коренного склона западнее – северо-западнее левобережной части посёлка (СЗЗ на проектный срок – 100 м);

- формирование единой системы озеленённых территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения (парки, скверы, бульвары, озеленение участков больницы, детских садов и школ, защитные и водоохранные насаждения);

- перебазирование склада ГСМ и пожарного депо с существующих площадок вглубь прирельсовой производственно-коммунальной зоны для обеспечения требуемых санитарно-защитных зон (соответственно 100 и 50 м);

- организация централизованного угольного склада на базе восточной площадки (с переносом мощностей западной площадки) с организацией закрытого склада с мерами по подавлению пыления в процессе погрузки-перегрузки угля и очистки вентиляционных выбросов, что позволит сократить размер санитарно-защитной зоны с 300 до 50-100 м (по расчёту);

- перебазирование объектов леспромхоза с площадки в юго-западной части поселения на площадку в северо-восточной производственно-коммунальной зоне;

- ликвидация свиноводческого хозяйства в юго-западной части поселения;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов (в том числе размещаемых на юго-западе СТО – 100 м и АЗС – 100 м);

- защита существующих и проектируемых жилых домов от негативных воздействий РЭС (СЗЗ 100 м) путём строительства специального защитного экрана общей протяженностью 162 м (сокращение СЗЗ до границ жилой застройки);

- защита населения южной части посёлка от железнодорожного шума (потребуется строительство шумозащитных экранов вдоль железной дороги и станции на 6 участках общей протяжённостью 2700 м);

- разработка единой расчетной и окончательно установленной санитарно-защитной зоны, с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств для прирельсовой производственно-коммунальной зоны и северо-восточной производственно-коммунальной зоны, в соответствии с рекомендациями п. 2.4 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями № 1 от 10.04.2008 и № 2 от 06.10.2009).

## 4. Основные технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.09.2010 г.) | Первая очередь строительства (2012 г.) | Планируемый срок (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территории |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта, в том числе: | га | 501,2 | 520,2 | 630,2 |
|  | Жилая зона, в том числе: | - « - | 204,4 | 222,1 | 258,5 |
|  | -жилая существующая | - « - | - | 195,5 | 202,1 |
|  | -жилая блокированная застройка | - « - | - | 21,5 | 51,32 |
|  | -жилая коттеджная застройка | - « - | - | 0,9 | 0,9 |
|  | -жилая трехэтажная застройка | - « - | - | 4,2 | 4,2 |
|  | Территории садоводческих товариществ | - « - | - | - | 29 |
|  | Общественно-деловая зона | - « - | 10,7 | 10,8 | 13 |
|  | Инженерно-транспортная инфраструктура | - « - | 101,1 | 105,8 | 130,5 |
|  | Производственная зона | - « - | 5,9 | 6,2 | 9,3 |
|  | Зона рекреации | - « - | 0,5 | 2,1 | 3,7 |
|  | Прочие |  | 178,6 | 173,2 | 186,1 |
| II | Население, всего | чел. | 4008 | 4100 | 4450 |
| 2.1 | В том числе переселяемое из ветхого и аварийного жилья | - « - | - | 815 | - |
| III | Жилищный фонд, всего | кв.м об. пл. | 103 620,9 | 103 621 | 113 640,8 |
| 3.1 | в том числе убыль жилого фонда | - « - | - | 16950,0 | - |
| 3.2 | Новое жилищное строительство, в том числе: | - « - | - | 16950,0 | 26969,9 |
|  | Деревянные одно- двухэтажные | - « - | 80857,1 | 74105,5 | 84125,0 |
|  | Каменные одноэтажные | - « - | 5292,1 | 5292,1 | 5292,1 |
|  | Каменные двухэтажные | - « - | 4088,5 | 3806,5 | 3806,5 |
|  | Каменные трехэтажные | - « - | 5176,5 | 12210,5 | 12210,5 |
|  | Каменные пятиэтажные | - « - | 8206,7 | 8206,7 | 8206,8 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 25,3 | 25,3 | 25,5 |
| IV | Учреждения социальной инфраструктуры |
| 4.1 | Общеобразовательные школы | объектов | 2 | 1 | 1 |
| 4.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 | 120 | 220 |
| 4.3 | Спортивные сооружения (ФОК) | объектов | - | 1 | 1 |
| 4.4 | Школа искусств | объектов | - | 1 | 1 |
| 4.5 | ПТУ (технический колледж) | объектов | - | 1 | 1 |
| V | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Кафе | мест | 8 | 28 | 28 |
| 5.2 | Гостиница | объектов | - | 1 | 1 |
| 5.3 | Предприятия розничной торговли | кв. м торг. пл. | 928 | 1028 | 1250 |
| 5.4 | Мини-рынок (20-25 мест) | объект | - | 1 | 1 |
| 5.5 | КБО | объект | - | 1 | 1 |
| VI | Транспортная инфраструктура |
| 6.1. | Протяженность магистральной железной дороги | км двойного пути | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 6.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта: |  |  |  |  |
|  | -электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | - автобус | км | 2,8 | 15,7 | 16,6 |
| 6.3. | Протяженность поселковых улиц в том числе: | км | 42.3 | 32,0 | 36,6 |
|  | -основных поселковых улиц | км |  | 16,4 (в том числе, 15,7- с а/б покрытием) | 16,6 |
|  | -второстепенных поселковых улиц | км |  | 15,6 (в том. числе, 4,7 – с а/б покрытием) | 20,0 |
| 6.4 | Плотность сети поселковых улиц | км/км2 | 15,1 | 7,9 | 9,1 |
| 6.5 | Уровень автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями | авт. на 1000 жит. | 248 | 280 | 320 |
| 6.6 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей постоянного хранения; в том числе, | маш. мест | 920 | 1160 | 1420 |
|  | - для владельцев, проживающих в многоквартирной застройке | маш. мест | - | 275 | 305 |
| 6.7 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей временного хранения | маш. мест | - | 290 | 360 |
| VII | Инженерная инфраструктура |
|  | Южная планировочная площадка |
|  | Источник водоснабжения | Подземные воды |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водопотребления | м3/сут | 440,0 (по всему пгт) | 393,0 | 737,0 |
|  | Ориентировочная протяженность сетей водопровода | км | 15,3 (по всему пгт) | 1,8 (новое строительство1-я очередь мкр. «Школьный) | 13,2 (новое строительство) |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водоотведения | м3/сут | Нет данных | 233,0 | 638,0 |
|  | Производительность очистных сооружений | м3/сут | - | 300,0 | 700,0 |
|  | КНС | шт | - | 1 | 3 |
|  | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов нового строительства | км | - | 2,6 (1-я очередь мкр. «Школьный) | 14,0 |
|  | Ориентировочная протяженность напорных коллекторов нового строительства | км | - | 0,05 (в две нитки) | 1,7 (в две нитки) |
| 7.3 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | 425* | 405 | 412 |
|  | Объем ЖБО от не канализованной застройки | м3/год | 7090* | 6052 | 2754 |
|  | Северная планировочная площадка |
| 7.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Источник водоснабжения | Подземные воды |
|  | Общий объем водопотребления | м3/сут. | 440,0 (по всему пгт) | 121,0 | 220,0 |
|  | Ориентировочная протяженность сетей водопровода | км | 15,3 (по всему пгт) | 2,0 (новое строительство) | 4,0 (новое строительство) |
| 7.5 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Общий объем водоотведения | м3/сут. | Нет данных | 98,0 | 195,0 |
|  | Производительность очистных сооружений | м3/сут. | - | - | 300,0 |
|  | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов нового строительства | км | - | 0,8 | 5,2 |
| 7.6 | Утилизация ТБО и ЖБО |  |  |  |  |
|  | Объем ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | 67* | 93 | 116 |
|  | Объем ЖБО от не канализованной застройки | м3/год | 1116* | 890 | 498 |
| 7.7 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение Расчётная нагрузка потребителей | кВА | 2260 | 658 | 3435 |
| 7.8 | Теплоснабжение | Гкал/час | 1,58 | 658 | 13,59 |
| 7.9 | Связь |  |  |  |  |
|  | Телефонизация Количество телефонных номеров | шт. | 658 | 875 | 1300 |
| VIII | Инженерная защита территории |
|  | Организация и очистка поверхностного стока |
| 8.1 | Строительство ливневых коллекторов открытых | км | - | 1,0 | 14,8 |
| 8.2 | Строительство ливневых коллекторов закрытых | км | - | 3,0 | 2,0 |
| 8.3 | Строительство напорных ливневых коллекторов | км | - | 0,2 | 1,6 |
| 8.4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | шт. | - | 2 | 6 |
| 8.5 | Строительство насосных станций | шт. | - | - | 1 |
| 8.6 | Строительство распределительных колодцев | шт. | - | 2 | 8 |
| 8.7 | Реконструкция ливнесточных каналов | км | 1,6 | 1,6 | 0,3 |
| 8.8 | Строительство водосбросного канала | км | - | - | 1,8 |
| 8.9 | Строительство сопрягающих гидротехнических сооружений | шт. | - | 2 | 1 |
| 8.10 | Строительство нагорного канала | км | - | 0,4 | 1,2 |
|  | Защита от затопления |
| 8.11 | Строительство дамб обвалования | км | - | - | 7,6 |
|  | III. Понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |  |
| 8.12 | Строительство дренажных коллекторов | км | - | - | 2,0 |
|  | Берегоукрепление |
| 8.13 | Строительство берегоукрепительных сооружений | км | - | - | 0,4 |
|  | Благоустройство оврагов, регулирование русел внутригородских водотоков |
| 8.14 | Благоустройство (уполаживание, озеленение) склонов оврагов | га | - | 0,7 | 0,2 |
| 8.15 | Регулирование русла ручья | км |  | 0,4 | 0,6 |
| IX | Ритуальные услуги |
| 9.1 | Кладбища | га | 2,3 | 2,3 | 2,9 |

Примечание:

1.- в современном  состоянии общая протяженность поселковых улиц включает все улицы, проезды, подъезды:

2 - в проектном решении приведены показатели с учетом принятой структуры улично-дорожной сети с  выделением основных и второстепенных поселковых улиц (без учета проездов, подъездов).

*Ввиду отсутствия точных данных по существующим объемам утилизации ТБО и ЖБО, численные показатели приняты ориентировочно, исходя из нормативных показателей.